ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ

РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ТСН 30-306-2002 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дата введения 25.10.2002

Введение

Территориальные строительные нормы ТСН 30-306-2002 Санкт-Петербург "Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга" являются откорректированной редакцией ВСН 2-89 "Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга", изданных в 1992 г. При корректировке учтен опыт применения ВСН 2-89, изменившиеся условия хозяйственной деятельности, новые нормативные требования в области строительства.

Основная цель ТСН - обеспечение сохранения и развития историко-культурной, градостроительной, материальной ценности застройки исторически сложившихся районов и создания условий ее развития при осуществлении работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов.

1. Область применения

Настоящие ТСН регламентируют проектирование реконструкции кварталов, земельных участков, отдельных зданий и инженерных сооружений в пределах селитебных территорий исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга. Нормы обязательны для всех участников деятельности вне зависимости от форм собственности на объекты строительства и реконструкции.

В ТСН включены требования, вытекающие из специфики застройки исторически сложившихся районов. При решении вопросов, не нашедших отражения в настоящих нормах, следует руководствоваться действующими федеральными и региональными нормативными документами. В случаях обоснованных отступлений от включенных в ТСН нормативных требований необходимо предусматривать мероприятия, компенсирующие эти отступления. Достаточность и приемлемость компенсирующих мероприятий определяется по согласованию с соответствующими органами надзора и контроля.

2. Нормативные ссылки

Нормативные ссылки, использованные в настоящем документе, приведены в приложении А.

3. Определения, обозначения и сокращения

В настоящих нормах применяют следующие сокращения, термины с соответствующими определениями.

Сокращения

АЗС - автозаправочная станция

АТС - автоматическая телефонная станция

ГВС - горячее водоснабжение

УГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ГУИОН - государственное учреждение "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости"

ДДУ - детские дошкольные учреждения

ДЗПР - дореволюционная застройка в периферийных районах

ДЗСП - доиндустриальная застройка советского периода

ИЗП - историческая застройка пригородов

ИСР - исторически сложившиеся районы

ИЦ - исторический центр (города)

КБиДХ - Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству

КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре

КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

ЛЭП - линия электропередачи

НРБ - нормы радиоактивной безопасности

ОЗРЗ-1 - объединенная зона регулирования застройки первой категории

ОЗРЗ-2 - объединенная зона регулирования застройки второй категории

ООЗ - объединенная охранная зона памятников истории и культуры

ПДВ - предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферный воздух

ПДК - предельно допустимая концентрация вредных веществ в сточных водах и водоемах

ПДС - предельно допустимый сброс в водные объекты и городскую канализацию

ПДУ - предельно допустимый уровень физического воздействия

ТНС - территории с незавершенной средой

УГПС СПб и ЛО - Управление государственной противопожарной службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области МЧС Российской Федерации

УСПХ - Управление садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству

ЦГСЭН СПб - Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Санкт-Петербурге

Термины и определения

В настоящих нормах применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Главное городское пространство - часть территории ядра исторического центра, включающая в себя наиболее значимые здания и объекты, определяющие облик Санкт-Петербурга.

Городская (градостроительная) среда - система улиц, набережных, площадей, парков, скверов, акваторий, зданий, сооружений и других элементов, формирующая урбанизированное пространство, в границах которого осуществляется многообразная жизнедеятельность городского населения.

Заповедники - участки исторического центра, имеющие наиболее высокую степень завершенности среды и уникальную историко-культурную ценность.

Земельный участок - часть поверхности земли, застроенная (использованная) или подлежащая застройке (использованию) в соответствии с правилами застройки и землепользования (правовым градостроительным регламентом) для данной территориальной зоны и имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отраженные в земельном кадастре и документах государственной регистрации.

Исторически сложившиеся районы Санкт-Петербурга - территории, планировка и застройка которых сложились до 1917 г., а также в советское время, до начала периода массового индустриального домостроения (1925-1956 гг.).

Исторический центр Санкт-Петербурга - территория центральной части города в границах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального административных районов.

Каркас ядра исторического центра - улицы и проспекты, к которым тяготеет подавляющее большинство центрообразующих объектов.

Квартал - основной элемент планировочной структуры ИСР, территория, ограниченная транспортными и пешеходными улицами, площадями, береговой линией водных пространств, полосой отвода железной дороги.

Лакуны - незастроенные участки или участки с незавершенной застройкой в границах ООЗ, подлежащие активному градостроительному вмешательству (новому строительству, реконструкции).

Население временное - лица, проживающие постоянно вне ИСР и посещающие ИСР с трудовыми, учебными, туристическими, торговыми и другими целями.

Население постоянное - лица, проживающие постоянно в жилищном фонде ИСР.

Незавершенная городская среда - слабо освоенная и неэффективно используемая территория ИСР.

Объединенная зона регулирования застройки - периферия исторического центра за пределами объединенной охранной зоны, включающая участки с исторически ценной планировкой, отдельные здания-памятники и другие локальные объекты охраны и фоновую застройку, формирующие своеобразный городской ландшафт, вмешательство в который подлежит регулированию.

Объединенная охранная зона - территория в границах исторического центра, на которой расположен единый нерасчлененный объект охраны: совокупность недвижимых памятников истории и культуры (градостроительные и архитектурные ансамбли, здания, монументы, садово-парковые комплексы, некрополи, мосты и набережные, улицы и площади, археологический слой). Границы ООЗ для исторического центра Санкт-Петербурга утверждены решением Исполкома Ленсовета от 30.12.1988 N 1045 "Об утверждении границ объединенной зоны охраны памятников истории и культуры в центральных районах Ленинграда".

Расчетный район - часть административного района города; границы расчетных районов совпадают с границами муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Реконструкция - 1) комплексная - реконструкция застройки в границах кварталов, частей кварталов; 2) локальная - реконструкция застройки в пределах земельного участка.

Селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Средовый район - участок городской среды, имеющий своеобразные архитектурно-художественный облик, структуру планировки и застройки, функции и интенсивность жизнедеятельности.

Ядро исторического центра - зона максимальной концентрации центрообразующих объектов исторического центра.

4. Общие положения

4.1. Цель градостроительной деятельности в ИСР - сохранение и развитие сложившейся среды ценных городских территорий. В процессе реконструктивной деятельности должно быть обеспечено преемственное развитие структуры ИСР, исключены радикальные пространственные преобразования городской среды, нанесение ущерба сложившемуся архитектурному ландшафту.

4.2. Все виды работ по преобразованию застройки ИСР должны осуществляться с учетом ее ценности и способствовать решению следующих важнейших задач:

- сохранение ценных в историко-культурном отношении качеств сложившейся городской среды; охрана и реставрация памятников истории и культуры, осуществляемые на всех этапах инвестиционного процесса (планирование, финансирование, проектирование, реставрация) и в ходе эксплуатации;

- возможно более полная реализация градостроительного потенциала ИСР; интенсификация использования территории ИСР; развитие жилой и общественной функции ИСР, в том числе за счет использования территорий, занятых в настоящее время промышленными, коммунальными, складскими учреждениями, подлежащими перебазированию; первоочередное высвобождение для жилой и общественной застройки участков, примыкающих к набережным рек и каналов;

- улучшение условий жизнедеятельности в ИСР, в том числе с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения; устранение или снижение трудового дисбаланса и связанных с ним избыточных миграций с трудовыми целями; обеспечение постоянного, дневного и временного населения всеми видами обслуживания, соответствующими потребностям этих групп населения; реконструкция, капитальный ремонт и модернизация жилищного и общественного фонда;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур ИСР; улучшение транспортного обслуживания, освобождение территории ИСР от транзитных потоков; развитие сети метрополитена и системы пешеходных улиц; организация постоянного и временного хранения легковых автомашин; модернизация инженерного обеспечения ИСР на основе рационального использования существующих сетей, их необходимой реконструкции, строительства новых инженерных сетей и сооружений с применением экономически оправданных прогрессивных технологических и технических решений;

- улучшение экологической и санитарно-гигиенической ситуации в ИСР; оздоровление территорий воздушного и водного бассейнов путем осуществления комплекса мероприятий по перебазированию или ликвидации вредных производств, совершенствованию технологии сохраняемых предприятий и внедрению прогрессивных технологий и технических средств, улучшающих состояние окружающей среды; максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и компенсация их дефицита путем целенаправленного подбора древесных пород и применения новых и эффективных приемов озеленения; преобразование городской среды средствами и методами, гарантирующими сохранение существующих зданий и сооружений, исключающими разрушающее воздействие на геологическую среду.

5. Границы действия ТСН

5.1.Настоящие ТСН действуют на территории ИСР Санкт-Петербурга. Границы ИСР показаны на схемах (приложение В) и описаны в приложении Г.

ИСР состоят из 318 средовых районов. Границы средовых районов описаны в приложении Д и показаны на схемах (приложение В).

5.2. В границы ИСР включены следующие части городских территорий:

- исторический центр Санкт-Петербурга - средовые районы 1-149;

- участки периферийных районов города, застройка которых сложилась в основном до 1917 г. - средовые районы 161, 169-171, 175, 177-179, 181, 205-208, 212, 213;

- участки периферийных районов города, застройка которых сложилась в основном в период 1925-1956 гг., т.е. в советское время до начала периода массового индустриального домостроения - средовые районы 150-160, 162-168, 172,173, 176, 180, 183-185, 187-204, 209-211, 214-262;

- участки с исторически сложившейся застройкой в пригородах - средовые районы 263-318.

Специфика ИСР и их частей описана в приложении Б.

5.3. Каждая часть городских территорий содержит участки с незавершенной средой. Специфика ТНС описана в приложении Б, участки ТНС показаны на схемах (приложение В).

ТНС (средовые районы 151, 157, 167, 176, 187, 188, 193, 194, 200, 205, 207, 209, 211, 213-219, 234-236, 242, 249, 250, 253, 297-316) непосредственно примыкают к территориям с ценной застройкой и подлежат активному градостроительному освоению, включая новое строительство, радикальную реконструкцию и модернизацию.

ТНС, расположенные в границах объединенных охранных зон и окруженные со всех сторон ценной застройкой, называются лакунами. Перечень лакун определяется КГА по согласованию с КГИОП и регулярно актуализируется.

5.4. Территория ИСР содержит зоны с различными режимами охраны исторического наследия:

- объединенная охранная зона памятников истории и культуры ИЦ (ООЗ);

- объединенная зона регулирования застройки первой категории (ОЗРЗ-1);

- объединенная зона регулирования застройки второй категории (ОЗРЗ-2);

- объединенные зоны охраны пригородов (зоны охраны пригородных дворцово-парковых комплексов, зоны регулирования застройки или зоны охраняемого ландшафта).

Границы и режимы зон охраны для исторического центра, утвержденные решением Исполкома Ленсовета от 30.12.1988 N 1045, показаны в приложении В; их специфика описана в приложении Б, определение понятия дано в разделе 3, описание границ приведено в приложении Г.

Границы зон охраны пригородов показаны в приложении В, специфика описана в приложении Б.

5.5. Территории за пределами ИСР реконструируются и застраиваются в соответствии с ТСН 30-305-2002 Санкт-Петербург.

6. Планировка и застройка

6.1. Элементами планировочной структуры ИСР являются средовые районы, кварталы, земельные участки.

Средовые районы

6.2. Средовый район объединяет, как правило, несколько кварталов с одинаковыми или близкими средовыми характеристиками.

6.3. Проекты комплексной реконструкции должны разрабатываться для участков ИСР, включающих один или несколько средовых районов. Все реконструктивные мероприятия должны проводиться на основе изучения специфики конкретного средового района и обеспечивать учет и сохранение характеристик, определяющих архитектурную и градостроительную ценность данного средового района.

Кварталы

6.4. Сложившиеся границы кварталов имеют самостоятельную историко-культурную ценность. Изменение границ, объединение или раздел кварталов могут проводиться только как исключение при соответствующем обосновании по согласованию с КГА и КБиДХ, а в границах ООЗ и ОЗРЗ - также с КГИОП.

6.5. Реконструировать кварталы следует руководствуясь правилами застройки, на основе градостроительной документации, разработанной для данного квартала или для средового района, включающего квартал. Проекты реконструкции кварталов должны учитывать особенности пространственно-планировочной структуры, характерной для данного средового района.

6.6. Территорию квартала составляют земельные участки, в том числе:

- участки жилых, общественных, производственных зданий и сооружений;

- транзитные проходы через территорию квартала;

- территории общего пользования, включающие озеленение, площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, выгула собак;

- участки специального назначения (для хранения автомобилей, для размещения инженерных сооружений и т.п.).

6.7. Проекты реконструкции кварталов должны включать определение границ входящих в них земельных участков. В проектах реконструкции количество населения по кварталу в целом и по каждому из участков жилых зданий квартала определяется:

- для строящихся и реконструируемых с расселением зданий - из расчета 24 кв. м на человека, если иное не указано в задании на проектирование;

- для существующих жилых домов - по фактическому положению.

6.8. Нормативы площади внутриквартальных озелененных территорий для различных зон ИСР приведены в таблице 8.1. В границах указанных территорий следует предусматривать площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой. Площадки и пешеходные дорожки в ДЗСП и ИЗП должны занимать, как правило, не более 30% площади озелененной территории общего пользования.

6.9. Хранение автомобилей в реконструируемых кварталах предусматривается в гаражах-стоянках или на открытых площадках:

- на территориях участков жилых, общественных, производственных зданий (только для нужд собственников и пользователей этих участков);

- на самостоятельных участках.

Требования к организации хранения автомобилей приведены в разделе 9.

6.10. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.) должны иметь самостоятельные участки. При сохранении или размещении инженерных сооружений в границах участков другого назначения необходимо предусматривать условия нормального функционирования этих сооружений, в том числе обеспечение беспрепятственного проезда и прохода к ним.

6.11. При проведении реконструктивных мероприятий расстояния между функциональными элементами в квартале должны приниматься в соответствии с таблицами 6.1 и 9.1. Разрывы могут быть уменьшены за счет вертикального зонирования или применения других технических средств. Предлагаемые мероприятия и обоснованные расчетами сокращения разрывов представляются на заключение в ЦГСЭН СПб.

6.12. Уровни естественной освещенности помещений строящихся и реконструируемых зданий должны отвечать требованиям действующих санитарных норм.

6.13. Условия инсоляции строящихся и реконструируемых зданий должны отвечать требованиям действующих санитарных норм.

6.14. При строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий минимальные противопожарные разрывы между этими зданиями и существующими жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1* СНиП 2.07.01 приложение 1*.

При строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий I и II степени огнестойкости противопожарные расстояния от перечисленных зданий до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий III-V степеней огнестойкости - по согласованию с УГПС СПб и ЛО, но не менее 15 м.

Примечания.

1. В ИСР строительство новых и реконструкция с расселением зданий IV и V степеней огнестойкости допускается как исключение по согласованию с КГА и УГПС СПб и ЛО.

2. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, учитывается расстояние между этими конструкциями.

3. Расстояние между стенами строений I-III степеней огнестойкости может быть меньше нормативного, если:

- стена более высокого здания, обращенная в разрыв, является противопожарной 1-го типа; при этом должен быть обеспечен доступ пожарных подразделений в квартиры, общественные и другие учреждения, все окна которых обращены в указанный разрыв;

- сумма площадей застройки зданий, включая незастроенную площадь между ними, не превышает наибольшей допустимой площади застройки одного строения данного назначения без противопожарных стен;

4. Расстояние между стенами без светопроемов в зданиях I-II степеней огнестойкости допускается уменьшать на 20%.

6.15. При реконструкции существующих зданий, осуществляемой без снижения степени их огнестойкости, а также при реконструкции отдельных помещений нерасселяемых зданий допускается сохранять существующие противопожарные разрывы, не соответствующие нормативным требованиям.

Размеры противопожарных разрывов между отдельными строениями зданий - памятников истории и культуры не регламентируются.

6.16. При разработке проектов реконструкции кварталов организацию внутриквартальных проездов следует выполнять в соответствии с требованиями 2.9* СНиП 2.07.01 и 6.24-6.28, 6.31 настоящих норм.

КонсультантПлюс: примечание.

Распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2004 N 11 взамен ТСН 50-302-96 утверждены Территориальные строительные нормы ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербурга "Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге".

------------------------------------------------------------------

6.17. Строительство новых зданий в непосредственной близости от существующих и реконструкция зданий, в том числе их надстройка, должны осуществляться в соответствии с требованиями ТСН 50-302-96 на основе данных обследований с выявлением особенностей и состояния всех несущих конструкций.

6.18. Требования к методам проведения строительных и ремонтно-реконструктивных работ приведены в 11.8.

Земельные участки

6.19. Границы земельных участков (далее - участков) следует устанавливать на основе проектов межевания, разработанных для реконструируемых кварталов.

6.20. В зонах застройки, сложившейся до 1917 г. (ИЦ и ДЗПР), а также в ИЗП, границы участков следует устанавливать по согласованию с КГИОП на основании исторических данных и инвентаризационных материалов ГУИОН. Объединение смежных участков или раздел участков в этих зонах могут проводиться только при соответствующем обосновании, по согласованию с КГИОП и КГА.

В кварталах ДЗСП границы участков в обязательном порядке должны определяться для вновь сооружаемых объектов или при изменении собственности на объект. При этом должна учитываться сложившаяся ситуация, в том числе ранее установленные границы участков школ, детских дошкольных учреждений и других объектов.

6.21. Средства фиксации установленных границ участков в натуре (ограды, зеленые насаждения, новые или восстанавливаемые здания и сооружения) определяются по согласованию с КГА, а в зонах ООЗ и ОЗРЗ - также с КГИОП.

6.22. Реконструктивная деятельность в пределах участка осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом, архитектурно-планировочным заданием КГА, архитектурно-реставрационным заданием КГИОП, определяющими в том числе:

- границы участка, установленные на основе плана межевания (или указание на то, что объект размещается на территории существующего участка);

- характер застройки и условия ее функционального использования;

- ограничения, учитывающие историко-культурную ценность строений;

- коммуникационные и планировочные связи данного и смежных участков;

- необходимость сохранения на территории участка строений и сооружений, обеспечивающих функционирование окружающей застройки.

6.23. Не допускаются все виды реконструктивной деятельности, направленные на развитие или поддержание существующей функции участка и расположенных на его территории строений, если утвержденная градостроительная документация или правила застройки предусматривают изменение этой функции.

6.24. Непосредственно с прилегающих улиц на территорию каждого самостоятельного участка должен быть обеспечен въезд шириной в свету не менее 3,5 м и высотой не менее 4,25 м. При протяженности фронта участка вдоль улицы свыше 190 м на территорию участка должно быть организовано не менее двух въездов.

6.25. По согласованию с владельцами смежных участков допускается организация въезда автотранспорта с территории этих участков. Не требует согласования с владельцами смежных участков сохранение существующего противопожарного проезда с их территории, если организация самостоятельного проезда с улицы, соответствующего противопожарным требованиям, невозможна по условиям, включенным в разрешительную документацию на реконструкцию.

6.26. Непосредственный подъезд специализированного транспорта должен быть обеспечен к местам сбора отходов, к загрузочным проемам (с учетом приложения Ж, дополнения к 1.38*), к инженерным сооружениям (трансформаторным подстанциям и т.д.). Максимальное расстояние от проездов до входов в жилые и общественные здания - 15 м. В ДЗСП и ИЗП расстояние от проездов до жилых зданий с квартирами в первых этажах должно быть не менее 5 м, в ИЦ и ДЗПР это расстояние рекомендуется принимать равным или большим 3,5 м.

6.27. Благоустройство участка, в том числе конструкция мощения, организация озеленения, расположение малых форм, должно обеспечивать возможность движения и разворота тех видов транспорта, въезд которых на территорию участка предусмотрен. Организация в пределах участка тупиковых проездов без разворотных площадок допускается в ИЦ и ДЗПР при условии, что длина таких тупиковых проездов не превышает 30 м.

6.28. Необходимо обеспечивать проезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру, учреждение или предприятие.

Допускается не предусматривать проезд пожарных автомобилей к стенам жилых и общественных зданий, не имеющих проемов, и к стенам с проемами в жилых домах при условии, что все квартиры этих зданий имеют хотя бы один проем (окно, входная или балконная дверь) в стене, к которой обеспечен проезд пожарных автомобилей.

Расстояние от внешнего края проезда до наружной стены, к которой требуется подъезд пожарных автомобилей, должно быть, как правило, не менее 5 м при высоте стены до 28 м и не менее 8 м при большей высоте. Постоянно свободная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м.

6.29. Малоэтажные пристройки к стенам высотой более 28 м, к которым требуется подъезд пожарных автомобилей, должны иметь высоту не более 5 м и ширину не более 8 м. Строительство или реконструкция пристроек к таким стенам, если габариты пристроек превышают указанные, допустимо по согласованию с УГПС СПб и ЛО с учетом имеющейся на вооружении техники.

6.30. Окна в стенах, являющихся противопожарными преградами и разделяющих разные по высоте строения (части строений) должны соответствовать требованиям таблицы 2 СНиП 21-01. Допускается устройство в таких стенах окон с пределом огнестойкости, меньшим Е15, при условии, что крыша более низкого строения в зоне шириной не менее 4 м от стены с окнами имеет К0 и REI45.

Расстояние от крыш с классом пожарной опасности, меньшим К0, и пределом огнестойкости REI45 до окон с пределом огнестойкости, меньшим Е15, должно составлять не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м по горизонтали.

Расстояние между ближайшими гранями окон с пределом огнестойкости, меньшим Е15, расположенных в стенах, примыкающих друг к другу под углом, должно быть не менее 4 м.

6.31. При реконструкции расселяемых существующих зданий, являющихся памятниками (вновь выявленными памятниками) истории и культуры, а также зданий, расположенных в ООЗ, допускается сохранять существующие проезды, в том числе сквозные (арочные) с габаритами, меньшими нормативных, а также проектировать трассировку проездов с отступлением от требований 6.16, 6.26, 6.28, 6.29 при соблюдении следующих условий:

6.31.1. Расстояние по горизонтали от проезда (въезда) с нормативными габаритами до наиболее удаленной стены строения, имеющей светопроемы, не должно превышать 50 м.

6.31.2. Высота строений, определяемая по 1.5 СНиП 21-01, к которым не обеспечен проезд с нормативными габаритами, не должна превышать 28 м.

6.31.3. Детские дошкольные учреждения любой вместимости и нежилые помещения любого назначения с одновременным пребыванием более 50 человек должны иметь эвакуационный выход на территорию, въезд на которую соответствует нормативным требованиям.

6.31.4. Из квартир и нежилых помещений, кроме указанных в п. 6.31.3, с отметкой чистого пола выше +5 м, все окна которых обращены во дворы с ненормативными габаритами въездов, должны быть предусмотрены вторые эвакуационные выходы или аварийные выходы, соответствующие СНиП 21-01 (6.20 а <1>, б, в <2>, г).

<1> При отметке пола балкона не выше +10 м.

<2> Лестницы, соединяющие балконы, могут быть нестационарными, предназначенными для использования в аварийной ситуации.

6.32. Рекомендуется предусматривать оснащение квартир общественных и других учреждений, окна которых обращены во дворы с ненормативными габаритами въездов, сертифицированным устройством "Самоспасатель".

6.33. При реконструкции существующих зданий, осуществляемой без их расселения, изменения функций, снижения степени огнестойкости, допускается сохранять существующие въезды на территорию участков и существующую организацию проезда автомобилей.

6.34. Стены новых или реконструируемых с расселением строений, расположенные на границе со смежным застроенным или предназначенным для застройки участком; с отступом, равным или меньшим половины минимального противопожарного разрыва от границы со смежным незастроенным, но предназначенным для застройки участком, должны решаться как противопожарные преграды, не имеющие светопроемов и выступов (ризалитов, эркеров, балконов, навесов и т.п.).

При реконструкции квартир и встроенных помещений общественного назначения в заселенных зданиях, а также при надстройке заселенных зданий устройство проемов, дополнительных к имеющимся в указанных стенах, допустимо только по согласованию с КГА и владельцами смежных участков.

6.35. Решения по организации сбора и вывоза отходов, образующихся в процессе эксплуатации вновь строящихся и реконструируемых объектов, подлежат согласованию с органами надзора и эксплуатирующими организациями при разработке предпроектных предложений (эскизных проектов, технико-экономических обоснований и т.д.) и на последующих стадиях проектирования <3>.

На территории каждого участка должно быть оборудовано соответствующее требованиям СанПиН 42-128-4690 место для установки контейнеров для сбора отходов. Устройство общих площадок для контейнеров, обслуживающих смежные участки, допускается по согласованию между их владельцами.

На участках крупных торговых объектов и предприятий общественного питания следует предусматривать помещения для первичной обработки, уплотнения и упаковки отходов.

<3> Порядок согласования решений по сбору и вывозу отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтно-реконструктивных работ, определен в 11.9.

6.36. Накопления отходов и необходимое количество контейнеров рассчитываются в соответствии с приложением Е. Рекомендуется, чтобы суммарная вместимость контейнеров на одной площадке не превышала 6 куб. м. В границах участков рекомендуется предусматривать площадки для временного хранения крупногабаритных отходов.

Максимальное расстояние от выхода из жилого дома до места сбора отходов - 100 м. Минимальное расстояние между контейнерными площадками, не разделенными застройкой, - 25 м.

При реконструкции без прекращения эксплуатации зданий допускается сохранять существующее размещение площадок для сбора отходов.

6.37. Контейнеры для сбора отходов могут размещаться на открытых площадках или в отдельно стоящих павильонах. Расстояние от мест установки контейнеров до окон зданий разного назначения должны соответствовать требованиям таблицы 6.1. Открытые площадки должны быть отделены от прогулочных площадок полосой зеленых насаждений.

6.38. В зонах дореволюционной застройки (ИЦ и ДЗПР) при соответствующем обосновании допускается, как исключение, организация встроенных помещений для сбора отходов. Такие помещения могут размещаться в зданиях любого назначения I-III степеней огнестойкости при условии наличия непосредственного выхода наружу, предела огнестойкости ограждающих конструкций - REI60 и класса пожарной опасности - К0. Вывоз отходов из указанных помещений должен осуществляться ежедневно.

Непосредственно над встроенными помещениями для сбора отходов и смежно с ними не допускается располагать жилые комнаты квартир и общежитий, игровые и спальни детских дошкольных учреждений, классы, аудитории, лаборатории, лечебные помещения учреждений здравоохранения. Над входом во встроенные помещения для сбора отходов не должно быть окон перечисленных выше помещений. При наличии окон других помещений на расстоянии от входа, меньшем 4 м, над ним необходимо устраивать козырек из несгораемых материалов с выносом не менее 1 м.

6.39. Размещение поливочных кранов на территории участка должно обеспечивать подачу воды к месту сбора отходов.

6.40. При строительстве новых и реконструкции расселяемых зданий следует предусматривать помещения служб эксплуатации (для дежурного дворника, для хранения уборочного инвентаря и т.п.). Соответствующие требования должны включаться в задание на проектирование строительства или реконструкции.

6.41. Строительные площадки должны размещаться, как правило, в границах земельного участка строящегося или реконструируемого объекта. Размещение строительных площадок на территории смежных участков возможно только по согласованию с их владельцами.

Жилые здания

6.42. Строительство и реконструкция жилых зданий не допускаются в зонах, которые по действующей градостроительной документации отнесены к зонам с другими функциями (общественные, промышленные, складские и т.п.). На участках, имеющих и сохраняющих по градостроительной документации на перспективу жилую функцию и расположенных в настоящее время в санитарно-защитных зонах, реконструкция жилых зданий допускается по заключению ЦГСЭН СПб при условии проведения мероприятий, обеспечивающих выполнение установленных для жилых помещений гигиенических требований.

6.43. При строительстве новых и реконструкции существующих расселяемых зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, следует проверять уровень шума и вибрации на участке застройки и при необходимости предусматривать защитные мероприятия.

6.44. Вновь строящиеся и реконструируемые с расселением жилые здания должны иметь самостоятельные участки или размещаться на участках существующих зданий.

6.45. В границах участков новых и реконструируемых с расселением жилых зданий следует предусматривать:

- места сбора и хранения отходов;

- места хранения легковых автомобилей (если это предусмотрено заданием на проектирование);

- озелененные территории (в зонах ИЦ и ДЗПР - по возможности).

Минимальные площади озелененных придомовых участков указаны в таблице 8.1. Рекомендуется при реконструкции, в первую очередь - при реконструкции, осуществляемой в зонах ИЦ и ДЗПР, дефицит озелененных территорий компенсировать использованием вертикального озеленения. Во всех случаях, когда это позволяют размеры озелененной территории, в ее границах следует размещать площадки для отдыха, игр детей, занятий физкультурой.

Минимальные расстояния от окон жилых помещений до площадок разного назначения и до мест хранения автомобилей указаны в таблицах 6.1 и 9.1.

6.46. При разработке проектов строительства жилых зданий в ИСР следует руководствоваться действующими нормативными документами и дополнительными требованиями, приведенными в приложении Ж.

Дополнительные требования распространяются на проекты:

- строительства новых жилых зданий в ИСР;

- реконструкции существующих зданий, сохраняющих или приобретающих жилое назначение;

- реконструкции отдельных помещений (квартир или встроенных нежилых учреждений) в существующих жилых зданиях.

Дополнительные требования не относятся к проектированию социальных жилых домов для престарелых и инвалидов, а также общежитий.

6.47. Допущения, принятые в СНиП 2.08.01 для мансардных этажей, распространяются в ИСР на все случаи надстройки зданий I-III степеней огнестойкости на один этаж вне зависимости от конфигурации ограждающих стен и покрытий.

6.48. При проектировании строительства и реконструкции расселяемых жилых зданий следует учитывать потребности инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СП 35-101, 35-102, 35-103, 35-104.

6.49. При проведении реконструктивных мероприятий (надстройка, переоборудование чердака, пристройка, изменение планировки и/или функции одной или нескольких квартир или встроенных помещений) без прекращения эксплуатации здания в целом допускается сохранять существующие планировочные, санитарно-гигиенические, теплотехнические и противопожарные характеристики нерасселяемой части зданий. Ухудшение указанных характеристик нерасселяемой части здания не допускается. Противопожарные и шумозащитные характеристики ограждающих конструкций реконструируемого встроенного помещения должны соответствовать нормативным требованиям.

Таблица 6.1

---------------------------------T-----------------------------------------¬

¦ Функциональные элементы ¦ Минимальные расстояния до световых ¦

¦ ¦ проемов, м ¦

¦ +----------------------------T------------+

¦ ¦- жилых квартир и общежитий ¦- нежилых ¦

¦ ¦- игровых помещений и спален¦помещений с¦

¦ ¦детских дошкольных учрежде-¦постоянными ¦

¦ ¦ний ¦рабочими ¦

¦ ¦- классов, аудиторий, лабо-¦местами ¦

¦ ¦раторий в учебных заведениях¦(кроме пере-¦

¦ ¦- лечебных помещений в уч-¦численных в¦

¦ ¦реждениях здравоохранения ¦графе 2) ¦

+--------------------------------+----------------------------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+--------------------------------+----------------------------+------------+

¦Площадки для отдыха и детские¦ 10 ¦не ¦

¦игровые площадки ¦ ¦нормируется ¦

+---------T----------T-----------+----------------------------+------------+

¦Места ¦Открытые ¦В ИЦ и ДЗПР¦ 10 ¦ 8 ¦

¦установки¦ +-----------+----------------------------+------------+

¦контейне-¦ ¦В ДЗСП и¦ 20 ¦ 20 ¦

¦ров для¦ ¦ИЗП ¦ ¦ ¦

¦сбора от-+----------+-----------+----------------------------+------------+

¦ходов ¦Павильоны ¦От въезда¦ 10 ¦ 8 ¦

¦ ¦или ¦или входа в¦ ¦ ¦

¦ ¦встроенные¦павильон ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------+-----------+----------------------------+------------+

¦Трансформаторные ¦До 10 кВ ¦ 6 ¦ 6 ¦

¦подстанции закрытого+-----------+----------------------------+------------+

¦типа напряжением ¦110 кВ (при¦ 12 ¦ 12 ¦

¦ ¦мощности 2¦ ¦ ¦

¦ ¦х 630 кВА) ¦ ¦ ¦

+--------------------+-----------+----------------------------+------------+

¦Ларьки мелкорознич-¦2-10 ¦ 20 ¦Не ¦

¦ной торговли, при+-----------+----------------------------+нормируется ¦

¦числе ларьков ¦>10 ¦ 50 ¦ ¦

+--------------------+-----------+----------------------------+------------+

¦ Примечания. ¦

¦ 1. Указанное расстояние от открытых площадок для сбора отходов в ИЦ и¦

¦ДЗПР допускается принимать при установке на площадке одного контейнера¦

¦емкостью 0,75 куб. м. Установка большего числа контейнеров возможна толь-¦

¦ко по заключению ЦГСЭН СПб. ¦

¦ 2. Минимальные расстояния между строениями должны также соответство-¦

¦вать требованиям пунктов 6.12-6.14. ¦

¦ 3. Расстояния до одиночных торговых ларьков определяются только требо-¦

¦ваниями пунктов 6.12-6.14. ¦

¦ 4. Минимальное расстояние от детских игровых площадок, оснащенных ме-¦

¦ханическим игровым или спортивным оборудованием, дополнительно уточняется¦

¦в зависимости от определяемого по расчету уровня шума от этого оборудова-¦

¦ния, с учетом принятых мероприятий по шумозащите. ¦

¦ 5. Расстояние от трансформаторных подстанций с другими значениями на-¦

¦пряжения и мощности определены в пункте 10.39. ¦

¦ 6. Расстояния до мест хранения автомобилей приведены в таблице 9.1 ¦

L---------------------------------------------------------------------------

7. Учреждения и предприятия обслуживания

7.1. Реконструктивная деятельность в ИСР должна обеспечивать совершенствование организации обслуживания с учетом потребностей постоянного и временного населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. Учреждения и предприятия обслуживания должны размещаться, в том числе за счет максимально возможного освоения подземного пространства.

7.2. При разработке проектов комплексной реконструкции расчетных районов следует предусматривать размещение учреждений обслуживания в соответствии с таблицей 7.1. При этом следует учитывать наличие учреждений обслуживания, расположенных в смежных расчетных районах.

7.3. Локальные реконструктивные преобразования в ИСР, связанные с увеличением населения (строительство нового жилого здания, надстройка существующего здания, изменение функции существующего нежилого здания на жилую и т.п.), не должны приводить к превышению нормативного максимума нагрузки на расположенные в радиусе доступности существующие и новые, включенные в объем планируемых реконструктивных работ ДДУ, общеобразовательные школы и поликлиники.

Отсутствие в зоне локальной реконструкции других учреждений и предприятий обслуживания или их недостаточная емкость (вместимость) должны учитываться при решении вопроса о допустимости уплотнения жилищного фонда и (или) о конкретных мероприятиях по развитию системы обслуживания, в том числе за счет отчислений на развитие социальной инфраструктуры в зоне реконструкции или в расчетном районе.

7.4. Допускается включать в расчет отделенные улицами местного значения от реконструируемых территорий существующие ДДУ и общеобразовательные школы, в том числе имеющие начальные классы.

По согласованию с Комитетом по образованию, Комитетом по здравоохранению и УГИБДД допускается включать в расчет указанные учреждения, отделенные от реконструируемых территорий магистральными улицами. В ИЦ указанные согласования не требуются.

7.5. Размеры участков учреждений и предприятий обслуживания определяются в соответствии с приложением 7* СНиП 2.07.01. При соответствующем обосновании с учетом градостроительной ситуации в зоне реконструкции размеры участков могут быть сокращены по согласованию с ведомствами по принадлежности и КГА и на основании заключения ЦГСЭН СПб. Самостоятельные участки для встроенных учреждений и предприятий обслуживания, кроме ДДУ, как правило, не выделяются.

7.6. ДДУ должны, как правило, размещаться в отдельно стоящих зданиях. Организация встроенных (встроенно-пристроенных) ДДУ допускается как исключение при соответствующем обосновании и по заключению с ЦГСЭН СПб. Такие ДДУ должны иметь не более четырех групп и размещаться в жилых зданиях не ниже II степени огнестойкости. Встроенные (встроенно-пристроенные) ДДУ рекомендуется размещать в строениях, расположенных на улицах местного значения с ограниченной транспортной нагрузкой или во внутриквартальном пространстве.

Допускается реконструкция существующих встроенных ДДУ, если она направлена на улучшение их планировки, санитарно-гигиенических качеств, пожарной безопасности и т.п.

7.7. Школы и ДДУ должны иметь самостоятельные участки. В ИЦ и ДЗПР по согласованию с Комитетом по образованию и на основании заключений ЦГСЭН СПб допускается реконструкция существующих школ и ДДУ без собственных участков.

7.8. Показатели таблицы 7.1 должны учитываться территориальными управлениями административных районов Санкт-Петербурга при решении вопросов об изменении функций существующих учреждений обслуживания и формы владения зданиями, в которых они расположены (сдача в аренду, приватизация).

7.9. Следует стремиться к сохранению предприятий обслуживания с исторически устойчивым местонахождением и названием, имеющих ориентирующее и топонимическое значение.

Таблица 7.1

-----------------------------------------------T---------------T-------------------¬

¦ Учреждения и предприятия ¦На 1000 человек¦Радиус доступности,¦

¦ ¦ постоянного ¦ не более, в ¦

¦ ¦ населения ¦ застройке высотой ¦

¦ ¦ +----------T--------+

¦ ¦ ¦до трех ¦ четыре ¦

¦ ¦ ¦этажей ¦и более ¦

¦ ¦ ¦включи- ¦ этажей ¦

¦ ¦ ¦тельно ¦ ¦

+-------T--------------------------------------+---------------+----------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-------+--------------------------------------+---------------+----------+--------+

¦1. Уч-¦1.1. Детские дошкольные учреждения<*>,¦35 ¦600 м ¦300 м ¦

¦режде- ¦место ¦ ¦ ¦ ¦

¦ния об-¦1.2. Общеобразовательные школы <*>,¦115 ¦1000 м ¦500 м ¦

¦разова-¦место ¦ ¦ ¦

¦ния и¦1.3. Учебно-производственные комбина-¦3,5 ¦Пешеходно-транспор-¦

¦культу-¦ты, место ¦ ¦тная доступность¦

¦ры ¦1.4. Внешкольные учреждения воспитания¦5,5 ¦45 мин ¦

¦ ¦и образования, место ¦ ¦ ¦

¦ ¦1.5. Начальные и средние профессио-¦По заданию на проектирование ¦

¦ ¦нальные учебные заведения, место ¦ ¦

¦ ¦1.6. Библиотеки общие, тыс. томов ¦5 ¦Пешеходно-транспор-¦

¦ ¦1.7. Библиотеки детские и специальные,¦2,5 ¦тная доступность¦

¦ ¦тыс. томов ¦ ¦45 мин ¦

¦ ¦1.8. Помещения для досуга и любитель-¦50-60 ¦Не нормируется ¦

¦ ¦ской деятельности, кв. м общей площади¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+---------------+-------------------+

¦2. Бы- ¦2.1. Магазины продовольственных това-¦70 ¦500 м ¦

¦товое ¦ров, кв. м торговой площади ¦ ¦ ¦

¦обслу- ¦2.2. Магазины непродовольственных то-¦30 ¦700 м ¦

¦живание¦варов, кв. м торговой площади ¦ ¦ ¦

¦ ¦2.3. Предприятия питания, место ¦8 ¦Не нормируется ¦

¦ ¦2.4. Предприятия бытового обслуживания¦7, в том числе¦1000 м ¦500 м ¦

¦ ¦(ремонтные мастерские, прокат), рабо-¦в жилой зоне 2¦ ¦ ¦

¦ ¦чее место ¦(приемные пунк-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ты и парикма-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦херские) ¦ ¦ ¦

¦ ¦2.5. Приемные пункты прачечных и хим-¦14 ¦1000 м ¦500 м ¦

¦ ¦чисток, кг в смену ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+---------------+----------+--------+

¦3. ¦3.1. Поликлиники для взрослых разного¦12 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦Лечеб- ¦профиля <*>, посещений в смену ¦ ¦ ¦ ¦

¦но-про-¦3.2. Поликлиники для детей <*>, посе-¦4 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦филак- ¦щений в смену ¦ ¦ ¦ ¦

¦тичес- ¦3.3. Диспансеры, травматологические¦3 ¦Пешеходно-транспор-¦

¦кие уч-¦пункты, посещений в смену ¦ ¦тная ¦

¦режде- ¦3.4. Пункты первичной амбулаторной по-¦0,5 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦ния и¦мощи, врачебный кабинет ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреж- ¦3.5. Раздаточные пункты молочных ку-¦2,6 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦дения ¦хонь <*>, кв. м общей площади ¦ ¦ ¦ ¦

¦соци- ¦3.6. Аптеки <*>, кв. м общей площади ¦32 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦ального¦3.7. Станции (подстанции) скорой меди-¦1 на 10 тыс. ¦15-минутная транс-¦

¦обеспе-¦цинской помощи <*>, санитарный автомо-¦чел. ¦портная доступность¦

¦чения ¦биль ¦ ¦ ¦

¦ ¦3.8. Специальные жилые дома для оди-¦По заданию на проектирование ¦

¦ ¦ноких граждан пожилого возраста, место¦ ¦

¦ ¦3.9. Территориальные центры социальной¦1 на 50 тыс. ¦Не нормируется ¦

¦ ¦помощи семье и детям <*>, центр ¦чел. ¦ ¦

¦ ¦3.10. Социально-реабилитационные цент-¦По заданию на проектирование ¦

¦ ¦ры для детей-инвалидов <*>, центр ¦ ¦

¦ ¦3.11. Открытые плоскостные спортивные¦0,2 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦ ¦сооружения, га ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3.12. Помещения для физкультурно-оздо-¦По требованию КГА и по заданию на¦

¦ ¦ровительных занятий, спортивные залы¦проектирование с учетом действующих¦

¦ ¦общего пользования, крытые и открытые¦норм ¦

¦ ¦бассейны общего пользования ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+---------------T-------------------+

¦4. ¦4.1. Отделения милиции, опорные пункты¦16 ¦Пешеходно-транспор-¦

¦Учреж- ¦охраны порядка <*>, кв. м общей ¦ ¦тная доступность¦

¦дения ¦площади ¦ ¦45 мин ¦

¦админи-¦4.2. Помещения службы эксплуатации жи-¦По заданию на проектирование ¦

¦стра- ¦лищного фонда <*> ¦ ¦

¦тивные,¦4.3. Филиалы Сбербанка, 1 операционное¦20 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦финан- ¦место на 2-3 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

¦совые, ¦4.4. Отделения связи ¦По заданию на проектирование ¦

¦связи ¦4.5. Административные учреждения, об-¦По заданию на проектирование ¦

¦ ¦щественные организации, помещения для¦ ¦

¦ ¦сдачи в аренду ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+---------------T-------------------+

¦5. ¦5.1. Бани, место ¦4 ¦Пешеходно-транспор-¦

¦Комму- ¦ ¦ ¦тная доступность¦

¦нальные¦ ¦ ¦45 мин ¦

¦объекты¦5.2. Общественные туалеты, прибор ¦1 ¦2000 м ¦1000 м ¦

¦ ¦5.3. Пункты приема вторсырья, объекты ¦1 на 20 тыс.¦Пешеходно-транспор-¦

¦ ¦ ¦жителей ¦тная доступность¦

¦ ¦ ¦ ¦45 мин ¦

+-------+--------------------------------------+---------------+-------------------+

¦ Примечания. ¦

¦ 1. Нормативы, относящиеся к учреждениям, отмеченным <*>, являются обязательны-¦

¦ми и включены в Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительс-¦

¦тва Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р. Остальные нормативы являются ре-¦

¦комендуемыми и могут уточняться в задании на проектирование. ¦

¦ 2. Для учета потребностей временного населения в ядре городского центра и в¦

¦кварталах, прилегающих к каркасу ядра, нормативную потребность в учреждениях, пе-¦

¦речисленных в 2.1; 2.5; 2.6; 3.3; 3.6; 3.12; 4.3; 4.4, следует принимать с коэффи-¦

¦циентом 1,5, а в учреждениях, перечисленных в 1.7; 1.8; 1.9; 2.2; 2.3; 4.1; 5.2, -¦

¦с коэффициентом 2. ¦

¦ 3. При проведении расчетов учитываются существующие негосударственные учрежде-¦

¦ния обслуживания аналогичного профиля, расположенные в пределах установленной дос-¦

¦тупности. ¦

¦ 4. Вместимость существующих ДДУ и общеобразовательных школ следует принимать с¦

¦учетом Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного¦

¦постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 N 677, и Типового¦

¦положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Прави-¦

¦тельства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196. ¦

¦ 5. Кварталы с преимущественной 2-3-этажной застройкой расположены в ДЗСП (сре-¦

¦довые районы N 150, 152, 158, 197, 199, 204, 239, 241, 243, 250, 251) и в ИЗП¦

¦(средовые районы N 259, 273, 275, 276, 277, 280, 282, 283, 284, 286, 288-294,¦

¦317, 318). ¦

L-----------------------------------------------------------------------------------

8. Благоустройство и озеленение

8.1. При проведении реконструктивных мероприятий следует стремиться к формированию единой системы озеленения в районах исторически сложившейся застройки. Рекомендации по формированию единой системы озеленения приведены в приложении И.

Строительство новых и реконструкция существующих зданий вне зависимости от формы собственности должна проводиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений всех форм пользования (общего, ограниченного, специального).

8.2. Систему озеленения в ИСР следует развивать преимущественно интенсивными методами, не требующими сокращения жилой и общественной функции. Возможно устройство садов на покрытиях и вертикальное озеленение стен зданий и сооружений.

В ООЗ вертикальное озеленение по стенам зданий допускается по согласованию с КГИОП.

8.3. Озеленение территорий, предусматриваемое при разработке проектов реконструкции, в том числе включающих строительство новых зданий в ИСР, следует осуществлять на основе согласованной в установленном порядке проектной документации. Площадь озелененных территорий должна быть не меньше указанной в таблице 8.1.

8.4. Не допускается размещение жилых, общественных и промышленных зданий и инженерных сооружений на участках зеленых насаждений, имеющих статус озелененных территорий общего пользования. Возможность застройки бывших пустырей (лакун), озелененных и временно используемых как территории общего пользования, в зонах ИЦ и ДЗПР должна устанавливаться в каждом конкретном случае с учетом наличия других озелененных территорий общего пользования на расстоянии не более 300 м от застраиваемого участка, его градостроительной значимости, соответствия уровней озелененности средового и расчетного районов, в которых расположен этот участок, требованиям, изложенным в таблице 8.1.

8.5. Зеленые насаждения, снесенные при реконструкции, в том числе при строительстве новых зданий, должны быть компенсированы. Компенсируется озеленение, как правило, в пределах того квартала или средового района, где расположен объект строительства или реконструкции.

Объем, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяется в каждом случае по согласованию с КБиДХ. Проект компенсационного озеленения включается в качестве самостоятельного раздела в проект реконструкции или строительства.

В качестве одной из форм компенсационного озеленения в зонах плотной застройки ИЦ при соответствующем обосновании могут выступать вертикальное озеленение, а также устройство садов на покрытиях зданий.

Таблица 8.1

---------------------T----------------T-----------------T---------------¬

¦ Вид озелененной ¦ Объект ¦ В ИЦ и ДЗПР ¦ В ДЗСП и ИЗПР ¦

¦ территории ¦ проектирования ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------------+-----------------+---------------+

¦Озелененные террито-¦Реконструкция ¦Не нормируется¦Не нормируется¦

¦рии участков жилых¦существующего ¦(при соблюдении¦(при соблюдении¦

¦зданий ¦здания ¦требований 8.1 и¦требований 8.1¦

¦ ¦ ¦8.5) ¦и 8.5) ¦

¦ ¦Строительство ¦Не менее 10%¦2,5 кв. м на¦

¦ ¦нового здания ¦территории, не¦ 1 человека ¦

¦ ¦ ¦менее 15 кв. м¦ ¦

¦Озелененные террито-¦Реконструкция ¦Не нормируется¦0,3 кв. м на¦

¦рии общего пользова-¦квартала, средо-¦(при соблюдении¦1 человека ¦

¦ния ¦вого района ¦требований 8.1 и¦ ¦

¦ ¦ ¦и 8.5) ¦ ¦

¦ ¦Реконструкция ¦1,5 кв. м на 1¦6,2 кв. м на¦

¦ ¦расчетного ¦человека ¦1 человека ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------------+-----------------+---------------+

¦ Примечания. ¦

¦ 1. Учитывается только постоянное население объекта проектирования.¦

¦ 2. Норматив площади зеленых насаждений общего пользования в¦

¦реконструируемых кварталах и средовых районах ДЗСП и ИЗП может быть, по¦

¦согласованию с органами надзора и государственного контроля, уменьшен¦

¦при наличии скверов, бульваров, парков на расстоянии до 300 м от¦

¦наиболее удаленного входа в жилое здание квартала, а также при¦

¦превышении нормативного минимума озеленения земельных участков жилых¦

¦зданий квартала. ¦

¦ 3. Возможность строительства новых зданий в зонах ДЗСП и ИЗПР¦

¦должна определяться с учетом обеспечения нормативной площади озелене-¦

¦ния, указанной в таблице. ¦

L------------------------------------------------------------------------

9. Транспортная инфраструктура

9.1. Сеть улиц, дорог, пешеходных путей и линий общественного транспорта ИСР является частью единой общегородской транспортной системы. Необходимые изменения улично-дорожной сети ИСР должны осуществляться в соответствии с действующим генеральным планом развития города и комплексной схемой развития всех видов городского транспорта.

Плотность сети улиц и дорог, а также доля занимаемой ими территории в общем балансе как по ИСР в целом, так и по различным его зонам принимаются в соответствии с исторически сложившейся ситуацией.

Изменения начертания и структуры сети улиц и дорог допускаются при разработке проектов реконструкции групп кварталов, при установлении или корректировке красных линий по согласованию с КБ и ДХ и КГА, а в ООЗ и ОЗРЗ - также с КГИОП.

9.2. Улицы и проезды ИСР дифференцируются по функциональному назначению и составу потока на категории на основании таблицы 7 СНиП 2.07.01 и с учетом сложившейся ситуации.

В случаях, обусловленных необходимостью сохранения существующей ценной застройки, на отдельных участках непрерывного движения допускается пересечение магистралей с улицами и дорогами в одном уровне.

9.3. Ширина улиц ИСР определяется исторически сложившейся застройкой. При реконструкции существующих и проектировании новых улиц следует руководствоваться таблицей 8 СНиП 2.07.01.

При соответствующем обосновании допускаются:

- сохранение ширины одной полосы движения на магистральных дорогах до 3,5 м; на магистральных улицах городского и районного значения - до 3 м; на улицах местного значения и проездах в промышленных и коммунально-складских зонах - до 2,5 м;

- организация одной полосы движения с частичным использованием трамвайного полотна в одном уровне при расстоянии от бордюрного камня до головки ближайшего рельса не менее 2 м;

- использование улиц с радиусами кривых в плане меньшими, чем указанные в таблице 8 СНиП 2.07.01, но большими 25 м в качестве магистральных;

- использование улиц с радиусами кривых в плане большими 15 м - в качестве улиц местного значения.

Во всех перечисленных случаях безопасность движения должна быть обеспечена за счет расстановки соответствующих дорожных знаков.

9.4. Для предварительных расчетов пропускную способность полосы улиц с регулируемым движением следует принимать равной 800 автомобилей в час, а пропускную способность одной полосы магистралей непрерывного движения - не более 1500 автомобилей в час.

9.5. Пропускную способность пешеходных тротуаров и пешеходных улиц следует определять из расчета ширины одной полосы движения пешеходов - 0,75 м.

Пропускная способность одной полосы движения составляет:

- для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания, в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков разных направлений - 600 человек в час;

- для тротуаров, отдаленных от застройки, и вдоль застройки без развитой системы обслуживания - 800 человек в час.

При определении пропускной способности тротуаров, примыкающих к стенам зданий и оградам, допускается учитывать всю их ширину.

9.6. При невозможности создания треугольников видимости на перекрестках улиц и дорог безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

9.7. При реконструкции зданий, стоящих на пересечении магистральных улиц, рекомендуется предусматривать угловые проходы в пределах первых этажей и увеличивать за счет этого радиусы закругления проезжей части. При недостаточной ширине тротуаров возможно устройство галерей в лицевых пролетах первых этажей зданий. Необходимость указанных мероприятий определяется КГА; в пределах ООЗ и ОЗРЗ они проводятся по согласованию с КГИОП.

9.8. Островки безопасности для пешеходного движения рекомендуется предусматривать при ширине проезжей части более 15 м. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, а длина не менее 2 м.

9.9. Пешеходные переходы через магистрали непрерывного движения должны предусматриваться в разных уровнях с движением транспорта. Надземные и подземные пешеходные переходы следует размещать в местах массового скопления пешеходов: у станций метрополитена и в пересадочных узлах; у крупных общественных центров и предприятий; на перекрестках при необходимости повышения их пропускной способности. При невозможности организовать движение пешеходов и транспорта в разных уровнях необходимо обеспечить регулирование движения на перекрестках. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4 см. Не допускается в местах переходов применять бортовые камни со скошенной верхней гранью или съезды, сужающие ширину проезжей части.

9.10. Система внутриквартальных пешеходных трасс, включая проходы к вестибюлям метро, должна создаваться с учетом сложившихся направлений и обеспечивать наименьшее количество пересечений с внутриквартальными проездами. Основные пешеходные входы на внутриквартальную территорию следует изолировать от основных въездов.

9.11. На тротуарах перед входами в здания со значительными потоками посетителей (школьные здания, театры, кинотеатры и т.д.) рекомендуется устанавливать ограждения. Указанные ограждения по согласованию с УГИБДД рекомендуется предусматривать и на прочих опасных участках улиц.

9.12. При организации пешеходных зон конструкцию мощения, благоустройство и озеленение, размещение малых форм, опор освещения и т.д. следует проектировать с учетом обеспечения возможности проезда пожарных машин и машин спецтранса, установки пожарной и другой специальной техники.

9.13. При разработке проектов реконструкции территории в границах расчетных районов следует предусматривать:

- обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей (250-270 автомобилей на 1000 жителей);

- обеспечение временного хранения автомобилей при рекреационных территориях, объектах отдыха, общественных учреждениях и предприятиях - в соответствии с требованиями приложения 9 СНиП 2.07.01.

При реконструкции существующих и строительстве новых жилых зданий, а также при размещении встроенных в жилые здания нежилых помещений количество мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе автомобилей, принадлежащих инвалидам, определяется заданием на проектирование с учетом сложившейся градостроительной ситуации, санитарных и противопожарных требований и требований пункта 6.34 СНиП 2.07.01.

9.14. Хранение легковых автомобилей может предусматриваться:

- в капитальных гаражах и гаражах-стоянках разного типа (подземные, подземно-надземные, надземные, отдельно стоящие, встроенные, пристроенные);

- на открытых стоянках.

Не допускается в ИСР строительство гаражей боксового типа за исключением случаев, когда эти гаражи предназначены для автовладельцев-инвалидов, а также размещение гаражей, гаражей-стоянок и открытых стоянок любых видов транспорта в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Не допускается устройство всех видов стоянок автомобилей, сокращающих ширину внутриквартальных проездов до ширины меньше нормативной.

9.15. Во всех случаях, когда это технически возможно и экономически целесообразно, рекомендуется предусматривать организацию хранения легковых автомобилей в подземном пространстве.

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 утратили силу с момента введения в действие санитарных правил и нормативов "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 30 марта 2003 года.

------------------------------------------------------------------

9.16. Размещение гаражей, гаражей-стоянок и открытых стоянок всех типов для легковых автомобилей на территории реконструируемых кварталов (частей кварталов), а также их оборудование должны соответствовать требованиям СНиП 21-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 и таблицы 9.1.

9.17. Объекты технического обслуживания на 15-20 и более постов следует, как правило, размещать за пределами ИСР. Для размещения новых АЗС следует использовать нежилые кварталы и территории, освобождаемые в связи с перебазированием производственных и складских объектов.

Таблица 9.1

-------------T----------------------------------------------------------¬

¦ Количество ¦ Минимальные расстояния до открытых стоянок, въездов и ¦

¦машино-мест ¦стен с открываемыми проемами в надземные гаражи-стоянки, м¦

+------------+-------------------T--------------------------------------+

¦ ¦ От открываемых ¦ От границ участков ¦

¦ ¦ световых проемов +--------------------T-----------------+

¦ ¦ жилых квартир и ¦ ДДУ, школ, площадок¦ Лечебных ¦

¦ ¦ общежитий ¦ отдыха и спорта ¦ учреждений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ со стационарами ¦

+------------+-------------------+--------------------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+------------+-------------------+--------------------+-----------------+

¦10 и менее ¦ 10 ¦ 15 ¦ 25 ¦

+------------+-------------------+--------------------+-----------------+

¦11-50 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 50 ¦

+------------+-------------------+--------------------+-----------------+

¦51-100 ¦ 25 ¦ 25 ¦ По заключению ¦

+------------+-------------------+--------------------+ ЦГСЭН СПб ¦

¦101-300 ¦ 35 ¦ 50 ¦ ¦

+------------+-------------------+--------------------+-----------------+

¦ Примечания. ¦

¦ 1. Расстояние до стен без въездов и других открываемых проемов¦

¦гаражей-стоянок может быть уменьшено на 25% при соблюдении требований¦

¦6.12-6.14. ¦

¦ 2. В ИЦ и ДЗПР допускается принимать расстояния, указанные в¦

¦графах 3 и 4, от окон игровых помещений и спален в ДДУ, учебных¦

¦помещений школ, палат и прогулочных площадок лечебных учреждений со¦

¦стационарами. ¦

¦ 3. При размещении на смежных участках, не разделенных застройкой,¦

¦нескольких автостоянок с разрывом между ними менее 25 м, расстояния от¦

¦этих автостоянок следует принимать с учетом суммарного количества¦

¦машино-мест. ¦

¦ 4. Выезд из гаражей-стоянок и автостоянок вместимостью выше 50¦

¦машино-мест следует организовать непосредственно на транспортную¦

¦магистраль. ¦

¦ 5. Расстояние от выездов и от вентиляционных шахт встроенных и¦

¦подземных гаражей до участков ДДУ, школ, лечебных учреждений со¦

¦стационарами, окон жилых домов, площадок отдыха и спорта следует¦

¦предусматривать не менее 15 м. ¦

¦ 6. Стоянки и гаражи-стоянки с количеством машино-мест более 300 не¦

¦рекомендуется размещать в пределах жилой застройки. Размещение таких¦

¦стоянок и гаражей-стоянок на территории ИСР определяется в каждом¦

¦случае по заключению ЦГСЭН СПб. ¦

L------------------------------------------------------------------------

10. Инженерное обеспечение

Общая часть

10.1. Системы инженерного обеспечения застройки ИСР следует разрабатывать на основе действующего генерального плана развития города и генеральных схем развития инженерных отраслей городского хозяйства.

При отсутствии резервов в системах инженерного обеспечения и возникновении потребности в дополнительных энергоресурсах необходимо выполнение расчетов и схем с целью выбора оптимального решения по источникам энергоресурсообеспечения и схемам инженерных систем.

10.2. Проектирование объектов и систем инженерного оборудования должно быть направлено на повышение надежности и продолжительности их эксплуатации, а также на максимальную экономию занимаемой ими территории.

Размещать объекты инженерного оборудования и определять их размеры следует с учетом действующих высотных и других ограничений исходя из требования обеспечения полноценного визуального восприятия архитектурно-исторической среды с наиболее ответственных видовых точек.

При соответствующем обосновании объекты инженерного оборудования могут размещаться частично или полностью в подземном пространстве.

10.3. Проектировать объекты инженерного оборудования на территории ИСР необходимо, как правило, по индивидуальным проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки.

10.4. При разработке схем инженерного оборудования территорий ИСР, а также проектов реконструкции и капитального ремонта кварталов, отдельных зданий, сооружений и промышленных предприятий должны предусматриваться мероприятия по экономии инженерных ресурсов, их комплексному и рациональному использованию.

Водоснабжение

10.5. При разработке схем водоснабжения отдельных районов и кварталов ИСР следует руководствоваться положениями СНиП 2.04.02 и нормами удельного водопотребления на одного жителя.

10.6. За норму удельного водопотребления на хозяйственно-бытовые цели на одного жителя, учитывающую расходы на общественную застройку и особенности схемы горячего водоснабжения, следует принимать:

- для жителей, проживающих в зданиях с централизованным горячим водоснабжением (от ТЭЦ и квартальных котельных) - 300 л/сут;

- для жителей, проживающих в зданиях с децентрализованным горячим водоснабжением (с местными источниками тепла) - 250 л/сут.

К нормам удельного водопотребления на одного жителя следует добавлять:

- расходы на местную пищевую промышленность и на неучтенные расходы - 50 л/сут;

- расходы на полив улиц и зеленых насаждений - 50 л/сут.

Для кварталов ИЗП следует руководствоваться удельными расходами в соответствии со СНиП 2.04.02.

Перечень общественных зданий, учитываемых в нормах удельного водопотребления, приведен в приложении К. Потребность в воде других видов зданий (промышленного назначения, гостиниц, больниц, театров, банков и т.д.) следует учитывать дополнительно в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

При проектировании систем водоснабжения конкретных объектов нормы водопотребления принимаются согласно соответствующим СНиП и должны учитывать рациональное использование воды питьевого качества с максимальным сокращением потерь и непроизводительных затрат воды.

Подача питьевой воды из городского водопровода на технические нужды предприятий допускается только на основании технико-экономических обоснований.

10.7. Коэффициент неравномерности водопотребления (Кmax) рекомендуется принимать:

- суточной - 1,2;

- часовой - 1,4 (с учетом суточной неравномерности горячего водопотребления).

Водоотведение

10.8. При разработке схем водоотведения отдельных районов и кварталов ИСР следует руководствоваться положениями СНиП 2.04.02 и нормами удельного водопотребления на одного жителя.

10.9. За норму удельного водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на одного жителя следует принимать для кварталов:

- для жителей, проживающих в зданиях с централизованным горячим водоснабжением (от ТЭЦ и квартальных котельных), - 350 л/сут;

- для жителей, проживающих в зданиях с децентрализованным горячим водоснабжением (с местными источниками тепла), - 300 л/сут.

В эту величину входят расходы на общественные здания, перечисленные в приложении К, на местную пищевую промышленность и неучтенные расходы - 50 л/сут.

Нормы удельного водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод используются при расчете магистральных и распределительных сетей канализации и годовых очистных сооружений.

Для кварталов ИЗП следует руководствоваться удельными расходами в соответствии со СНиП 2.04.02.

10.10. В ИСР следует, как правило, сохранять существующие системы водоотведения. Реконструкцию систем водоотведения следует осуществлять с учетом мер по обеспечению нормативов ПДС при сбросе сточных вод в водоемы и в городскую канализацию.

10.11. Расходы сточных вод промышленных предприятий (производственных и бытовых) определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03 и технологическими нормативами для данного типа предприятий. Расходы дождевых сточных вод определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03.

Расчетный среднесуточный расход сточных вод полной раздельной канализации и общесплавной канализации (в сухую погоду) определяется как сумма среднесуточных расходов бытовых и производственных сточных вод. Расчетный среднесуточный расход смеси сточных вод для общесплавной и комбинированной канализации (во время дождя) рекомендуется определять в соответствии с приложением Л.

10.12. В случае отсутствия общегородской сети дождевой канализации и регламентируемой нормативными документами зоны для ее прокладки при соответствующем проектном обосновании допускается отвод поверхностного стока в водоемы без очистки от отдельных участков территории, в том числе:

- нижних пешеходных террас набережных;

- участков проездов и территорий в парковых и служебных зонах при отсутствии движения любого транспорта, за исключением специального, обслуживающего данную зону.

10.13. Степень очистки сточных вод, а также условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы канализации, следует принимать в соответствии с действующими нормами, согласованными ЦГСЭН по СПб и утвержденными КЭИО.

Воды поверхностного стока при соответствующем проектном обосновании допускается отводить в городскую дождевую или общесплавную канализационную сеть без очистки со следующих видов территории:

- участков жилых и общественных зданий, включая расположенные на территории этих участков площадки открытого хранения легковых автомобилей без мойки и ремонтной зоны (за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем);

- озелененных территорий общего пользования (парки, сады, бульвары, скверы);

- уличной дорожной сети, включая выделяемые в границах улиц и площадей места хранения автомобилей (за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем).

Теплоснабжение

10.14. При проектировании систем теплоснабжения зданий и сооружений ИСР должны выполняться требования действующих нормативных документов, в том числе СНиП II-35, с учетом приведенных ниже добавлений и изменений.

10.15. Теплоснабжение потребителей ИСР может осуществляться как от централизованных, так и от локальных источников тепла.

Строительство локальных (собственных) котельных допускается при отсутствии:

- резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или групповой котельной);

- распределительных тепловых сетей на расстоянии до 50 м от площадки размещения объекта;

- подтверждения теплоснабжающей организацией гарантий необходимого режима подачи тепла или параметров теплоносителя;

- возможности для объектов 1-ой категории резервирования подачи тепла от двух независимых тепловых сетей и необходимости потребления пара на технологические нужды.

Строительство локальных (собственных) котельных рекомендуется при сокращении расходов топлива на единицу выработанного тепла по сравнению с централизованным производством тепла.

10.16. Вид локальной котельной (пристроенная, встроенная, крышная) определяется проектной организацией на основании заключения КГА и КГИОП.

10.17. Размещение встроенных газовых котельных в общественных зданиях допускается:

- при обеспечении требований взрыво- и пожаробезопасности;

- при обеспечении нормативного вентилирования котельной, включая аварийную вентиляцию;

- при использовании оборудования, работающего в автоматическом режиме, без обслуживающего персонала.

Не допускается размещение встроенных газовых котельных в ДДУ, а также в других общественных зданиях под торговыми и зрительными залами, помещениями общественного питания, фойе и другими помещениями с большим числом посетителей или работающих.

Размещение встроенных газовых котельных в жилых зданиях допускается только по согласованию с Госстроем России. Такие котельные не должны располагаться непосредственно под жилыми квартирами.

10.18. Крышные газовые котельные могут размещаться во всех зданиях, кроме ДДУ, школ, лечебных корпусов учреждений здравоохранения и спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха. На строении не должно быть более одной крышной котельной.

Допускается подача тепла от крышной котельной ко всем строениям в пределах земельного участка. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать 5 МВт (4,3 Гкал/ч).

10.19. Дымовые трубы от встроенных котельных должны размещаться внутри здания в специально предусмотренных шахтах или проходить снаружи вдоль глухих стен.

10.20. С целью экономии территории допускается строительство пристроенных и отдельно стоящих котельных многоярусного типа с размещением агрегатов (котлов) в вертикальной плоскости в двух и более этажах.

10.21. Топливом для локальных котельных должен служить, как правило, природный газ. Не допускается устройство локальных котельных на угольном и мазутном топливе. Параметры газа должны обеспечивать необходимый перепад для надежной работы автоматики и арматуры, регулирующей процесс горения, а также соблюдение нормативов ПДВ.

10.22. При отсутствии в котельной деаэрирующей установки должна быть предусмотрена химическая добавка реагентов, связывающих растворенные в воде кислород и угольную кислоту.

10.23. Система разводки горячего водоснабжения внутри здания должна выполняться, как правило, из пластиковых труб или других антикоррозионных материалов.

10.24. При централизованном теплоснабжении от ТЭЦ индивидуальные тепловые пункты должны оборудоваться пластинчатыми теплообменниками с установкой ферромагнитных фильтров и подкачивающими насосами.

10.25. При централизованном теплоснабжении от групповых котельных разрешается применять закрытую схему с подготовкой воды для ГВС на источнике.

10.26. Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий допускается применение индивидуальных газовых и электронагревателей.

10.27. При проектировании схем теплоснабжения отдельных районов или кварталов следует принимать норму удельного теплоснабжения 100 Ккал на 1 кв. м общей жилой площади. В эту величину входит теплопотребление общественной застройки районного значения и нежилых помещений, встроенных в жилые здания.

Тепловые сети

10.28. Прокладка тепловых сетей диаметром до 500 мм производится, как правило, бесканально с применением современных изоляционных покрытий. Трубопроводы диаметром 500 мм и более прокладываются в каналах.

Запрещается бесканальная прокладка в местах скопления людей (возле станций метрополитена, входов в торговые комплексы, на привокзальных площадях, перед центрами развлечений и досуга). Трубопроводы внутриквартальных тепловых сетей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при трех-четырехтрубной прокладке разрешается располагать в одном канале.

Разрешается прокладка внутриквартальных тепловых сетей диаметром до 300 мм включительно в технических подпольях и технических коридорах (с высотой не менее 1,6 м) жилых и общественных зданий с устройством дренирующего колодца в нижней точке выхода из здания. Пересечение тепловыми сетями зданий детских и лечебно-профилактических учреждений не допускается.

Устройство разделительных тепловых камер между распределительными и внутриквартальными тепловыми сетями в кварталах с жилой и общественной застройкой не требуется.

На ответвлениях внутриквартальных тепловых сетей к отдельным зданиям при длине ответвлений до 30 м и диаметром до 80 мм допускается запорную арматуру не устанавливать; при подземной прокладке на внутриквартальных территориях разрешается ответвления выполнять в непроходных каналах без установки теплофикационных камер.

В пределах уличной дорожной сети рекомендуется бескамерная установка арматуры (шаровых кранов и задвижек) с коверным приводом на теплопроводах с пенополиуретановой изоляцией. Допускается вертикальная прокладка прямой и обратной трубы, а также обеих труб в общей изоляции. Не требуется устройство дренажной канализации при пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля влажности.

Газоснабжение

10.29. Систему газоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08 и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

10.30. Годовые расходы газа для жилой застройки определяются по нормам расхода газа, приведенным в разделе 3 СНиП 2.04.08. Для укрупненных расчетов газопотребления в жилых домах допускается принимать следующие нормы годового расхода газа (при теплоте сгорания газа 8000 Ккал/куб. м): при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100 куб. м на 1 человека; при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250 куб. м на 1 человека.

Максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды определяются как доля годового расхода газа.

Годовые и максимальные часовые расходы газа по предприятиям (котельным, баням, прачечным, промышленным объектам) следует устанавливать по данным топливопотребления.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения следует рассчитывать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01, 2.04.05, 2.04.07.

10.31. Реконструкцию газопроводов низкого и среднего давления, запроектированных для сланцевого и смешанных газов, следует вести, как правило, с использованием метода протяжки полиэтиленовых газопроводов или санации пленками без вскрытия подземного пространства.

10.32. При наличии технической возможности следует отказаться от использования газопроводов низкого давления, осуществляя газоснабжение потребителей от газопроводов среднего давления. Газорегуляторные пункты допускается при этом устанавливать на дворовых фасадах жилых домов.

10.33. При определении расчетной потребности в газе и решении вопросов реконструкции системы газоснабжения следует ориентироваться на поэтапный переход к использованию в жилых домах электрических плит и определять участки газопроводов и сооружений на газовых сетях, которые могут быть ликвидированы (за исключением сетей и сооружений, обеспечивающих котельные и другие объекты, использующие газ в технологических целях).

Электроснабжение

10.34. Электроснабжение кварталов и отдельных потребителей следует проектировать в соответствии с РД 34.20.185-94, ПУЭ и другими федеральными и ведомственными нормами.

10.35. Проектирование электроснабжения как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих зданий следует осуществлять с ориентацией на постепенный перевод жилых зданий на электропищеприготовление.

10.36. Для предварительных расчетов электрических нагрузок для квартала или отдельного жилого дома допускается пользоваться данными таблицы 10.1.

При проектировании нового строительства или реконструкции конкретных жилых зданий рекомендуется пользоваться таблицей 10.2, если задание на проектирование не предусматривает других расходов электроэнергии.

10.37. При необходимости прокладки линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода и распределительных сетей всех напряжений в пределах ИСР следует предусматривать кабельные линии.

10.38. При размещении электрических подстанций напряжением 110 кВ и выше необходимо предусматривать организованные выходы сетей 10 кВ (в кабельных блоках, каналах), которые надо включать в состав проекта подстанции.

10.39. Электрические подстанции с трансформаторами напряжением 110 кВ и выше, мощностью 16 мВА и более, размещаемые на территории ИСР, должны проектироваться закрытого типа. Минимальные расстояния от таких подстанций до жилых и общественных зданий составляют до 20 м (с трансформаторами 16 мВА) до 50 м (с трансформаторами 125 мВА) с учетом допустимого звукового давления и противопожарных требований.

10.40. В случаях нецелесообразности строительства отдельно стоящих трансформаторных подстанций допускается встраивать подстанции напряжением 10 кВ и ниже в жилые и общественные здания, в том числе в подвальные помещения, при условии:

- отделения трансформаторной подстанции от остальных помещений здания противопожарными стенами типа 1 и перекрытиями типа 2;

- обеспечения нормативной защиты от электромагнитных излучений, шума и вибрации;

- применения безмасленных трансформаторов.

Трансформаторные подстанции, встраиваемые в жилые здания, должны иметь самостоятельные фундаменты, стены и перекрытия, с установкой амортизаторов между фундаментами и трансформаторами.

При невозможности размещения встроенных и отдельно стоящих трансформаторных подстанций допускается установка шкафных комплексных трансформаторных подстанций наземного типа.

При невозможности строительства распределительно-трансформаторных подстанций применяются бесфидерные сети.

Площади земельных участков для проектируемых закрытых подстанций напряжением 110 кВ следует принимать не более 0,5 га, а для подстанций напряжением 330 кВ - по индивидуальным проектам. При применении электро- и газового оборудования размеры участков сокращаются вдвое. При отсутствии необходимого участка указанные объекты могут размещаться в подземном пространстве (под скверами, плоскостными спортивными сооружениями и т.п.).

10.41. При реконструкции кварталов следует обеспечивать их электроснабжение от двух независимых источников питания: от двух подстанций или от разных секций шин одной подстанции при условии, что каждая из секций имеет питание от независимого источника и что секции имеют связь, автоматически отключаемую при нарушении нормальной работы одной секции.

10.42. При реконструкции распределительных электросетей и проектировании электроснабжения новых потребителей электроэнергии следует предусматривать применение напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 10 кВ.

10.43. При строительстве распределительных сетей напряжением 6-10 кВ следует применять, как правило, кабели в полиэтиленовой изоляции преимущественно блочной канализации, а также современное малогабаритное оборудование.

10.44. Встроенные в жилые здания учреждения должны иметь самостоятельные помещения (отсеки) для установки электрощитовых устройств.

Связь

10.45. Потребное количество телефонов при разработке проектов реконструкции территориальных зон, средовых районов, кварталов следует устанавливать по укрупненным показателям:

- в жилых зданиях - из расчета установки одного телефона в одной квартире с резервом 15% ;

- в зданиях культурно-бытового назначения - из расчета 20% (в ядре ИЦ - 45%) от расчетного количества квартирных телефонов;

- количество телефонов-автоматов (таксофонов) - из расчета установки 10 телефонов-автоматов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных телефонов).

10.46. Для увеличения емкости АТС следует предусматривать замену оборудования существующих АТС на электронное и строительство концентраторов емкостью 5 и 10 тыс. номеров.

10.47. При технико-экономическом обосновании необходимости строительства новых АТС следует предусматривать их размещение в отдельных зданиях, по возможности в центрах ожидаемых телефонных нагрузок.

Размеры участков для строительства зданий новых АТС должны быть 50 х 50 м, а для концентраторов - 20 х 30 м. При отсутствии свободных территорий эти объекты допускается размещать в подземном пространстве.

10.48. Потребное количество радиоточек следует принимать в соответствии с ВСН 60-89.

10.49. Строительство линий связи надлежит выполнять в соответствии с частью 3 Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционной сети.

10.50. Сеть телевизионного вещания следует проектировать с определением зон обслуживания крупными системами коллективного приема телевидения и разработкой мероприятий по созданию закрытой сети телевизионного вещания с районными телеинформационными центрами. Кабели телевидения прокладываются в каналах телефонной канализации.

10.51. Расчет количества головных усилительных станций системы телевизионного вещания и их размещение при разработке проектов реконструкции территориальных зон, средовых районов, кварталов следует производить по нормативу: 2-3 телеприемника на одну квартиру в жилом фонде и 2% от квартирных телеприемников для административных, социально-культурных и других организаций.

10.52. Районные телеинформационные центры и головные усилительные станции системы телевизионного вещания следует проектировать встроенными в жилые и административные здания.

Инженерные сети

10.53. Инженерные сети необходимо проектировать как комплексную систему с учетом развития на соответствующий расчетный период. Проектирование реконструкции (капитального ремонта) каждой инженерной сети в границах красных линий улиц следует вести в комплексе с другими магистральными инженерными сетями, дорогами и трамвайными путями.

10.54. При реконструкции (капитальном ремонте) существующих инженерных сетей следует, как правило, применять методы производства работ, не связанные с устройством открытых траншей (санирование, протяжка труб внутри существующих, раздавливание), при сохранении планового и высотного положения.

При прокладке новых подземных коммуникаций следует отдавать предпочтение бестраншейным технологиям (микротуннелирование, направленное бурение и др.).

Допускается прокладка коммуникаций в открытых траншеях. В этом случае производство работ должно сопровождаться комплексом мероприятий, исключающих повреждение расположенных вблизи сооружений, а также мониторингом за состоянием этих сооружений с фиксацией их положения до и после окончания работ.

10.55. Размещение подземных инженерных сетей в границах красных линий улиц допускается под любыми элементами планировки (газон, тротуар, проезжая часть) с учетом проекта горизонтальной планировки улицы, максимальной возможности сохранения существующих зеленых насаждений, а также с учетом способа производства работ и срока службы построенной сети.

10.56. Расстояние от существующих, реконструируемых и вновь прокладываемых подземных инженерных сетей до фундаментов зданий, опор контактной сети, ЛЭП и других сооружений должны назначаться минимальными, но обеспечивающими безопасную эксплуатацию этих сооружений. Водопроводные сети, на которых установлены пожарные гидранты, должны прокладываться не далее 3 метров от кромки проезжей части.

Расстояние от подземных инженерных сетей до поребрика (кромки проезжей части) не нормируется.

10.57. При насыщенности подземного пространства большим количеством существующих инженерных коммуникаций допускается размещение канализационных сетей в зоне трамвайных путей при условии обеспечения доступа к колодцам и устройства сети из полиэтиленовых труб, соединяемых на сварке.

При прокладке напорных сетей водопровода, канализации, теплосети и газопровода параллельно трамвайным путям расстояние (в свету) от оси крайнего пути до сети должно быть не менее 2,3 м.

10.58. При параллельной прокладке инженерных сетей, в том числе электрокабелей, расстояние между ними в свету назначается исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей, но не менее 0,2 м.

Расстояние (в свету) от газопроводов давлением до 0,4 МПа до безнапорных труб, колодцев или замкнутых трубных каналов (телефонной канализации) должно быть не менее 1 м. Допускается на отдельных участках газопроводов уменьшение этого расстояния до 0,5 м при наличии защитных мероприятий (экраны, футляры, закрепление грунта).

Расстояние между инженерными сетями (в т.ч. электрокабелями) под въездными арками существующих зданий не нормируется.

10.59. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть не менее:

- между хозяйственно-питьевым водопроводом или тепловой сетью с открытым водоразбором и хозяйственно-бытовой или общесплавной канализацией, проложенной ниже водопровода и теплосети с открытым водоразбором - 0,15 м; допускается прокладка хозяйственно-питьевого водопровода или теплосети с открытым водоразбором ниже канализационных сетей; в этом случае водопровод или теплосети с открытым водоразбором прокладываются в футлярах, расстояние до концов которых от места пересечки должно быть не менее 1,0 м в глинистых грунтах и 1,5 м в песчаных;

- между хозяйственно-питьевым водопроводом или теплосетью с открытым водоразбором, проходящими ниже дождеприемных патрубков и веток дождевой канализации, присоединенных к хозяйственно-бытовой или общесплавной сети выше шелыги трубы, и этими патрубками или ветками - 0,15 м;

- между дождевой канализацией и хозяйственно-питьевым водопроводом или теплосетью с открытым водоразбором - 0,1 м;

- между газопроводом давлением до 0,4 МПа и напорными сетями (в т.ч. электрокабелем) - 0,1 м;

- между газопроводом и безнапорными сетями или замкнутым трубным каналом (телефонной канализацией) - 0,5 м;

- между трубопроводами (в т.ч. электрокабелями) и трамвайными путями (считая от подошвы рельса) или проезжей частью дорог (считая от верха покрытия) до верха трубопровода (или футляра) - по расчету на прочность, но не менее 0,6 м;

- между трубопроводами и электрокабелями всех напряжений - 0,25 м;

- между телефонной канализацией и электрокабелями напряжением до 35 кВ - 0,15 м.

10.60. Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей.

Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа (6 кг/кв. см) сквозь тоннели различного назначения (4.15 СНиП II-89).

10.61. Пересечение сооружений метрополитена в разных уровнях инженерными сетями следует предусматривать под углом, близким к 90°, но не менее 60°. Пересечение сетей и станционных сооружений метрополитена допускается только при взаимном согласовании эксплуатирующих организаций.

Трубопроводы на участках пересечения должны иметь уклон в одну сторону и заключаться в защитные конструкции. Расстояние от наружной поверхности обделок метрополитена до конца защитных конструкций должно быть, как правило, не менее 10 м в каждую сторону, а по вертикали в свету между обделкой и защитной конструкцией - не менее 1 м.

При заложении сооружений метрополитена на глубине 20 м и более, а также в случае, когда между верхом обделки метрополитена и инженерными сетями залегают водонепроницаемые породы мощностью 6 м, требования к взаимному пересечению трасс не предъявляются.

10.62. При перекладке инженерных сетей для строительства пешеходных и транспортных тоннелей разрешается устраивать общие коллекторы вплотную со стенкой тоннеля.

10.63. При реконструкции магистральных улиц с развитым подземным хозяйством, а также в условиях недостатка свободных мест в поперечном профиле для размещения сетей в траншеях следует прокладывать инженерные сети в общих проходных коллекторах с учетом сохранения исторически сложившейся застройки.

В общих коллекторах могут размещаться тепловые сети, водопровод, кабели связи и силовые кабели до 10 кВ, напорная канализация, воздуховоды.

10.64. Допускается прокладка газовых сетей по дворовым фасадам и по стенкам въездных арок в штробе. Не допускается прокладка газовых сетей по лицевым фасадам (в том числе устройство наружного ввода у арочного проезда), а также по дворовым фасадам зданий, являющихся памятниками истории и культуры.

10.65. Запорно-регулирующую арматуру на инженерных сетях следует устанавливать в соответствии с ее характеристиками и условиями эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Предпочтение следует отдавать бескамерной установке запорно-регулирующей арматуры.

10.66. На пересечениях допускается прокладка электрических кабелей выше телефонной канализации по согласованию с владельцами сетей.

Таблица 10.1

--------------------------------T--------------------------------¬

¦ Число этажей ¦ Удельный расход электроэнергии ¦

¦ ¦при использовании кухонных плит,¦

¦ ¦ Вт/кв. м общей площади ¦

¦ +---------------T----------------+

¦ ¦ газовых ¦ электрических ¦

+-------------------------------+---------------+----------------+

¦1-2 ¦ 15 ¦ 23 ¦

¦3-5 ¦ 15 ¦ 23 ¦

¦Более 5 при доле квартир¦ 20% ¦ 15 ¦ 24 ¦

¦в домах выше 5 этажей: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 20 ¦ 50% ¦ 16 ¦ 25 ¦

¦ 50 ¦ 100% ¦ 17 ¦ 26 ¦

+------------------------+------+---------------+----------------+

¦ Примечания. ¦

¦ 1. В указанных величинах учтена нагрузка учреждений¦

¦коммунально-бытового назначения. ¦

¦ 2. Не учтена нагрузка на подсветку, рекламу и освещение¦

¦витрин и улиц (принимается по СН 541-82). ¦

L-----------------------------------------------------------------

Таблица 10.2

--------------------T------------------------------------------------------------¬

¦ Потребители ¦Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников,¦

¦ электроэнергии ¦кВт, на одну квартиру при количестве квартир ¦

¦ +---T---T---T---T---T---T---T---T---T----T----T----T----T----+

¦ ¦1-3¦ 6 ¦ 9 ¦12 ¦15 ¦18 ¦24 ¦40 ¦60 ¦100 ¦200 ¦400 ¦600 ¦1000¦

+--------T----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+

¦Квартиры¦с газовыми¦ 6 ¦3,7¦3,1¦2,7¦2,4¦2,2¦1,9¦1,6¦1,4¦1,13¦1,03¦0,95¦0,92¦0,89¦

¦со сред-¦плитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ней об-+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+

¦щей пло-¦с электри-¦10 ¦5,9¦4,9¦4,3¦3,9¦3,7¦3,1¦2,6¦2,1¦1,5 ¦1,36¦1,27¦1,23¦1,19¦

¦щадью 70¦ческими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кв. м ¦плитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+

¦Квартиры повышенной¦14 ¦8,1¦6,7¦5,9¦5,3¦4,9¦4,2¦3,3¦2,8¦1,95¦1,83¦1,72¦1,67¦1,62¦

¦комфортности со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средней общей пло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦щадью 150 кв. м и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электрическими пли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тами мощностью до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10,5 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+

¦ Примечания. ¦

¦ 1. Удельные расчетные нагрузки для промежуточного числа квартир определяются¦

¦интерполяцией. ¦

¦ 2. Удельные расчетные нагрузки: ¦

¦ включают в себя нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных кле-¦

¦ток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.); ¦

¦ не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку¦

¦встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекла-¦

¦мы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводо-¦

¦нагревателей и бытовых кондиционеров (кроме квартир повышенной комфортности). ¦

¦ 3. Для определения при необходимости утреннего или дневного максимума нагру-¦

¦зок следует применять коэффициенты: ¦

¦ 0,7 - для жилых зданий, оборудованных электрическими плитами; ¦

¦ 0,5 - для жилых зданий, оборудованных газовыми плитами. ¦

¦ 4. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок¦

¦можно определить, умножив приведенные в таблице нагрузки зимнего максимума на¦

¦коэффициенты: ¦

¦ 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; ¦

¦ 0,8 - для квартир с электрическими плитами. ¦

L---------------------------------------------------------------------------------

11. Охрана окружающей среды

11.1. Реконструктивные мероприятия, осуществляемые в ИСР, должны способствовать улучшению экологической ситуации за счет проведения мероприятий, указанных в справочном приложении М.

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.1.6.983 утратили силу с момента введения в действие санитарных правил "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 13 июля 2000 года.

------------------------------------------------------------------

Реконструктивная деятельность должна быть направлена на постепенный вывод из ИСР экологически вредных и непрофильных промышленных предприятий и коммунально-складских объектов с целью выполнения требований СанПиН 2.1.6.983. Освобождающиеся территории надлежит использовать для озеленения, размещения жилья, объектов культуры, обслуживания и рекреационных функций.

11.2. Из прибрежных защитных полос водных объектов должны быть выведены все объекты, могущие быть источниками загрязнения воды. Водные объекты общего пользования должны иметь водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, соответствующие требованиям, изложенным в распоряжении губернатора Санкт-Петербурга от 15.10.1999 N 1101-р "О водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов Санкт-Петербурга". Источники водоснабжения и водопроводы хозяйственно-питьевого назначения должны иметь зоны санитарной охраны, соответствующие требования СанПиН 2.1.4.1110.

Все водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, не имеющие твердого покрытия, должны быть озеленены.

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 утратили силу с момента введения в действие санитарных правил и нормативов "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 30 марта 2003 года.

------------------------------------------------------------------

11.3. В ИСР запрещается строительство и реконструкция объектов I, II, III классов вредности, а также объектов IV и V классов вредности, границы санитарно-защитных зон которых пересекают участки жилой и общественной застройки и озелененных территорий общего пользования. Классы вредности и границы санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.

11.4. На территории ИСР запрещается размещение:

- новых лабораторий I и II класса работ с радиоактивными веществами в открытом виде (кроме медицинских диагностических лабораторий);

- радиационно-технологических установок (РТУ);

- ускорителей электронов с энергией более 6 МэВ;

- ядерных реакторов и критических сборок любого назначения.

11.5. На территории ИСР могут сохраняться промышленные предприятия, преимущественно градообразующего значения, объекты внешнего транспорта, а также коммунально-складские объекты, обеспечивающие жизнедеятельность ИСР, при условии проведения мероприятий по снижению их отрицательного воздействия на среду обитания.

11.6. Реконструкция промышленных предприятий допускается без расширения границ их территории и должна путем рационального использования участка, совершенствования технологии и оборудования обеспечивать стабильное снижение вредного воздействия на окружающую среду.

11.7. Инженерно-экологические изыскания, предваряющие разработку проектов реконструктивных мероприятий, должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 11-102. При реконструкции и новом строительстве на территории ИСР разрешается использование строительных материалов и изделий только I класса радиационного качества по СП 2.6.1.758.

Для облицовки набережных рек и каналов (кроме пешеходных тротуаров) допускается использование строительных материалов II класса радиационного качества.

Оценка степени биологического, химического, бактериологического и гельминтологического загрязнения почвы, а также радиологическое обследование территорий землеотводов должна осуществляться на стадии подготовки проектирования. В реконструируемых с расселением зданиях обязательное радиологическое обследование проводится до начала реконструкции и при приемке объекта в эксплуатацию.

Любым видам земляных работ должен предшествовать радиационный контроль. В случае выявления поверхностных радиоактивных загрязнений земляные работы должны сопровождаться постоянным радиационным контролем. Грунт, завозимый для целей благоустройства, озеленения и рекультивирования территорий ИСР, разрешается использовать только после радиационного и химического контроля.

Приемка в эксплуатацию территорий, при благоустройстве которых использовался природный камень, допускается после проведения радиологического обследования на соответствие требованиям СП 2.6.1.758.

11.8. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории для строительства разрабатываются на основании инженерно-геологических изысканий с учетом минимального воздействия на геологическую среду и охраны подземных вод от истощения и загрязнения.

11.9. Проектные решения по строительству, ремонту и реконструкции должны предусматривать выполнение работ в сжатые сроки, непрерывность строительных процессов, использование экологически чистых способов и методов строительства, минимизировать отрицательное воздействие строительного процесса на окружающую застройку, проведение работ преимущественно в дневное время. Методы проведения строительных и ремонтно-реконструктивных работ, порядок сбора и удаления отходов подлежат согласованию с органами надзора и эксплуатирующими организациями на стадии разработки предпроектных предложений (эскизных проектов) и на последующих стадиях проектирования, а в случаях выполнения работ на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос - также с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"

СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"

СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения"

СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение"

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети"

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей"

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СНиП II-35-76 "Котельные установки"

СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.1.6.983 утратили силу с момента введения в действие санитарных правил "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 13 июля 2000 года.

------------------------------------------------------------------

СанПиН 2.1.6.983-00 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 утратили силу с момента введения в действие санитарных правил и нормативов "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 30 марта 2003 года.

------------------------------------------------------------------

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"

СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства"

СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"

СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"

СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"

СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов"

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"

СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОС ПОРБ-99)"

Правила охраны почв в Санкт-Петербурге (Региональный норматив), утверждены распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 30.08.1994 N 891-р

Правила безопасности в газовом хозяйстве (утверждены постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 26.05.2000 N 27)

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционной сети (утверждены Минсвязи, 1975 г.)

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"

СН 541-82 "Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных мест" (утверждена приказом Госстроя СССР от 14.01.1982 N 13)

Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (утверждена приказом Минприроды России от 29.12.1995 N 539)

ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий (нормы проектирования)"

ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"

ТСН 30-305-2002 "Санкт-Петербург Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга"

КонсультантПлюс: примечание.

Распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2004 N 11 взамен ТСН 50-302-96 утверждены Территориальные строительные нормы ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербурга "Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге".

------------------------------------------------------------------

ТСН 50-302-96 "Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

СПЕЦИФИКА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ РАЙОНОВ

1. Исторически сложившиеся районы (ИСР) - территории, планировка и застройка которых сложилась до 1917 года, а также в советское время, до начала периода массового индустриального домостроения (1925 - 1956 гг.). Указанные городские территории отличают историко-культурная ценность градостроительной среды, ее полифункциональный характер, концентрация объектов охраны и высокая степень завершенности планировки и застройки.

Недвижимые памятники истории и культуры, расположенные в ИСР, являясь важнейшим элементом историко-культурного наследия общества, существенно определяют культурный потенциал Санкт-Петербурга и подлежат безусловной охране на всех этапах инвестиционного процесса (планирование, финансирование, проектирование, строительство) и в ходе эксплуатации.

На преобладающей части территории ИСР действуют три различных режима охраны исторического наследия в границах:

объединенной охранной зоны памятников истории и культуры (ООЗ);

объединенной зоны регулирования застройки первой категории (ОЗРЗ-1);

объединенной зоны регулирования застройки второй категории (ОЗРЗ-2).

В ООЗ должны сохраняться пространственно-планировочная структура, исторически ценная застройка и сложившийся городской ландшафт, обеспечиваться или резервироваться возможности восстановления его ранее утраченных элементов и параметров.

Не допускаются снос, перемещение и изменение недвижимых памятников истории и культуры, а также строительство новых зданий и сооружений, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурного ансамбля.

Запрещается снос зданий фоновой застройки, ценных в градостроительном отношении, образующих ткань городского ландшафта.

Из рассматриваемой зоны необходимо выводить объекты, которые наносят физический и эстетический ущерб памятникам, вызывая чрезмерные грузовые потоки, загрязняя почву, атмосферу и водоемы.

В ООЗ должны быть обеспечены необходимая для сохранности памятников гидрогеологическая и инженерно-геологическая обстановка, а также защита от динамических воздействий и пожарная безопасность.

В пределах ООЗ, помимо Петропавловской крепости, являющейся государственным музеем-заповедником, выделены еще шесть ансамблей с завершенной средой, которые могут быть приравнены по статусу: Александро-Невская лавра, Смольный монастырь, Инженерный замок, Летний сад, Елагин остров, Некрополь Смоленских кладбищ.

В заповедниках следует проводить реставрацию, комплексное воссоздание историко-архитектурной среды и музеефикацию; должны быть исключены случайное использование памятников и транзитный характер пешеходных потоков, пересекающих их территорию.

В ООЗ выделяются лакуны - незастроенные участки или участки с незавершенной средой, подлежащие активному градостроительному вмешательству (новому строительству, реконструкции).

Лакунами являются, как правило, участки, ограниченные брандмауэрами, незастроенные или застроенные некапитальной или малоценной застройкой. Границы лакун определены окружающей плотной застройкой и, как правило, совпадают с границами исторически сложившихся земельных участков.

Зеленые насаждения, имеющиеся в лакунах, не могут являться препятствием для нового строительства на этих участках (с учетом изложенного в разделе 8).

Лакунами не являются незастроенные участки, содержащие ценный археологический слой или включающие территории утраченных объектов наследия, подлежащих восстановлению (воссозданию, регенерации).

Застройка лакун должна осуществляться с учетом характеристик прилегающего средового района и гармонично вписываться в окружающую застройку. Лакуны обычно представляют собой разрыв в рядовой фоновой застройке, образующей целостную ткань, поэтому при проектировании наиболее важно соблюдать тектоническое единство с окружающей средой, в то время как стилевое решение может быть самым разнообразным.

Территория за пределами ООЗ включает участки с исторически ценной планировкой, отдельные здания-памятники и другие локальные объекты охраны, а также фоновую застройку. Все это образует своеобразный городской ландшафт, вмешательство в который подлежит регулированию.

Периферия центральных районов (за вычетом охранных зон локальных памятников) и визуально связанные с нею участки вдоль правого берега Невы, выходы вдоль магистралей к Финскому заливу, западная часть Васильевского острова и территория вдоль берегов Обводного канала образуют объединенную зону регулирования застройки первой категории (ОЗРЗ-1).

В ОЗРЗ-1 разрешается новое строительство на пустующих участках и активная реконструкция на участках с незавершенной средой при соблюдении характерных для ИСР высот и силуэта зданий, модуля застройки, тектоники фасадов, материала, фактуры и цвета стен, традиционных приемов застройки, методов строительства, обеспечивающих сохранность соседних зданий. В лакунах также действует режим регулирования застройки первой категории (ОЗРЗ-1).

Территория Санкт-Петербурга, заключенная между внешней границей ОЗРЗ-1 и центральной дуговой магистралью, содержит локальные памятники с зонами их охраны, а также участки с нейтральной в историко-культурном отношении планировкой и застройкой и является зоной совершенствования планировочной структуры, активной реконструкции и нового строительства. Эта территория образует объединенную зону регулирования застройки второй категории (ОЗРЗ-2), регулирование преобразований в которой определяется задачами сохранения целостности образа Санкт-Петербурга, единства старого и нового города, сложившейся системы доминант в городских панорамах и ландшафте.

В ОЗРЗ-2 разрешается новое строительство и активная реконструкция, не вносящие диссонанса в сложившийся исторический силуэт города.

2. Исторический центр города (ИЦ) (средовые районы: 1-149) характеризуется наиболее высокой градостроительной завершенностью и историко-культурной ценностью среды, интенсивностью использования территории и разнообразием функций.

Основная застройка ИЦ сформирована капитальными многоэтажными домами постройки второй половины XIX - начала XX вв. Она характеризуется высокой плотностью улично-дорожной сети, небольшими размерами кварталов, высокой плотностью и равномерной этажностью застройки, единством модуля застройки, ее периметральностью, компактностью внутриквартальных пространств и развитостью внутриквартальных пешеходных трасс.

В проектах преобразования застройки ИЦ следует сохранять и совершенствовать:

- основные качества ядра как зоны максимальной концентрации центрообразующих объектов (культурно-исторические, общественно-политические, административные, обслуживающие, научно-исследовательские, проектные, учебные) при максимальном сохранении жилой функции;

- доминирующее значение и контрастный взаимодополняющий характер зоны Невского проспекта как главного средоточия общегородской жизнедеятельности и главного городского пространства - символического центра города.

Не допускается обеднение традиционного функционального разнообразия и снижение плотности обслуживающих учреждений по уличному фронту магистралей и улиц, образующих каркас ядра.

В пределах ядра необходимо предусматривать организацию пешеходных зон, улиц и площадей многофункционального назначения, используя для взаимной изоляции функций многоуровневые объемно-пространственные решения и технические средства, обеспечивающие безопасность и комфорт пребывания людей.

3. Участки дореволюционной застройки периферийных районов города (ДЗПР) за пределами ИЦ характеризуются, как правило, меньшей, чем в ИЦ, градостроительной завершенностью и историко-культурной ценностью среды.

Меньшая часть ДЗПР расположена в границах ООЗ, основная часть этой застройки находится в границах ОЗРЗ-1 и ОЗРЗ-2.

Значительная часть ДЗПР (средовые районы: 161, 169-171, 175, 177-179, 181, 205-208, 212, 213) застроена сплошной брандмауэрно-дворовой застройкой повышенной плотности. Эта застройка не образует здесь целостной ткани, как в ИЦ, а чередуется со слабо застроенными или используемыми неэффективно участками и территориями.

В проектах преобразования ДЗПР следует предусматривать повышение эффективности использования территории, в том числе повышение плотности жилого фонда, совершенствование системы обслуживания постоянного населения, благоустройство внутриквартальных территорий при сохранении основных характерных средовых параметров застройки.

4. Участки доиндустриальной застройки советского периода в периферийных районах города (ДЗСП) (средовые районы: 150-160, 162-168, 172-174, 176, 180, 183-204, 209-211, 214-262) включают, как правило, секционную застройку трех типов:

- довоенного периода;

- послевоенного периода малой этажности;

- послевоенного периода многоэтажную "сталинскую".

ДЗСП характеризуется своеобразием планировочных приемов, разнообразием средовых качеств, уровнем технического оснащения зданий и благоустройства территорий.

Наивысшие потребительские качества квартир имеет секционная многоэтажная застройка послевоенного периода, т.н. "сталинская". Секционная застройка довоенного периода имеет наиболее низкие потребительские качества квартир, однако средовые и архитектурно-пространственные характеристики застройки весьма высоки.

В проектах преобразования ДЗСП следует предусматривать необходимую модернизацию квартир и совершенствование благоустройства, сохраняя при этом планировочные и объемно-пространственные качества застройки кварталов.

Уплотнение застройки в ДЗСП допускается при соответствующем обосновании и с учетом специфических средовых особенностей территории.

5. Участки исторической застройки пригородов (ИЗП) содержат историческую застройку смешанного типа с включениями ценной малоэтажной застройки конца XVIII века, брандмауэрно-дворовой застройки и доиндустриальной застройки советского периода - города Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк (средовые районы: 263-318).

Для этой застройки общими чертами являются:

- небольшая этажность (3-4 этажа);

- невысокая плотность жилого фонда;

- включенность в окружающий ландшафт;

- своеобразие планировочной структуры, архитектурного решения, параметров внутриквартальных пространств.

Значительная часть территории ИЗП находится в пределах объединенных зон охраны пригородных дворцово-парковых комплексов, объединенных зон регулирования застройки или зон охраняемого ландшафта, границы которых в настоящее время находятся в стадии утверждения.

В проектах реконструкции ИЗП следует предусматривать сохранение основных планировочных и объемно-пространственных характеристик застройки кварталов при повышении эффективности использования территории, в сочетании с совершенствованием и модернизацией жилого фонда, социальной и инженерной инфраструктуры.

6. Территории с незавершенной средой (ТНС). В границах ИСР выделены территории, подлежащие активному градостроительному освоению (новое строительство и реконструкция), средовые районы: 151, 157, 167<*>, 176<*>, 186, 187, 188, 193<*>, 194, 200<*>, 205, 207, 209<*>, 211, 213<*>, 214<*>, 215, 216, 217<*>, 218<*>, 219, 234<*>, 235<*>, 236, 242, 249<*>, 250, 253, 297-316.

Как правило, это слабо освоенные и неэффективно используемые территории промышленных предприятий, автохозяйств, гаражей, складов, непосредственно примыкающие к селитебным территориям. Территории с незавершенной средой, расположенные в границах ООЗ, названы лакунами.

В проектах преобразования ТНС следует предусматривать коренное изменение использования территорий с преимущественным развитием жилой функции, снос или радикальную реконструкцию существующих строений, формирование селитебных территорий и жилой застройки, имеющей наивысшие потребительские качества по современным стандартам. Для создания целостной архитектурно-пространственной среды при реконструкции ТНС следует учитывать средовые характеристики окружающей исторической застройки.

<*> Средовые районы с наличием компактно размещенной завершенной среды (до 30% территории).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Зоны исторически сложившейся застройки Санкт-Петербурга.

См. данный графический объект.

Центр Санкт-Петербурга.

См. данный графический объект.

Зоны исторической застройки Красного Села, Колпино, Пушкина, Павловска, Петродворца, Ломоносова, Сестрорецка и Зеленогорска.

См. данный графический объект.

Зоны исторической застройки Кронштадта и форта Тотлебен.

См. данный графический объект.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

ГРАНИЦЫ ДЕЙСТВИЯ ТСН 30-306-2002 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. Границы действия ТСН

ТСН действуют на территории ИСР, основная часть которых имеет следующие границы:

р. Большая Невка - проезд к 3-му Елагину мосту - Приморский пр. - Липовая аллея - Школьная ул. - линия ж.д. - Черная речка - Ланское шоссе - Новосибирская ул. - Белоостровская ул. - Сердобольская ул. - Лисичанская ул. - Вазаский пер. - Черная речка - р. Большая Невка - Кантемировский мост - Кантемировская ул. - Кантемировская пл. - Белоостровская ул. - Студенческая ул. - Земледельческая ул. - Большой Сампсониевский пр. - линия ж.д. - Сердобольская ул. - линия ж.д. - Поклонногорская ул. - пр. Энгельса - Светлановская пл. - 2-й Муринский пр. - ул. Орбели - Новороссийская ул. - ул. Карбышева - Полюстровский пр. - Кантемировская ул. - ул. Грибалевой - Литовская ул. - линия ж.д. - ул. Комсомола - проезд вдоль лицевого фасада д. 1 по пл. Ленина - проезд от ул. Михайлова - ул. Михайлова - ул. Комсомола - Арсенальная ул. - р. Нева - шоссе Революции - пр. Металлистов - ул. Шепетовская - Среднеохтинский пр. - р. Охта - пр. Шаумяна - Перевозный пер. - Новочеркасский пр. - Рижская ул. - ул. Громова - Таллинская ул. - р. Нева - береговая линия левого берега р. Невы - пр. Обуховской Обороны - проезд вдоль северной границы парка "Куракина дача" - Прямой пр. - бульв. Красных Зорь - ул. Седова - ул. Шелгунова - ул. Кибальчича - Белевский пр. - Ивановская ул. - ул. Седова - Фарфоровская ул. - ул. Бабушкина - Железнодорожный пр. - ул. Седова - ул. Крупской - ул. Невзоровой - ул. Ольги Берггольц - Уездный пер. - пр. Елизарова - Старопутиловский вал - Большой Смоленский пр. - пр. Обуховской Обороны - Обводный канал - Нефтяная дорога - ул. Самойловой - ул. Салова - линия ж.д. - Касимовская ул. - Камчатская ул. - Расстанная ул. - Лиговский пр. - Цветочная ул. - Новорощинская ул. - линия ж.д. - Московский пр. - Мариинская ул. - ул. Решетникова - Сызранская ул. - пр. Юрия Гагарина - ул. Ленсовета - Звездная ул. - Московское шоссе - пл. Победы - Краснопутиловская ул. - Варшавская ул. - линия ж.д. - административная граница Адмиралтейского и Кировского районов - ул. Маршала Говорова - ул. Возрождения - Автовская ул. - ул. Червонного Казачества - Кронштадтская ул. - пр. Стачек - Новоовсянниковская ул. - Баррикадная ул. - ул. Трефолева - Оборонная ул. - внутриквартальный проезд вдоль стадиона к Промышленной ул. - Промышленная ул. - ул. Калинина - административная граница Адмиралтейского и Кировского районов - р. Нева - береговая линия Васильевского острова со стороны Финского залива - южный проезд Прибалтийской пл. - ул. Кораблестроителей - ул. Нахимова - Наличная ул. - уд. Одоевского - пр. Кима - р. Малая Нева - береговая линия Петровского, Крестовского и Елагина островов со стороны Финского залива.

Кроме того, действие ТСН распространено на участки пригородных районов в следующих границах:

Колпинский административный район Санкт-Петербурга

г. Колпино

пр. Ленина - ул. Братьев Радченко - граница территории ОАО "Ижорские заводы" - Финляндская ул. - р. Ижора - линия ж.д. - ул. Урицкого - Октябрьская ул. - наб. Комсомольского канала - бульв. Свободы - ул. Володарского - ул. Коммуны - Павловская ул. - Фидерная ул.

Красносельский административный район Санкт-Петербурга

Красное Село

ул. Лермонтова - ул. Юных Пионеров - Огородная ул. - Гвардейская ул. - ул. Лермонтова - ул. Массальского - пр. Ленина - ул. Освобождения - Нагорная ул. - ул. Суворова - пр. Ленина - ул. Свободы.

Кронштадтский административный район Санкт-Петербурга

о. Котлин

Береговая линия о. Котлин.

Форты Кронштадтской крепости

Береговая линия фортов Кронштадтской крепости.

Курортный административный район Санкт-Петербурга

г. Зеленогорск

пр. Красных Коммунаров - пр. Ленина - Комсомольская ул. - Аптечная ул. - Парковая ул. - Парковый пер. - пр. Ленина - Приморское шоссе.

г. Сестрорецк

Приморское шоссе - линия ж.д. Санкт-Петербург - Сестрорецк - Белоостров - Ермоловский пр. - ул. Максима Горького - Речной пер. - наб. р. Сестры - Лесная ул. - наб. р. Сестры - ул. Пограничная - ул. Володарского.

Ломоносовский административный район Санкт-Петербурга

г. Ломоносов

Линия ж.д. Санкт-Петербург - Калище - Дворцовый пр. - ул. Сафронова - Александровская ул. - Владимирская ул. - Швейцарская ул. - Михайловская ул. - Инженерная ул. - Краснопрудская ул. - Иликовский пр. - Еленинская ул. - Манежная ул. - Краснофлотское шоссе - Первомайская ул. - Привокзальная ул. - р. Караста.

Павловский и Пушкинский административные районы Санкт-Петербурга

г. Павловск

Линия ж.д. - продолжение Парковой ул. - Фильтровское шоссе - Привокзальная пл. - ул. Революции - р. Славянка - ул. Правды - ул. Мичурина - ул. Халтурина.

г. Пушкин

Железнодорожная ул. - Московское шоссе - Софийский бульв. - Павловское шоссе - Саперная ул. - Гусарская ул. - Парковая ул. - Садовая ул. - Дворцовая ул. - Школьная ул. - Ленинградская ул. - Оранжерейная ул. - Ахматовская ул.

Петродворцовый административный район Санкт-Петербурга

г. Петергоф

ул. Морского Десанта - Разводная ул. - Санкт-Петербургский пр. - Правленская ул. - Дворцовая пл. - Александрийское шоссе - Зверинская ул. - ул. Аврова - Эрлеровский бульв. - ул. Бородачева - Царицынская ул. - Торговая пл. - Санкт-Петербургский пр. - Правленская ул. - наб. Ольгина пруда - Разводная ул. - бульв. Разведчика - Блан-Менильская ул. - Санкт-Петербургский пр. - Фабричная канавка. - ул. Юты Бондаровской - Парковая ул. - ул. Луизино - ул. Коноплянниковой.

2. Граница исторического центра Санкт-Петербурга (ИЦ)

Граница ИЦ совпадает с административными границами Адмиралтейского, Василеостровского (за исключением северо-западной части острова), Петроградского и Центрального районов города.

3. Граница ядра исторического центра Санкт-Петербурга

р. Нева, пр. Чернышевского, Кирочная ул., ул. Радищева, Виленский пер., Греческий пр., 9-я Советская ул., ул. Моисеенко, Дегтярная ул., 2-я Советская ул., Мытнинская ул., Херсонская ул., пр. Бакунина, Исполкомская ул., Невский пр., ул. Профессора Ивашенцова, Тележная ул., Кременчугская ул., Миргородская ул., Гончарная ул., пл. Восстания, Лиговский пр., Разъезжая ул., ул. Марата, Клинский пр., Батайский пер., Малодетскосельский пр., Бронницкая ул., наб. Обводного канала, ул. Егорова, 2-я Красноармейская ул., Троицкий пр., Лермонтовский пр., наб. р. Фонтанки, Крюков канал, пл. Труда, р. Большая Нева, 12-13-я линии, Большой пр. В.О., 14-15-я линии, Малый пр. В.О., р. Малая Нева, западный берег протоки, мост Красного Курсанта, наб. р. Ждановки, Малый пр. П.С., Пионерская ул., Малый пр. П.С., наб. р. Карповки, Петропавловская ул., ул. Льва Толстого, пл. Льва Толстого, Каменноостровский пр., Малая Посадская ул., Мичуринская ул., ул. Куйбышева, Сампсониевский мост, р. Большая Невка.

4. Каркас ядра исторического центра Санкт-Петербурга

Невский пр., Садовая ул., Литейный пр., Владимирский пр., Загородный пр., Лиговский пр., Московский пр., Каменноостровский пр., Большой пр. П.С., Большой пр. В.О., Средний пр. В.О., 6-7-я линии, Суворовский пр., Михайловская ул., Большая Морская ул., Гороховая ул., Большая Конюшенная ул., Малая Садовая ул., ул. Куйбышева, ул. Ломоносова, Перинная ул., ул. Чайковского, ул. Восстания, пр. Чернышевского, Большая Зеленина ул., Рыбацкая ул.

5. Границы дореволюционной застройки периферийных районов (ДЗПР)

Выборгский административный район Санкт-Петербурга

средовый район 161: проезд между территорией Лесотехнической академии и домами 1-5 по пр. Энгельса - Новороссийская ул. - ул. Карбышева - линия ж.д. ветки Удельная-Кушелевка - Лесной пр. - Институтский пер. - линия ж.д. ветки Санкт-Петербург - Выборг - Большой Сампсониевский пр.

средовые районы 169, 170, 171: ул. Смолячкова - Лесной пр. - Выборгская ул. - Большой Сампсониевский пр. - Сахарный пер. - Оренбургская ул. - Финляндский пр. - Арсенальная наб. - Выборгская наб. - Крапивный пер. - Большой Сампсониевский пр.

средовый район 175: Боткинская ул. - ул. Академика Лебедева - береговая линия Арсенальной наб. - Большой Сампсониевский пр.

Калининский административный район Санкт-Петербурга

средовый район 177: ул. Академика Лебедева - Лесной пр. - Бобруйская ул. - ул. Комиссара Смирнова.

средовые районы 178, 179: ул. Академика Лебедева - Боткинская ул. - проезд вдоль западной границы территории Финляндского вокзала - западная граница пл. Ленина - береговая линия Арсенальной наб.

средовый район 181: ул. Комсомола - проезд вдоль лицевого фасада д. 1 по пл. Ленина - проезд от ул. Михайлова - ул. Михайлова.

Московский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 212, 213: наб. Обводного канала (четная сторона) - Рыбинская ул. - Киевская ул. - Московский пр.

Фрунзенский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 206-208: наб. Обводного канала - р. Волковка - Камчатская ул. - Расстанная ул. - Лиговский пр. - ветка Витебской ж.д. - Боровая ул. - Рыбинская ул.

6. Границы доиндустриальной застройки советского периода (ДЗСП)

Выборгский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 157-160, 162-168: Кантемировский мост - Кантемировская ул. - Кантемировская пл. - Белоостровская ул. - Студенческая ул. - Земледельческая ул. - Большой Сампсониевский пр. - линия ж.д. - Сердобольская ул. - линия ж.д. - Поклонногорская ул. - пр. Энгельса - Светлановская пл. - 2-й Муринский пр. - ул. Орбели - Новороссийская ул. - проезд между территорией Лесотехнической академии и домами 1-5 по пр. Энгельса - Большой Сампсониевский пр. - Институтский пер. - Лесной пр. - линия ж.д. ветки Удельная - Кушелевка - ул. Карбышева - Полюстровский пр. - Кантемировская ул. - ул. Грибалевой - Литовская ул. - Лесной пр. - ул. Смолячкова - Большой Сампсониевский пр. - Крапивный пер. - Выборгская наб.

средовые районы 172-174: Выборгская ул. - Лесной пр. - ул. Академика Лебедева - Боткинская ул. - Большой Сампсониевский пр. - Арсенальная наб. - Финляндский пр. - Оренбургская ул. - Сахарный пер.

Калининский административный район Санкт-Петербурга

средовый район 176: Лесной пр. - линия ж.д. ветки Санкт-Петербург - Выборг - Минеральная ул. - линия ж.д. ветки Санкт-Петербург - Выборг, включая депо с поворотным кругом, - Боткинская ул. - ул. Академика Лебедева - ул. Комиссара Смирнова - Бобруйская ул.

средовый район 180: ул. Комсомола - Арсенальная ул. - Арсенальная наб. - проезд по западной границе пл. Ленина.

Кировский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 234-257: ул. Маршала Говорова - ул. Возрождения - Автовская ул. - ул. Червонного Казачества - Кронштадтская ул. - пр. Стачек - Новоовсянниковская ул. - Баррикадная ул. - ул. Трефолева - Оборонная ул. - внутриквартальный проезд вдоль стадиона к Промышленной ул. - Промышленная ул. - ул. Калинина - административная граница Адмиралтейского и Кировского районов.

Красногвардейский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 182-192: р. Нева - шоссе Революции - пр. Металлистов - ул. Шепетовская - Среднеохтинский пр. - р. Охта - пр. Шаумяна - Перевозный пер. - Новочеркасский пр. - Рижская ул. - ул. Громова - Таллинская ул.

Московский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 214-233: Киевская ул. - Черниговская ул. - ветка Витебской ж.д. - Лиговский пр. - Цветочная ул. - Новорощинская ул. - линия ж.д. - Московский пр. - Мариинская ул. - ул. Решетникова - Сызранская ул. - пр. Юрия Гагарина - ул. Ленсовета - Звездная ул. - Московское шоссе - пл. Победы - Краснопутиловская ул. - Варшавская ул. - линия ж.д. - Малая Митрофаньевская ул. - Московский пр.

Невский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 198-204: береговая линия левого берега р. Невы - пр. Обуховской Обороны - проезд вдоль северной границы парка "Куракина дача" - Прямой пр. - бульвар Красных Зорь - ул. Седова - ул. Шелгунова - ул. Кибальчича - Белевский пр. - Ивановская ул. - ул. Седова - Фарфоровская ул. - ул. Бабушкина - Железнодорожный пр. - ул. Седова - ул. Крупской - ул. Невзоровой - ул. Ольги Берггольц - Уездный пер. - пр. Елизарова - Старопутиловский вал - Большой Смоленский пр. - пр. Обуховской Обороны - Обводный канал.

Приморский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 150-156: проезд к 3-му Елагину мосту - Приморский пр. - Липовая аллея - Школьная ул. - линия ж.д. - Черная речка - Ланское шоссе - Новосибирская ул. - Белоостровская ул. - Сердобольская ул. - Лисичанская ул. - Вазаский пер. - Черная речка - р. Большая Невка.

Фрунзенский административный район Санкт-Петербурга

средовые районы 209-211: Обводный канал - Нефтяная дорога - ул. Самойловой - ул. Салова - линия ж.д. - Касимовская ул. - Камчатская ул. - Днепропетровская ул.

Колпинский административный район Санкт-Петербурга

г. Колпино (средовые районы 261-262): пр. Ленина - ул. Братьев Радченко - граница территории ОАО "Ижорские заводы" - Финляндская ул. - р. Ижора - линия ж.д. - ул. Урицкого - Октябрьская ул. - наб. Комсомольского канала - бульв. Свободы - ул. Володарского - ул. Коммуны - Павловская ул. - Фидерная ул.

Красносельский административный район Санкт-Петербурга

Красное Село (средовые районы 258-260): ул. Лермонтова - ул. Юных Пионеров - Огородная ул. - Гвардейская ул. - ул. Лермонтова - ул. Массальского - пр. Ленина - ул. Освобождения - Нагорная ул. - ул. Суворова - пр. Ленина - ул. Свободы.

7. Границы исторического застройки пригородов (ИЗП)

Кронштадтский административный район Санкт-Петербурга

о. Котлин (средовые районы 288-300)

Береговая линия о. Котлин.

форты Кронштадтской крепости (средовые районы 301-316)

Береговая линия фортов Кронштадтской крепости.

Курортный административный район Санкт-Петербурга

г. Зеленогорск (средовый район 318)

пр. Красных Коммунаров - пр. Ленина - Комсомольская ул. - Аптечная ул. - Парковая ул. - Парковый пер. - пр. Ленина - Приморское шоссе.

г. Сестрорецк (средовый район 317)

Приморское шоссе - линия ж.д. Санкт-Петербург - Сестрорецк - Белоостров - Ермоловский пр. - ул. Максима Горького - Речной пер. - наб. р. Сестры - Лесная ул. - наб. р. Сестры - ул. Пограничная - ул. Володарского.

Ломоносовский административный район Санкт-Петербурга

г. Ломоносов (средовые районы 283-287)

линия ж.д. Санкт-Петербург - Калище - Дворцовый пр. - ул. Сафронова - Александровская ул. - Владимирская ул. - Швейцарская ул. - Михайловская ул. - Инженерная ул. - Краснопрудская ул. - Иликовский пр. - Еленинская ул. - Манежная ул. - Краснофлотское шоссе - Первомайская ул. - Привокзальная ул. - р. Караста.

Петродворцовый административный район Санкт-Петербурга

г. Петергоф

средовые районы 277-281:

ул. Морского Десанта - Разводная ул. - Санкт-Петербургский пр. - Правленская ул. - Дворцовая пл. - Александрийское шоссе - Зверинская ул. - ул. Аврова - Эрлеровский бульв. - ул. Бородачева - Царицынская ул. - Торговая пл. - Санкт-Петербургский пр. - Правленская ул. - наб. Ольгина пруда - Разводная ул. - бульв. Разведчика - Блан-Менильская ул. - Санкт-Петербургский пр. - Фабричная канавка.

средовый район 282: ул. Юты Бондаровской - Парковая ул. - ул. Луизино - ул. Коноплянниковой.

Павловский и Пушкинский административные районы Санкт-Петербурга

г. Павловск (средовые районы 271-276)

Линия ж.д. - продолжение Парковой ул. - Фильтровское шоссе - Привокзальная пл. - ул. Революции - р. Славянка - ул. Правды - ул. Мичурина - ул. Халтурина.

г. Пушкин (средовые районы 263-270)

Железнодорожная ул. - Московское шоссе - Софийский бульв. - Павловское шоссе - Саперная ул. - Гусарская ул. - Парковая ул. - Садовая ул. - Дворцовая ул. - Школьная ул. - Ленинградская ул. - Оранжерейная ул. - Ахматовская ул.

8. Граница объединенной охранной зоны (ООЗ)

Адмиралтейская часть: Ново-Адмиралтейский канал, р. Мойка, р. Пряжка, Лоцманская ул., р. Фонтанка с включением квартала 1610 и периметральной застройки вдоль южного берега, Лермонтовский пр. с включением периметральной застройки, Обводный канал, включая здания Варшавского вокзала и б. Скотопригонного двора, б. Витебский канал, ул. Марата с включением периметральной застройки, ул. Константина Заслонова, Лиговский пр. с включением квартала 1526, периметральной застройки вдоль проспекта и Московского вокзала, Гончарная ул., Тележная ул., ансамбль Александро-Невской лавры, Невский пр. с включением периметральной застройки вдоль проспекта, Исполкомская ул. с включением периметральной застройки, Херсонская ул. с включением периметральной застройки, Кирилловская ул., ул. Моисеенко, Суворовский пр. с включением периметральной застройки, ансамбль Смольного, Суворовский пр., Шпалерная ул. с включением периметральной застройки и территории Водопроводной станции, наб. Робеспьера, Литейный мост.

Правый берег р. Невы: кварталы 5101, 5102, 5003, 5004, 5009, 5010А, 5011, 5011А.

Петроградская сторона: Сампсониевский мост, Малая Посадская ул., Певческий пер., ул. Малая Монетная, включая квартал 3053 и западную часть квартала 3055, ул. Рентгена, включая западную часть квартала 3076, Петропавловская ул., р. Карповка с включением ансамбля б. Гренадерских казарм, Ботанического сада, квартала 3120, ул. Профессора Попова до Аптекарского пр., включая часть кварталов 3124, 3299 и 3125, пр. Медиков, ул. Профессора Попова, Каменноостровский пр., включая периметральную застройку, Лопухинский сад, Вяземский сад, Вяземский пер., Чкаловский пр. с включением периметральной застройки, ул. Красного Курсанта, включая здания б. Второго кадетского корпуса, Ждановская ул., восточная часть Петровского острова, Тучков мост.

Охранная зона Петроградской стороны соединяется с охранной зоной островов Каменного, Крестовского и Елагина.

Васильевский остров: Тучков мост, наб. Макарова, Малый пр. с включением периметральной застройки, 14-15 линии, ансамбль Смоленских кладбищ, 16-17 линии, Большой пр. с включением периметральной застройки до 24-25 линии, 22-23 линии, наб. Лейтенанта Шмидта, Университетская наб., Стрелка В.О.

В объединенную охранную зону центральных районов включена акватория Невы и ее рукавов между створом Ново-Адмиралтейского канала, Литейным мостом, Сампсониевским мостом и Тучковым мостом в качестве ландшафта, формирующего центральное городское пространство. Остальная акватория Невской губы входит в объединенную зону регулирования застройки.

Границы территорий заповедников: Петропавловская крепость - берега Заячьего острова; Александро-Невская лавра - наб. Обводного кан., - наб. р. Монастырки, Лавровский проезд, пл. Александра Невского, пр. Обуховской Обороны; Смольный монастырь - пл. Растрелли, Смольная ул., наб. р. Невы, ограда Смольного института, пер. Кваренги; Инженерный замок - наб. р. Фонтанки, наб. р. Мойки, Садовая ул., Замковая ул.;

Летний сад - наб. р. Мойки, Лебяжья канавка, наб. Кутузова, р. Фонтанка; Елагин остров - берега Елагина острова; Некрополь Смоленских кладбищ - границы православного, армяно-григорианского, лютеранского и жертв блокады кладбищ.

9. Границы объединенной зоны регулирования застройки I (ОЗРЗ-I)

На западе - западная граница Канонерского острова, Васильевского острова, Крестовского острова.

На севере - ул. Савушкина, наб. Черной речки и далее до ул. Александра Матросова, ул. Александра Матросова, Лесной пр., Бобруйская ул., ул. Академика Лебедева до пересечения с Лесным пр., далее на расстоянии 100-200 м севернее границы объединенной охранной зоны до Арсенальной ул., Кондратьевский пр., до пересечения с ул. Ватутина, далее параллельно наб. р. Невы, включая охранную зону б. дачи Безбородко.

На востоке - Большеохтинский пр., наб. р. Охты, Красногвардейская пл., Новочеркасский пр. с включением Охтинского кладбища, Малоохтинский пр., включая периметральную застройку, Заневский пр., включая периметральную застройку и площадь на пересечении с Новочеркасским пр., ул. Громова, Рижская ул.

На юге - ул. Профессора Качалова, Зеркальный пер., далее параллельно наб. Обводного канала на расстоянии 100-300 м, ул. Днепропетровская, включая Волковское кладбище, Расстанная ул., Боровая ул., далее параллельно наб. Обводного канала на расстоянии 100-300 м, включая охранную зону б. Скотопригонного двора, Варшавского вокзала, Балтийский вокзал, систему ул. Шкапина - ул. Розенштейна, Старо-Петергофский пр., далее на расстоянии 100 м от границы охранной зоны пл. Стачек и Екатерингофского парка.

10. Границы объединенной зоны регулирования застройки II (ОЗРЗ-II)

Внешней границей ОЗРЗ-II является трасса Центрально-дуговой магистрали:

Ленинский пр., ул. Типанова, пр. Славы, Ивановская ул., Народная ул., пр. Большевиков, Российский пр., Индустриальный пр., проектируемый участок ЦДМ, Шафировский пр., пр. Непокоренных, 2-й Муринский пр., Богатырский пр., Планерная ул.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СРЕДОВЫХ РАЙОНОВ ----------T---------------------T---------------------------------------¬ ¦ Номер ¦ Номера кварталов, ¦ Описание границ средового района ¦ ¦средового¦ входящих в состав ¦ ¦ ¦ района ¦ средового района ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Адмиралтейский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 12 ¦1010 1013 1179А ¦Дворцовый проезд - Адмиралтейский пр. -¦ ¦ ¦1011 1014 1256А ¦Вознесенский пр. - Синий мост - запад-¦ ¦ ¦1011А 1092А 1256В ¦ная граница Исаакиевской пл. - западная¦ ¦ ¦1012 1093 ¦граница пл. Декабристов - береговая ли-¦ ¦ ¦ ¦ния Адмиралтейской наб. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 35 ¦1620 1621А 1622Б ¦Бородинская ул. - Загородный пр. -¦ ¦ ¦1621 1622 ¦Большой Казачий пер. - М. Казачий пер.-¦ ¦ ¦ ¦наб. р. Фонтанки (четная сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 36 ¦1688 1689 ¦Загородный пр. - Подъездной пер. - наб.¦ ¦ ¦ ¦Обводного кан. (нечетная сторона) - Ру-¦ ¦ ¦ ¦зовская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 37 ¦1616Б 1617Б 1619 ¦М. Казачий пер. - Б. Казачий пер. - За-¦ ¦ ¦1617 1618 ¦городный пр. - Московский пр. - 1-я¦ ¦ ¦ ¦Красноармейская ул. - Измайловский пр.-¦ ¦ ¦ ¦наб. р. Фонтанки (четная сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 38 ¦1630-1634 ¦Рузовская ул. - Клинский пр. - Бронниц-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. - Загородный пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 39 ¦1635 ¦Бронницкая ул. - Клинский пр. - Батайс-¦ ¦ ¦1680 ¦кий пер. - Малодетскосельский пр. -¦ ¦ ¦1715 ¦Бронницкая ул. - наб. Обводного кан.¦ ¦ ¦ ¦(нечетная сторона) - Московский пр. - ¦ ¦ ¦ ¦Загородный пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 40 ¦1636-1639 1671 ¦Московский пр. - наб. Обводного кан.¦ ¦ ¦1646 1679 ¦(нечетная сторона) - ул. Егорова - 3-я¦ ¦ ¦1647 1716 ¦Красноармейская ул. - 8-я Красноармейс-¦ ¦ ¦1670 1717 ¦кая ул. - продолжение оси Якобштадтско-¦ ¦ ¦ ¦го пер. - Троицкий пр. - 1-я Красноар-¦ ¦ ¦ ¦мейская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 41 ¦1614 ¦Измайловский пр. - Троицкий пр. - Лер-¦ ¦ ¦1615 ¦монтовский пр. - наб. р. Фонтанки (чет-¦ ¦ ¦ ¦ная сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 43А ¦1058 1060Б ¦Гороховая ул. - наб. р. Фонтанки (не-¦ ¦ ¦1059 ¦четная сторона)- Московский пр. - Садо-¦ ¦ ¦ ¦вая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 44 ¦1094 1257 ¦Гороховая ул. - р. Мойка - восточная¦ ¦ ¦1180 1257А ¦граница Исаакиевской пл. - Вознесенский¦ ¦ ¦ ¦пр. - Адмиралтейский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 45 ¦1291 1292 1299А ¦Гороховая ул. - Казанская ул. - Возне-¦ ¦ ¦1291А 1299 ¦сенский пр. - Синий мост - р. Мойка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 46 ¦1254 1255 1297 ¦Вознесенский пр. - ул. Декабристов -¦ ¦ ¦1254А 1255А 1301 ¦Прачечный пер. - р. Мойка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 47 ¦1064 1235 1251А ¦Вознесенский пр. - Казанская ул. - Го-¦ ¦ ¦ 1236 1251Б ¦роховая ул. - кан. Грибоедова - Подья-¦ ¦ ¦1066 1236А 1252А ¦ческая ул. - наб. р. Фонтанки (нечетная¦ ¦ ¦1152 1239 1293 ¦сторона) - Крюков кан. - Щепяной пер. -¦ ¦ ¦1152А 1240 1294 ¦ул. Мясникова - пр. Римского-Корсако-¦ ¦ ¦1232 1241 1295 ¦ва - Крюков кан. - ул. Союза Печатников¦ ¦ ¦1232А 1241А 1295А ¦- проезд за Консерваторией параллельно¦ ¦ ¦1233 1249 1296 ¦ул. Глинки - ул. Декабристов ¦ ¦ ¦1234 1249Б 1296А ¦ ¦ ¦ ¦1234А 1250 1296Б ¦ ¦ ¦ ¦1234Б 1251 1300 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 48 ¦1060В 1147 1150 ¦Гороховая ул. - Садовая ул. -¦ ¦ ¦1060Г 1147А 1151 ¦Вознесенский пр. - наб. р. Фонтанки¦ ¦ ¦1063 1147Б 1237 ¦(нечетная сторона) - Б. Подьяческая ул.¦ ¦ ¦1145 1148 1237А ¦- кан. Грибоедова ¦ ¦ ¦1145А 1149 1238 ¦ ¦ ¦ ¦1146 1149А ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 49 ¦1060 1061 1062 ¦Московский пр. - наб. р. Фонтанки (не-¦ ¦ ¦1060А 1061Б ¦четная сторона) - Измайловский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Садовая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 50 ¦1065 1153А 1242В ¦ул. Мясникова - Щепяной пер. - Крюков¦ ¦ ¦1065А 1242 ¦кан. - пр. Римского-Корсакова ¦ ¦ ¦1153 1242А ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 51 ¦1170 1249А ¦проезд за Консерваторией параллельно¦ ¦ ¦1070А 1252 ¦ул. Глинки - ул. Союза Печатников -¦ ¦ ¦ ¦Минский пер. - ул. Декабристов ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 52 ¦1172 1172Б 1253 ¦Прачечный пер. - ул. Декабристов - Крю-¦ ¦ ¦1172А 1172В 1254Б ¦ков кан. - р. Мойка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 53 ¦1089А 1173А 1175 ¦западная граница пл. Декабристов - ул.¦ ¦ ¦1091 1173Б 1176 ¦Якубовича - Конногвардейский пер. - р.¦ ¦ ¦1173 1174 1178А ¦Мойка - Крюков кан. - Конногвардейский¦ ¦ ¦ ¦бульв. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 54 ¦1092 1179 ¦западная граница Исаакиевской пл. - Си-¦ ¦ ¦1177 1178Б 1256 ¦ний мост - р. Мойка - Конногвардейский¦ ¦ ¦1178 1178В 1256Б ¦пер. - ул. Якубовича ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 55 ¦1008 1089 ¦западная граница пл. Декабристов - Кон-¦ ¦ ¦1009 1090 ¦ногвардейский бульв. - пл. Труда - бе-¦ ¦ ¦1009А ¦реговая линия Английской наб. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 94 ¦1690 ¦Звенигородская ул. - ул. Константина¦ ¦ ¦ ¦Заслонова - наб. Обводного кан. (нечет-¦ ¦ ¦ ¦ная сторона) - Подъездной пер. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Марата ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 94А ¦1627 ¦Звенигородская ул. - ул. Марата - Подъ-¦ ¦ ¦ ¦ездной пер. - Загородный пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 95 ¦1681 - 1687 ¦Рузовская ул. - наб. Обводного кан.¦ ¦ ¦1710 - 1714 ¦(нечетная сторона) - Бронницкая ул. -¦ ¦ ¦ ¦Малодетскосельский пр.- Батайский пер.-¦ ¦ ¦ ¦Клинский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 96 ¦1640 - 1645 ¦продолжение оси Якобштадтского пер. -¦ ¦ ¦1648 - 1652 ¦8-я Красноармейская ул. - 3-я Красноар-¦ ¦ ¦1665 - 1669 ¦мейская ул. - ул. Егорова - 7-я Красно-¦ ¦ ¦1672 - 1678 ¦армейская ул. - 12-я Красноармейская¦ ¦ ¦ ¦ул. - Дровяная ул. - Рижский пр. - Лер-¦ ¦ ¦ ¦монтовский пр. - Троицкий пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 97 ¦1718 - 1720 ¦ул. Егорова - наб. Обводного кан. (не-¦ ¦ ¦ ¦четная сторона) - Дровяная ул. - 12-я¦ ¦ ¦ ¦Красноармейская ул. - 7-я Красноармейс-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 98 ¦1653-1658 1664А ¦Дровяная ул. - наб. Обводного кан. (не-¦ ¦ ¦1656А ¦четная сторона) - ул. Степана Разина -¦ ¦ ¦1662-1664 ¦Рижский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 99-99А ¦1607-1613 ¦наб. р. Фонтанки (четная сторона) -¦ ¦ ¦ ¦Лермонтовский пр. - Рижский пр. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Степана Разина - наб. Обводного кан.¦ ¦ ¦ ¦(нечетная сторона) - наб. р. Екатерин-¦ ¦ ¦ ¦гофки ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 100 ¦1004 1081 1082А ¦Ново-Адмиралтейский кан. - р. Мойка -¦ ¦ ¦1005 1081А ¦р. Пряжка - Лоцманская ул. - северная¦ ¦ ¦1006 1082 ¦береговая линия р. Фонтанки - береговая¦ ¦ ¦ ¦линия Большой Невы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 101 ¦1083 1084 1085А ¦ул. Писарева - ул. Декабристов - р.¦ ¦ ¦1083А 1085 ¦Пряжка - р. Мойка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 102 ¦1067 1156 1246 ¦Минский пер. - ул. Союза Печатников -¦ ¦ ¦1067А 1157 1246А ¦Крюков кан. - наб. р. Фонтанки (нечет-¦ ¦ ¦1068-1075 1247 ¦ная сторона) - Лоцманская ул. - р. Пря-¦ ¦ ¦1075А 1157А 1248 ¦жка - ул. Декабристов ¦ ¦ ¦1075Б 1158-1169 ¦ ¦ ¦ ¦1076 1161А 1248А ¦ ¦ ¦ ¦1076А 1162А ¦ ¦ ¦ ¦1077-1079 ¦ ¦ ¦ ¦1154 1164А ¦ ¦ ¦ ¦1154А 1244 ¦ ¦ ¦ ¦1154В 1244А ¦ ¦ ¦ ¦1155 1244Б ¦ ¦ ¦ ¦1155А 1245 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 103 ¦1086 1171 ¦Крюков кан. - ул. Декабристов - ул. Пи-¦ ¦ ¦1086А 1171А ¦сарева - р. Мойка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 104 ¦1087 ¦Крюков кан. - р. Мойка - Адмиралтейский¦ ¦ ¦ ¦кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 105 ¦1007 1088 ¦ул. Труда - Адмиралтейский кан. - Ново-¦ ¦ ¦1007А 1088А ¦Адмиралтейский кан. - береговая линия¦ ¦ ¦ ¦Английской наб. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 141 ¦8006А 8009В 8010А¦наб. Бумажного кан. - р. Таракановка -¦ ¦ ¦8008А 8010 ¦наб. р. Екатерингофки ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 142 ¦8007 8009 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦8008 ¦Старо-Петергофский пр. - Нарвский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Бумажная ул. - наб. Бумажного кан. -¦ ¦ ¦ ¦наб. р. Екатерингофки ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 143 ¦8005 ¦Старо-Петергофский пр. - пл. Стачек -¦ ¦ ¦8006 ¦Перекопская ул. - наб. Бумажного кан. -¦ ¦ ¦ ¦Бумажная ул. - Нарвский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 144 ¦8004 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦ ¦ул. Розенштейна - административная гра-¦ ¦ ¦ ¦ница Адмиралтейского и Кировского райо-¦ ¦ ¦ ¦нов - Старо-Петергофское шоссе ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 145 ¦8001 8003 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦8002В ¦граница территории Балтийского вокзала¦ ¦ ¦ ¦и дорожных мастерских - административ-¦ ¦ ¦ ¦ная граница Адмиралтейского и Кировско-¦ ¦ ¦ ¦го районов - ул. Розенштейна ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 146 ¦8001А 8002Б 8077А¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦8002 8002В ¦Митрофаньевское шоссе - административ-¦ ¦ ¦8002А 8073А ¦ная граница Адмиралтейского и Кировско-¦ ¦ ¦ ¦го районов - граница территории Бал-¦ ¦ ¦ ¦тийского вокзала и дорожных мастерских ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 147 ¦ 7502 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦7501Г ¦граница жилой и общественной застройки¦ ¦ ¦ ¦четной стороны Обводного кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 148 ¦7501А ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦7501Б ¦граница жилой и общественной застройки ¦ ¦ ¦7502А ¦четной стороны Обводного кан. - линия¦ ¦ ¦ ¦Варшавской ж.д. - административная гра-¦ ¦ ¦ ¦ница Адмиралтейского и Кировского райо-¦ ¦ ¦ ¦нов - Митрофаньевское шоссе ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 149 ¦7503 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦7507 ¦Московский пр. - М. Митрофаньевская ул.¦ ¦ ¦ ¦- линия Варшавской ж.д. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Василеостровский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 56 ¦2001 2003 2005 ¦наб. Макарова - наб. Биржевой пл. -¦ ¦ ¦2001А 2004 2006А ¦Университетская наб. - Менделеевская¦ ¦ ¦2002 2004А ¦линия - пл. Академика Сахарова - Бирже-¦ ¦ ¦2002А 2004Б ¦вая линия ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 57-58 ¦2006 ¦пл. Академика Сахарова - Менделеевская¦ ¦ ¦2007 ¦линия - Университетская наб. - Съездов-¦ ¦ ¦ ¦ская линия - Кубанский пер. - Тучков¦ ¦ ¦ ¦пер. - Волховский пер.- наб. Макарова -¦ ¦ ¦ ¦Биржевая линия ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 59 ¦ 2008 - 2015 2041 ¦наб. Макарова - Волховский пер. - Туч-¦ ¦ ¦ 2017 - 2020 2041А ¦ков пер. - Кубанский пер. - 1-я линия -¦ ¦ ¦ 2027 - 2033 2042 ¦Университетская наб. - наб. Лейтенанта ¦ ¦ ¦2040 2067 ¦Шмидта - 12-я линия - Большой пр. В.О.-¦ ¦ ¦ ¦2-я линия - Малый пр. В.О. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 60 ¦2021 2034 2043 ¦3-я линия - Большой пр. В.О. - Малый¦ ¦ ¦2022 2035 2044 ¦пр. В.О. ¦ ¦ ¦2025 2038 2048 ¦ ¦ ¦ ¦2026 2039 2049 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 106 ¦2050 2052А 2084 ¦13-я линия - наб. Лейтенанта Шмидта -¦ ¦ ¦2051 2079 ¦22-я линия - Большой пр. В.О. ¦ ¦ ¦2052 2081 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 107 ¦ 2053 - 2056 2088 ¦15-я линия - Большой пр. В.О. - 24-я¦ ¦ ¦2077 2082 ¦линия - Средний пр. В.О. - 18-я линия -¦ ¦ ¦2078 2083 ¦Малый пр. В.О. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 108 ¦2075 2076 ¦17-я линия - Малый пр. В.О. - 19-я ли-¦ ¦ ¦ ¦ния - Средний пр. В.О. - 24-я линия -¦ ¦ ¦ ¦Малый пр. В.О. - восточная граница Смо-¦ ¦ ¦ ¦ленского кладбища - Камская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 109 ¦2016 2034А 2046 ¦наб. Макарова - Малый пр. В.О. - 17-я¦ ¦ ¦2016А 2036 2047 ¦линия - р. Смоленка ¦ ¦ ¦2023 2037 2057 ¦ ¦ ¦ ¦2024 2045 2057А ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 110 ¦2059 2061 2063 ¦южный берег р. М. Нева, включая о. Сер-¦ ¦ ¦2059А 2062А 2066А ¦ный - р. Смоленка - проезд вдоль вос-¦ ¦ ¦2060 2062Б ¦точной границы Лютеранского кладбища -¦ ¦ ¦ ¦ул. Одоевского - Железноводская ул. -¦ ¦ ¦ ¦пер. Декабристов - Уральская ул. - про-¦ ¦ ¦ ¦должение оси пр. КИМа до пересечения с¦ ¦ ¦ ¦берегом р. Малая Нева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 111 ¦2064 2065 2068 ¦пер. Декабристов - ул. Одоевского - пр.¦ ¦ ¦ ¦КИМа - Уральская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 112 ¦2058 ¦проезд вдоль восточной границы Лютеран-¦ ¦ ¦2058Б ¦ского кладбища - р. Смоленка - пр. КИ-¦ ¦ ¦ ¦Ма - ул. Одоевского - пер. Декабристов-¦ ¦ ¦ ¦Железноводская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 113 ¦2073 ¦р. Смоленка - 17-я линия - Камская ул.-¦ ¦ ¦ ¦восточная граница Смоленского кладбища-¦ ¦ ¦ ¦Малый пр. В.О. - ул. Беринга - проезд¦ ¦ ¦ ¦вдоль северной границы Смоленского кла-¦ ¦ ¦ ¦дбища ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 131 ¦2221В ¦ул. Одоевского - пр. КИМа - наб. р.¦ ¦ ¦2222А ¦Смоленки - р. Смоленка - проезд вдоль¦ ¦ ¦ ¦северной границы Смоленского кладбища -¦ ¦ ¦ ¦ул. Беринга - Наличная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 132 ¦2097 2110 2208 ¦ул. Беринга - Шкиперский проток - На-¦ ¦ ¦2108 2118 ¦личная ул. ¦ ¦ ¦2109 2201Б ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 133 ¦2207 2209 2209Б ¦Наличная ул. - Шкиперский проток - Га-¦ ¦ ¦2207А 2209А ¦лерный проезд - ул. Нахимова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 134 ¦2238 2908 ¦Галерный проезд - Шкиперский проток -¦ ¦ ¦ ¦ул. Кораблестроителей - ул. Нахимова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 135 ¦2205 ¦Шкиперский проток - Шкиперский кан. -¦ ¦ ¦2205А ¦береговая линия Финского залива - южный¦ ¦ ¦ ¦проезд Прибалтийской пл. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 136 ¦2125 ¦Наличная ул. - пл. Морской славы - гра-¦ ¦ ¦2125 А ¦ница территории Морского вокзала - бе-¦ ¦ ¦ ¦реговая линия Финского залива, включая¦ ¦ ¦ ¦Галерную гавань - Шкиперский кан. -¦ ¦ ¦ ¦Шкиперский проток ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 137 ¦2104 2116 2120 ¦Шкиперский проток - ул. Карташихина -¦ ¦ ¦2111 2117 2121 ¦Средний пр. В.О. - ул. Шевченко - Боль-¦ ¦ ¦2111А 2117А 2123 ¦шой пр. В.О. - Наличная ул. ¦ ¦ ¦2113 2129 2124 ¦ ¦ ¦ ¦2125 2129А ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 138 ¦2089 2090В 2100 ¦25-я линия - Большой пр. В.О. - ул.¦ ¦ ¦2090 1096 2101 ¦Шевченко - Средний пр. В.О. - ул. Кар-¦ ¦ ¦2090А 2099 2103 ¦ташихина - Шкиперский проток - ул. Бе-¦ ¦ ¦2090Б 2099А 2105 ¦ринга - Малый пр. В.О. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 139 ¦2087А 2091 2095 ¦Косая линия - Детская ул. - Большой пр.¦ ¦ ¦ ¦В.О. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 140 ¦2086 2092 2114 ¦23-я линия - береговая линия Финского¦ ¦ ¦2087 2102 2122 ¦залива - пл. Морской славы - Большой¦ ¦ ¦ ¦пр. В.О. - Детская ул. - Косая линия ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Выборгский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 157 ¦5331 - 5336 ¦Поклонногорская ул. - пр. Энгельса - ¦ ¦ ¦5339 - 5347 ¦Скобелевский пр. - линия ж.д. Санкт-Пе-¦ ¦ ¦ ¦тербург - Выборг ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 158 ¦5313 5318А 5325А ¦Скобелевский пр. - пр. Энгельса - ж.д.¦ ¦ ¦5314 5319 5326 ¦ветка по границе Удельного парка - ли-¦ ¦ ¦5314А 5319А 5326А ¦ния ж.д. Санкт-Петербург - Выборг ¦ ¦ ¦5315 5320 ¦ ¦ ¦ ¦5316 5320А ¦ ¦ ¦ ¦5316А 5321-5325 ¦ ¦ ¦ ¦5317 5321-5330 ¦ ¦ ¦ ¦5318 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 159 ¦5312 ¦линия ж.д. Санкт-Петербург - Выборг -¦ ¦ ¦ ¦ж.д. ветка по границе Удельного парка -¦ ¦ ¦ ¦пр. Энгельса - Богатырский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 160 ¦ 5305А 5351 ¦Богатырский пр. - Светлановская пл. -¦ ¦ ¦ 5306-5310 5351А ¦2-й Муринский пр. - ул. Орбели - Ново-¦ ¦ ¦ 5311А ¦российская ул. - проезд между террито-¦ ¦ ¦ 5305А ¦рией Лесотехнической академии и домами¦ ¦ ¦ ¦N 1-5 по пр. Энгельса - Б. Сампсониевс-¦ ¦ ¦ ¦кий пр. - линия ж.д. Санкт-Петербург -¦ ¦ ¦ ¦Выборг ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 161 ¦5301 ¦проезд между территорией Лесотехничес-¦ ¦ ¦5305 ¦кой академии и домами N 1-5 по пр.¦ ¦ ¦ ¦Энгельса - Новороссийская ул. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Карбышева - линия ж.д. ветки Удельная -¦ ¦ ¦ ¦Кушелевка - Лесной пр. - Институтский¦ ¦ ¦ ¦пер. - линия ж.д. ветки Санкт-Петербург¦ ¦ ¦ ¦- Выборг - Б. Сампсониевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 162 ¦5025 5029А 5302 ¦Институтский пер. - Лесной пр. - линия¦ ¦ ¦5027 5029Б 5303 ¦ж.д. ветки Удельная - Кушелевка - ул.¦ ¦ ¦5029 5120А 5304 ¦Карбышева - 1-й Муринский пр. - Большой¦ ¦ ¦ ¦Сампсониевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 163 ¦ 5024 5026 ¦Земледельческая ул. - Б. Сампсониевский¦ ¦ ¦ ¦пр.- Кантемировская пл. - Белоостровс-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. - Студенческая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 164 ¦5119 5119В-5119Е ¦1-й Муринский пр. - Полюстровский пр. -¦ ¦ ¦5119А 5120 ¦Кантемировская ул. - линия ж.д. ветки¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербург - Пискаревка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 165 ¦5115 5116 6118А ¦Кантемировская ул. - ул. Грибалевой -¦ ¦ ¦5115А 5116А 5118Б ¦Литовская ул. - линия ж.д. ветки¦ ¦ ¦5115Б 5117 5118В ¦Санкт-Петербург - Выборг ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 166 ¦5015 5019 5023 ¦1-й Муринский пр. - линия ж.д. ветки¦ ¦ ¦5017 5021 5029А ¦Санкт-Петербург - Пискаревка - Лесной¦ ¦ ¦ ¦пр. - Тобольская ул. - Б. Сампсо- ¦ ¦ ¦ ¦ниевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 167 ¦5012Б 5016 5022 ¦Кантемировская ул. - Кантемировская¦ ¦ ¦5014 5018 ¦пл. - Б. Сампсониевский пр. - Беловодс-¦ ¦ ¦ ¦кий пер. - Зеленков пер. - ул. Смоляч-¦ ¦ ¦ ¦кова - Выборгская наб. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 168 ¦5012А 5013 ¦Тобольская ул. - Лесной пр. - ул. Смо-¦ ¦ ¦5012В ¦лячкова - Большой Сампсониевский пр. -¦ ¦ ¦5012Г ¦Крапивный пер. - Выборгская наб. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Смолячкова - Зеленков пер.- Беловодский¦ ¦ ¦ ¦пер. - Б. Сампсониевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 169 ¦5010А 5011А ¦ул. Смолячкова - Лесной пр. - Нейшлотс-¦ ¦ ¦5011 5012 ¦кий пер. - Б. Сампсониевский пр. - М.¦ ¦ ¦ ¦Сампсониевский - Арсенальная наб. -¦ ¦ ¦ ¦Выборгская наб. - Крапивный пер. - Б.¦ ¦ ¦ ¦Сампсониевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 170 ¦5006 ¦Б. Сампсониевский пр.- Сахарный пер. -¦ ¦ ¦5008 ¦Оренбургская ул. - Финляндский пр. -¦ ¦ ¦5010 ¦Арсенальная наб. - М. Сампсониевский¦ ¦ ¦ ¦пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 171 ¦5009 ¦Нейшлотский пер. - Лесной пр. - Выборг-¦ ¦ ¦ ¦ская ул. - Б. Сампсониевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 172 ¦5005 ¦Выборгская ул. - Лесной пр. - ул. Ака-¦ ¦ ¦5007 ¦демика Лебедева - Боткинская ул. - Б.¦ ¦ ¦ ¦Сампсониевский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 173 ¦5002 5002А 5002Б ¦Б. Сампсониевский пр. - Финляндский¦ ¦ ¦ ¦пр. - Оренбургская ул. - Сахарный пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 174 ¦5001 ¦Финляндский пр. - Б. Сампсониевский¦ ¦ ¦ ¦пр. - Арсенальная наб. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 175 ¦5003 5004 ¦Боткинская ул. - ул. Академика Лебеде-¦ ¦ ¦ ¦ва - Арсенальная наб. - Б. Сампсониев-¦ ¦ ¦ ¦ский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Калининский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 176 ¦5109 5111 5112 ¦линия ж.д. ветки Санкт-Петербург - Вы-¦ ¦ ¦ ¦борг - Боткинская ул. - ул. Академика¦ ¦ ¦ ¦Лебедева - ул. Комиссара Смирнова -¦ ¦ ¦ ¦Бобруйская ул. - Лесной пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 177 ¦5110 ¦ул. Академика Лебедева - Лесной пр. -¦ ¦ ¦5110А ¦Бобруйская ул. - ул. Комиссара Смирнова¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 178 ¦5105 ¦Боткинская ул. - проезд вдоль западной¦ ¦ ¦5107 ¦границы территории Финляндского вокза-¦ ¦ ¦ ¦ла - ул. Комсомола - ул. Академика Ле-¦ ¦ ¦ ¦бедева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 179 ¦5101 ¦ул. Академика Лебедева - ул. Комсомола¦ ¦ ¦ ¦- западный проезд пл. Ленина - Арсе-¦ ¦ ¦ ¦нальная наб. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 180 ¦5101Б 5102 5103 ¦ул. Комсомола - Арсенальная ул. - Ар-¦ ¦ ¦ ¦сенальная наб. - проезд по западной¦ ¦ ¦ ¦границе пл. Ленина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 181 ¦5106 ¦ул. Михайлова - ул. Комсомола - проезд¦ ¦ ¦ ¦вдоль лицевого фасада д. 1 по пл. Лени-¦ ¦ ¦ ¦на - проезд от ул. Михайлова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Кировский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 234 ¦8014 8015 ¦р. Таракановка - Перекопская ул. - пл.¦ ¦ ¦ ¦Стачек - Промышленная ул. - ул. Калини-¦ ¦ ¦ ¦на ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 235 ¦8046 8046А ¦адм. граница района - ул. Ивана Черных¦ ¦ ¦ ¦- пр. Стачек - пл. Стачек ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 236 ¦8070 8075 ¦адм. граница района - ул. Маршала Гово-¦ ¦ ¦8071 ¦рова - Охотничий пер.- Молодежный пер.-¦ ¦ ¦ ¦ул. Ивана Черных ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 237 ¦8055 8056 ¦Молодежный пер. - Балтийская ул. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Ивана Черных ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 238 ¦8047 8048 ¦Сивков пер. - Балтийская ул. - пр. Ста-¦ ¦ ¦ ¦чек - ул. Ивана Черных ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 239 ¦8027 8033 ¦пр. Стачек - ул. Гладкова - ул. Косино-¦ ¦ ¦8032 8036 ¦ва - Оборонная ул. - Турбинная ул. -¦ ¦ ¦ ¦ул. Гладкова - Севастопольская ул. -¦ ¦ ¦ ¦Промышленная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 240 ¦8028 ¦Турбинная ул. - Оборонная ул. - Севас-¦ ¦ ¦ ¦топольская ул. - ул. Гладкова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 241 ¦ 8021 - 8025 ¦Севастопольская ул. - Оборонная ул. -¦ ¦ ¦ ¦ул. Губина - ул. Зои Космодемьянской -¦ ¦ ¦ ¦Баррикадная ул. - Промышленная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 242 ¦8018 8023А ¦Баррикадная ул. - ул. Зои Космодемьянс-¦ ¦ ¦8020 8030 ¦кой - Севастопольская ул. - ул. Трефо-¦ ¦ ¦ ¦лева - Оборонная ул. - внутрикварталь-¦ ¦ ¦ ¦ный проезд вдоль стадиона к Промышлен-¦ ¦ ¦ ¦ной ул. - Промышленная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 243 ¦8029 ¦Оборонная ул . - Турбинная ул. - ул.¦ ¦ ¦8031 ¦Трефолева - Севастопольская ул. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Зои Космодемьянской - ул. Губина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 244 ¦8034 8035 8035А¦Оборонная ул. - пр. Стачек - ул. Трефо-¦ ¦ ¦ ¦лева - Турбинная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 245 ¦8037 8038 ¦ул. Гладкова - пр. Стачек - Оборонная¦ ¦ ¦ ¦ул. - ул. Косинова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 246 ¦8049А 8051 ¦Балтийская ул. - Кировская пл. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Швецова - Урхов пер. - ул. Маршала Го-¦ ¦ ¦ ¦ворова - ул. Трефолева - пр. Стачек ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 247 ¦8049 ¦Лермонтовский пер. - ул. Швецова - Ки-¦ ¦ ¦ ¦ровская пл. - Балтийская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 248 ¦ 8057 - 8060 ¦Балтийская ул. - Охотничий пер. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Швецова - Лермонтовский пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 249 ¦8050 8061 ¦ул. Маршала Говорова - Урхов пер. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Швецова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 250 ¦8039 8042 8044 ¦ул. Трефолева - Турбинная ул. - Новоов-¦ ¦ ¦8040 8043 ¦сянниковская ул. - Баррикадная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 251 ¦8041 8045 ¦ул. Трефолева - пр. Стачек - Новоовсян-¦ ¦ ¦ ¦никовская ул. - Турбинная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 252 ¦8052 8053 8054 ¦ул. Трефолева - ул. Маршала Говорова -¦ ¦ ¦ ¦ж.д. ветка - пр. Стачек ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 253 ¦8228 8213 ¦ж.д. ветка - ул. Маршала Говорова - ул.¦ ¦ ¦ ¦Васи Алексеева - пр. Стачек ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 254 ¦8212 8212А ¦ул. Васи Алексеева - ул. Маршала Гово-¦ ¦ ¦ ¦рова - ул. Новостроек - пр. Стачек ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 255 ¦8211 8211А 8214 ¦ул. Возрождения - ул. Зайцева - ул. Но-¦ ¦ ¦ ¦востроек - ул. Маршала Говорова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 256 ¦8205 8210 8215 ¦ул. Возрождения - Автовская ул. - Крас-¦ ¦ ¦8206 8210А ¦нопутиловская ул. - ул. Маршала Говоро-¦ ¦ ¦ ¦ва - ул. Новостроек - ул. Зайцева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 257 ¦8201 8202А 8218 ¦ул. Новостроек - ул. Маршала Говорова -¦ ¦ ¦8201А 8203 8220 ¦Краснопутиловская ул. - Автовская ул. -¦ ¦ ¦8201Б 8204 8221 ¦местный проезд вдоль восточной границы¦ ¦ ¦8202 8216 8221А¦сквера - ул. Червонного Казачества -¦ ¦ ¦ ¦Кронштадтская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Красногвардейский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 182 ¦6067 6068 6069 ¦Пискаревский пр. - шоссе Революции -¦ ¦ ¦ ¦Большеохтинский пр. - Якорная ул. - р.¦ ¦ ¦ ¦Охта - р. Нева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 183 ¦6057 ¦шоссе Революции - пр. Металлистов -¦ ¦ ¦ ¦Большая Пороховская ул. - Среднеохтинс-¦ ¦ ¦ ¦кий пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 184 ¦6058 - 6066 ¦шоссе Революции - Среднеохтинский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Большая Пороховская ул. - пр. Металлис-¦ ¦ ¦ ¦тов - ул. Александра Ульянова - Средне-¦ ¦ ¦ ¦охтинский пр. - Большеохтинский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 185 ¦6053 ¦ул. Александра Ульянова - пр. Металлис-¦ ¦ ¦ ¦тов - ул. Шепетовская - Среднеохтинский¦ ¦ ¦ ¦пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 186 ¦6001А 6001В ¦р. Охта - Якорная ул. - р. Нева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 187 ¦6001 6001Б 6002 ¦Якорная ул. - р. Охта - пр. Шаумяна -¦ ¦ ¦ ¦Республиканская ул. - ул. Помяловского¦ ¦ ¦ ¦- продолжение оси ул. Помяловского - р.¦ ¦ ¦ ¦Нева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 188 ¦6007 ¦Малоохтинский пр. - мост Александра¦ ¦ ¦ ¦Невского - р. Нева - продолжение ул.¦ ¦ ¦ ¦Помяловского ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 189 ¦6005 6005А 6006 ¦ул. Помяловского - Республиканская ул.-¦ ¦ ¦ ¦Малоохтинский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 190 ¦6008 6009 6013 ¦Республиканская ул. - пр. Шаумяна - Пе-¦ ¦ ¦ ¦ревозной пер. - Малоохтинский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 191 ¦6010 6025 ¦Перевозной пер. - Новочеркасский пр. -¦ ¦ ¦6011 6026 ¦Таллинская ул. - Малоохтинский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 192 ¦6027 ¦Новочеркасский пр. - Рижская ул. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Громова - Таллинская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Красносельский административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Красное Село ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 258 ¦9014 9017 ¦ул. Лермонтова - ул. Юных Пионеров -¦ ¦ ¦9014А 9018 ¦Огородная ул. - Гвардейская ул. - ул.¦ ¦ ¦9015 9019 ¦Лермонтова - ул. Массальского - пр.¦ ¦ ¦9015А 9031 ¦Ленина - ул. Освобождения - Нагорная¦ ¦ ¦ ¦ул. - Гвардейская ул. - пр. Ленина -¦ ¦ ¦ ¦ул. Равенства ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 259 ¦9016 ¦пр. Ленина - Гвардейская ул. - Нагорная¦ ¦ ¦ ¦ул. - ул. Суворова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 260 ¦9032 ¦ул. Лермонтова - ул. Равенства - пр.¦ ¦ ¦ ¦Ленина - ул. Свободы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Московский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 212 ¦7519 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦7520 ¦Заозерная ул. - Киевская ул. - Московс-¦ ¦ ¦ ¦кий пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 213 ¦7521 ¦наб. Обводного кан. (четная сторона) -¦ ¦ ¦ ¦Рыбинская ул. - Киевская ул. - Заозер-¦ ¦ ¦ ¦ная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 214 ¦7524 7525 ¦Киевская ул. - Черниговская ул. - Мос-¦ ¦ ¦ ¦ковский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 215 ¦7522 7528 ¦ветка Витебской ж.д. - Лиговский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Московский пр. - Черниговская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 216 ¦7530А 7532 ¦Цветочная ул. - Новорощинская ул. - ли-¦ ¦ ¦7530Б 7533 ¦ния ж.д. - Московский пр. - Лиговский¦ ¦ ¦7531 7535 ¦пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 217 ¦7512А 7517 7531А¦Московский пр. - линия ж.д. - М. Митро-¦ ¦ ¦7512Б ¦фаньевская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 218 ¦7610 7618 ¦Московский пр. - Кузнецовская ул. - Ва-¦ ¦ ¦ ¦ршавская ул. - линия ж.д. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 219 ¦7609 ¦Московский пр. - Мариинская ул. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Решетникова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 220 ¦7613 7619А 7621 ¦Московский пр. - ул. Решетникова - Сыз-¦ ¦ ¦7614 7619Б ¦ранская ул. - пр. Юрия Гагарина - Куз-¦ ¦ ¦7615 7620 ¦нецовская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 221 ¦7626А 7626В ¦Московский пр. - местный проезд в ство-¦ ¦ ¦7626Б ¦ре станции метро "Парк Победы" - Кузне-¦ ¦ ¦ ¦цовская ул. - Варшавская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 222 ¦7627 ¦Варшавская ул. - местный проезд в ство-¦ ¦ ¦ ¦ре станции метро "Парк Победы" - Мос-¦ ¦ ¦ ¦ковский пр. - Бассейная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 223 ¦7628 ¦Московский пр. - Кузнецовская ул. - пр.¦ ¦ ¦ ¦Юрия Гагарина - Бассейная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 224 ¦7635 7641 ¦Варшавская ул. - Бассейная ул. - Мос-¦ ¦ ¦ ¦ковский пр. - ул. Победы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 225 ¦7636 7637А 7644 ¦Бассейная ул. - пр. Юрия Гагарина - ул.¦ ¦ ¦7637 7643 7644А¦Гастелло - Московский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 226 ¦7642 ¦ул. Победы - Московский пр. - Ленинский¦ ¦ ¦ ¦пр. - Варшавская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 227 ¦7649 7650 7651А¦ул. Гастелло - пр. Юрия Гагарина - Ави-¦ ¦ ¦7649А 7651 ¦ационная ул. - Московский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 228 ¦7658 7667 ¦Авиационная ул. - пр. Юрия Гагарина -¦ ¦ ¦7658А 7667А ¦Алтайская ул. - ул. Ленсовета ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 229 ¦7656 7662 7665 ¦Авиационная ул. - ул. Ленсовета - Ал-¦ ¦ ¦7657 7663 7666 ¦тайская ул. - Московский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 230 ¦7664 ¦Ленинский пр. - Московский пр. - Крас-¦ ¦ ¦ ¦нопутиловская ул. - Варшавская ул., ис-¦ ¦ ¦ ¦ключая территорию пл. Победы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 231 ¦7625 ¦Алтайская ул. - ул. Ленсовета -¦ ¦ ¦ ¦ул. Орджоникидзе - Московский пр.,¦ ¦ ¦ ¦исключая территорию пл. Победы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 232 ¦7674 7682 7683 ¦ул. Орджоникидзе - ул. Ленсовета - Ал-¦ ¦ ¦7674А 7682А ¦тайская ул. - пр. Юрия Гагарина - Мос-¦ ¦ ¦ ¦ковское шоссе, исключая территорию пл.¦ ¦ ¦ ¦Победы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 233 ¦7685 ¦ул. Ленсовета - Звездная ул. - Московс-¦ ¦ ¦ ¦кое шоссе - пр. Юрия Гагарина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Невский административный район Санкт-Петербурга ¦ +-------------------------------T---------------------------------------+ ¦ 193 ¦7007А 7021А ¦р. Нева - Володарский мост - пр. Обухо-¦ ¦ ¦7114А 7122А ¦вской Обороны - Обводный кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 194 ¦7113 ¦Б. Смоленский пр. - пр. Обуховской Обо-¦ ¦ ¦7118 ¦роны - ул. Ольминского - ул. Пинегина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 195 ¦7104А 7104Б ¦Б. Смоленский пр. - ул. Пинегина -¦ ¦ ¦ ¦пр. Елизарова - ул. Седова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 196 ¦7103 7109А 7110В¦пр. Обуховской Обороны - пр. Елизарова¦ ¦ ¦7105 7109Б 7117 ¦ул. Бабушкина - ул. Ольги Берггольц -¦ ¦ ¦7106А 7109В 7134 ¦ул. Пинегина - ул. Ткачей - ж.д. вет-¦ ¦ ¦7107 7110А ¦ка - ул. Седова - ул. Крупской -¦ ¦ ¦7107А 7110Б ¦ул. Невзоровой - ул. Ольги Берггольц -¦ ¦ ¦ ¦Уездный пр. - пр. Елизарова - Старо-¦ ¦ ¦ ¦путиловский вал - Б. Смоленский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 197 ¦7116 ¦пр. Обуховской Обороны - ул. Ольги Бер-¦ ¦ ¦ ¦ггольц - ул. Бабушкина - пр. Елизарова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 198 ¦7112А 7112Б 7115 ¦пр. Обуховской Обороны - ул. Ткачей -¦ ¦ ¦ ¦ул. Пинегина - ул. Ольги Берггольц ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 199 ¦7106Б 7114 ¦пр. Обуховской Обороны - ул. Крупской -¦ ¦ ¦ ¦ул. Седова - ж.д. ветка - ул. Ткачей ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 200 ¦7122 ¦пр. Обуховской Обороны - Железнодорож-¦ ¦ ¦ ¦ный пр. - ул. Бабушкина - ул. Крупской ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 201 ¦7102 7126А 7126Б¦ул. Крупской - ул. Бабушкина - Железно-¦ ¦ ¦ ¦дорожный пр. - ул. Седова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 202 ¦7124 ¦Железнодорожный пр. - пр. Обуховской¦ ¦ ¦ ¦Обороны - Фарфоровская ул. - ул. Бабуш-¦ ¦ ¦ ¦кина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 203 ¦7137 7139В 7140Б¦Фарфоровская ул. - пр. Обуховской Обо-¦ ¦ ¦7138 7139Г 7142 ¦роны - проезд вдоль северной границы¦ ¦ ¦7139А 7139Д 7146А¦парка "Куракина дача" - Прямой пр. -¦ ¦ ¦ 7140А 7149Г¦бульв. Красных Зорь - Белевский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Ивановская ул. - ул. Седова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 204 ¦7145 ¦ул. Седова - ул. Шелгунова - ул. Ки-¦ ¦ ¦ ¦бальчича - бульв. Красных Зорь ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Петроградский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 61 ¦3005 3903 3906 ¦Кронверкский кан.- Кронверкский пролив¦ ¦ ¦3014 3904 ¦- Иоанновский мост - р. Нева - Кронвер-¦ ¦ ¦3014А 3905 ¦кский мост - Кронверкский пролив ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 62 ¦3004 3012 3015 ¦Кронверкский пр. - ул. Куйбышева - Тро-¦ ¦ ¦3004А 3013А 3016А¦ицкая пл. - Петровская наб. - р. Нева -¦ ¦ ¦ ¦Кронверкский мост - Кронверкская наб. -¦ ¦ ¦ ¦Кронверкский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 63-63А ¦3043 ¦пр. Добролюбова - Мытнинская наб. - р.¦ ¦ ¦ ¦Малая Нева - Большой пр. П.С. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 64 ¦3044 3152И 3972 ¦Большой пр. - наб. р. Ждановки - мост¦ ¦ ¦3152А 3153Б 3972А¦Красного Курсанта - парковая дорожка к¦ ¦ ¦3152Е 3971 ¦пешеходному мосту - западный берег про-¦ ¦ ¦3152Ж 3971А ¦токи - береговая линия р. Малая Нева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 65 ¦3017 3037 3047 ¦Б. Пушкарская ул. - ул. Воскова - ул.¦ ¦ ¦3018 3037А 3062 ¦Маркина - Кронверкский пр. - Мытнинская¦ ¦ ¦3018А 3038 3063 ¦наб. - пр. Добролюбова - Ждановская¦ ¦ ¦3018Б 3039 3064 ¦наб. - Малый пр. П.С. - Съезжинская -¦ ¦ ¦3019 3040 3064А¦ул. - Б. Пушкарская ул. ¦ ¦ ¦3020 3042 3065 ¦ ¦ ¦ ¦3020А 3045 3066 ¦ ¦ ¦ ¦3021 3046 3067 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 66 ¦3034 3036 ¦Сытнинская ул. - Кронверкская ул. -¦ ¦ ¦3035 3038 ¦Кронверкский пр. - ул. Маркина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 67 ¦3033 ¦ул. Мира - Каменноостровский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Кронверкский пр. - Кронверкская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 68 ¦3049 3059 3069 ¦ул. Ленина - Сытнинская ул. - ул. Мар-¦ ¦ ¦3050 3060 3070 ¦кина - ул. Воскова - Б. Пушкарская ¦ ¦ ¦3051 3061 3072 ¦ ¦ ¦ ¦3058 3068 3087 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 69 ¦3084 3088 - 3093 ¦Малый пр. - Ординарная ул. - Б. Пушкар-¦ ¦ ¦3085 3096 - 3114 ¦ская ул. - Съезжинская ул. - Малый пр.¦ ¦ ¦3086 3144 ¦П.С. - М. Разночинная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 70 ¦3057 3073 ¦Каменноостровский пр. - ул. Мира - Кро-¦ ¦ ¦3058А 3074 ¦нверкская ул. - ул. Ленина - Большой¦ ¦ ¦ ¦пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 71 ¦ 3083 ¦наб. р. Карповки - Петропавловская ул.-¦ ¦ ¦3081 3115 ¦ул. Льва Толстого - пл. Льва Толстого -¦ ¦ ¦3082 3116 ¦Каменноостровский пр. - Б. Пушкарская¦ ¦ ¦ ¦ул. - Ординарная ул. - Малый пр. П.С. -¦ ¦ ¦ ¦Каменноостровский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 72 ¦3001 3003 3024 ¦Петроградская наб. от Сампсониевского¦ ¦ ¦3001А 3008 3024А¦моста - Петровская наб. - Троицкая пл.-¦ ¦ ¦3001Б 3011 ¦ул. Куйбышева - Кронверкский пр. - Ка-¦ ¦ ¦3002 3023 ¦менноостровский пр. - М. Посадская ул.-¦ ¦ ¦ ¦Мичуринская ул. - ул. Куйбышева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 114 ¦3152 3153А 3973А¦Петровский о. - р. Ждановка - мост¦ ¦ ¦3152Б 3185А 3974 ¦Красного Курсанта - пруд - р. Малая ¦ ¦ ¦3152В 3189 3974А¦Нева - по береговой линии до Петровской¦ ¦ ¦3152Г 3212 3975 ¦косы - береговая линия р. Малой Невки ¦ ¦ ¦3152Д 3212Б 3976 ¦ ¦ ¦ ¦3152К 3973 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 114А ¦3212А ¦Береговая линия р. Малой Невки - Пет-¦ ¦ ¦ ¦ровская коса - береговая линия р. Малой¦ ¦ ¦ ¦Невы ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 115 ¦3143А 3181 3190 ¦ул. Б. Зеленина - ул. Глухая Зеленина -¦ ¦ ¦3143Б 3182 3190А¦ул. М. Зеленина - Корпусная ул. - ¦ ¦ ¦3146-3151 3197 ¦Б. Разночинная ул. - Малый пр. П.С. - ¦ ¦ ¦3153-3157 3198 ¦М. Разночинная ул. - Малый пр. П.С. -¦ ¦ ¦3159 3184 3198А¦Ждановская наб. - береговая линия вдоль¦ ¦ ¦3180 3185 3199 ¦наб. Адм. Лазарева ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 116 ¦3129 3124Б ¦ул. Вс.Вишневского - Малый пр. П.С.- ¦ ¦ ¦3129А 3130-3142 ¦Б. Разночинная ул. - Чкаловский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 117 ¦3161-3166 ¦Левашовский пр. - Чкаловский пр. -¦ ¦ ¦3177-3179 ¦Б. Разночинная ул. - Корпусная ул. -¦ ¦ ¦ ¦М. Зеленина ул. - ул. Глухая Зеленина -¦ ¦ ¦ ¦ул. Б. Зеленина - Барочная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 118 ¦ 3126А 3128А¦Наб. р. Карповки - Каменноостровский¦ ¦ ¦3116А 3127 3167 ¦пр. - Малый пр. П.С. - ул. Вс.Виш-¦ ¦ ¦3126 3128 3167А¦невского ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 119 ¦3174 3203 3207 ¦Вяземский пер. - Иоанновский пер. -¦ ¦ ¦3176 3203А 3208 ¦ул. Вс.Вишневского - Чкаловский пр. -¦ ¦ ¦3201 3203Б 3209 ¦Левашовский пр. - Барочная ул. - Б. Зе-¦ ¦ ¦3202 3204 3209А¦ленина ул. - Песочная наб. ¦ ¦ ¦3202А ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 120-121 ¦3117 3125 3171А¦р. Малая Невка - Кантемировский мост -¦ ¦ ¦3118 3168 3171Б¦Аптекарская наб. - ул. Проф. Попова -¦ ¦ ¦3120 3169 3171В¦Аптекарский пр. - р. Карповка - Иоан-¦ ¦ ¦3123 3170 3207А¦новский пер. - Вяземский пер. ¦ ¦ ¦3124 3171 3299 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 122 ¦3119 3123А ¦Аптекарская наб. - р. Карповка - Апте-¦ ¦ ¦ ¦карский пр. - ул. Проф. Попова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 123 ¦3077 3077Б 3078 ¦Петроградская наб. - Казарменный пер. -¦ ¦ ¦3077А 3077Б 3079 ¦ул. Чапаева - Б. Монетная ул.- ул. Льва¦ ¦ ¦ ¦Толстого - Петропавловская ул. - р.¦ ¦ ¦ ¦Карповка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 124 ¦3054 3056 3075А¦ул. Чапаева - ул. Мира - Каменноостров-¦ ¦ ¦3055 3074 3076 ¦ский пр. - пл. Льва Толстого - ул. Льва¦ ¦ ¦ ¦Толстого - Б. Монетная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 125 ¦3009 3028 3029 ¦Петроградская наб. - ул. Куйбышева -¦ ¦ ¦3026 3028А 3030 ¦ул. Чапаева - М. Посадская ул. - Пев-¦ ¦ ¦ ¦ческий пер. - ул. Мира - ул. Чапаева -¦ ¦ ¦ ¦Казарменный пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 126 ¦3010 3025А 3052 ¦Певческий пер. - М. Посадская ул. - ¦ ¦ ¦3010А 3031 3053 ¦ул. Чапаева - ул. Куйбышева - Каменно-¦ ¦ ¦3025 3032 ¦островский пр. - ул. Мира ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 127 ¦3217-3222 3269 ¦береговая линия восточной части Крес-¦ ¦ ¦3238 3270 ¦товского острова - граница Приморского¦ ¦ ¦3242-3244 3270А¦парка Победы - Морской пр. - Рюхина ул.¦ ¦ ¦3245 3263 3271 ¦ ¦ ¦ ¦3247 3266 3279 ¦ ¦ ¦ ¦3248 3267 3280 ¦ ¦ ¦ ¦3249 3267А 3281 ¦ ¦ ¦ ¦ 3268 3282 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 128 ¦3215 3285 3288 ¦береговая линия западной части Крес-¦ ¦ ¦3215А 3285А 3290 ¦товского острова - Рюхина ул. - Морской¦ ¦ ¦3215Б 3286 3290А¦пр. - граница Приморского парка Победы ¦ ¦ ¦3215В 3287 3931 ¦ ¦ ¦ ¦3283 3287А 3931А¦ ¦ ¦ ¦3284 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 129 ¦3289 ¦Елагин остров по береговой линии ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 130 ¦ 3225-3228 3259 ¦Каменный остров по береговой линии ¦ ¦ ¦3230 3252 3259А¦ ¦ ¦ ¦3230А 3253 3272 ¦ ¦ ¦ ¦3232 3253А 3273 ¦ ¦ ¦ ¦3232А 3254 3276 ¦ ¦ ¦ ¦ 3233-3236 3276А¦ ¦ ¦ ¦3236А 3254А ¦ ¦ ¦ ¦3250 3254Б ¦ ¦ ¦ ¦3250А 3254В ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Приморский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 150 ¦4142 4144А ¦ул. Савушкина - ул. Оскаленко - Примор-¦ ¦ ¦ ¦ский пр. - Шишмаревский пер. - р. Боль-¦ ¦ ¦ ¦шая Невка - проезд к 3-му Елагину мос-¦ ¦ ¦ ¦ту - Приморский пр. - Липовая аллея ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 151 ¦4143А 4143Ж ¦Школьная ул. - Серебряков пер. - ул.¦ ¦ ¦4143Б 4143И ¦Савушкина - Липовая аллея ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 152 ¦4141Л 4142Г 4143К¦Школьная ул. - Шишмаревский пер. - При-¦ ¦ ¦4141М 4143В ¦морский пр. - ул. Оскаленко - ул. Са-¦ ¦ ¦ ¦вушкина - Серебряков пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 153 ¦4141 4141Д 4142А¦Черная речка - ул. Академика Крылова -¦ ¦ ¦4141А 4141Е 4142Б¦береговая линия, продолжение оси Шишма-¦ ¦ ¦4141Б 4141Ж 4141В¦ревского пер. - Шишмаревский пер. -¦ ¦ ¦4141В 4141З ¦ветка ж.д. ¦ ¦ ¦4141Г 4141И ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 154 ¦4001 4001А ¦Ланское шоссе - Новосибирская ул. -¦ ¦ ¦ ¦Торжковская ул. - Черная речка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 155 ¦4008 4015¦Торжковская ул. - Белоостровская ул. -¦ ¦ ¦ 4011-4014 ¦Сердобольская ул. - Лисичанская ул. -¦ ¦ ¦ ¦Вазаский пер. - Черная речка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 156 ¦4019 4019А ¦ул. Академика Крылова - Черная речка -¦ ¦ ¦ ¦береговая линия р. Большая Невка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Фрунзенский административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 205 ¦7305 7521В ¦наб. Обводного кан. - Боровая ул. -¦ ¦ ¦7318 ¦Расстанная ул. - Лиговский пр. - ветка¦ ¦ ¦ ¦Витебской ж.д. - Боровая ул. - Рыбинс-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 206 ¦ 7306 - 7317 ¦наб. Обводного кан. - Днепропетровская¦ ¦ ¦ ¦ул. - Расстанная ул. - Боровая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 207 ¦7309А 7323 ¦наб. Обводного кан. - р. Волковка -¦ ¦ ¦ ¦Расстанный пер. - Днепропетровская ¦ ¦ ¦ ¦ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 208 ¦7323А 7324 ¦Расстанный пер. - р. Волковка - Камчат-¦ ¦ ¦ ¦ская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 209 ¦7322 7323Б ¦Нефтяная дорога - ул. Самойловой - Мги-¦ ¦ ¦ ¦нская ул. - Волковский пр. - р. Волков-¦ ¦ ¦ ¦ка - наб. Обводного кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 210 ¦7321А 7325 7326Б¦Мгинская ул. - ул. Самойловой - ул. Са-¦ ¦ ¦7321Б 7326А 7326В¦лова - Грузинская ул. - Касимовская¦ ¦ ¦ ¦ул. - р. Волковка - Волковский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 211 ¦7319Б 7319В ¦ул. Салова - линия кольцевой ж.д. -¦ ¦ ¦ ¦Касимовская ул. - Грузинская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Центральный административный район Санкт-Петербурга ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 1-13 ¦1015 1096 1182 ¦р. Нева - Зимняя канавка - наб. р. Мой-¦ ¦ ¦1015А 1097 1258 ¦ки - Гороховая ул. - Адмиралтейский¦ ¦ ¦1015Б 1098 1259 ¦пр. - Дворцовый проезд ¦ ¦ ¦1016 1098А ¦ ¦ ¦ ¦1095 1181 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 2 ¦1290 1290А ¦р. Мойка - Невский пр. - Казанская ул.-¦ ¦ ¦ ¦Гороховая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 3 ¦1260 1289 ¦Шведский пер. - М. Конюшенная ул. - Че-¦ ¦ ¦1288А 1289А ¦боксарский пер. - наб. кан. Грибоедова-¦ ¦ ¦ ¦- Итальянский мост - кан. Грибоедова -¦ ¦ ¦ ¦внутриквартальный проезд за Казанским¦ ¦ ¦ ¦собором - Казанская ул. - Невский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Б. Конюшенная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 4 ¦1284-1288 ¦Итальянская ул. - наб. р. Фонтанки (не-¦ ¦ ¦1288Б ¦четная сторона) - Невский пр. - кан.¦ ¦ ¦ ¦Грибоедова - Итальянский мост - наб.¦ ¦ ¦ ¦кан. Грибоедова (четная сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 5 ¦1140 1227 1229 ¦Невский пр. - Садовая ул. - Банковский¦ ¦ ¦ 1228 1229А¦пер. - кан. Грибоедова ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 6 ¦1138 1226 1226В¦Невский пр. - наб. р. Фонтанки (нечет-¦ ¦ ¦1139 1226А ¦ная сторона), включая пл. Ломоносова -¦ ¦ ¦1139А 1226Б ¦ул. Ломоносова - Садовая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 7 ¦ 1056Б-Ж ¦Садовая ул. - ул. Ломоносова, исключая¦ ¦ ¦ 1056И-Н ¦пл. Ломоносова - наб. р. Фонтанки - Ап-¦ ¦ ¦ 1056П-С ¦раксин пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 8 ¦1283 ¦ул. Белинского - Литейный пр. - Невский¦ ¦ ¦ ¦пр. - наб. р. Фонтанки (четная сторона)¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 9 ¦1043 1130 ¦ул. Жуковского - Лиговский пр. - Невс-¦ ¦ ¦1044 1219 ¦кий пр. - наб. р. Фонтанки (четная сто-¦ ¦ ¦ ¦рона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 10 ¦1224 ¦Невский пр. - Владимирский пр. - Граф-¦ ¦ ¦1225 ¦ский пер. - наб. р. Фонтанки (четная¦ ¦ ¦ ¦сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 11 ¦1045 1131А ¦Невский пр. - Лиговский пр. - Кузнечный¦ ¦ ¦1046 1220-1223 ¦пер. - ул. Марата - Колокольная ул. -¦ ¦ ¦1131 ¦Владимирский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 14 ¦1183 1184 ¦Конюшенный пер. - Б. Конюшенная ул. -¦ ¦ ¦ ¦Невский пр. - р. Мойка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 15 ¦1017 1018А 1100 ¦Дворцовая наб. - Мраморный пер. - Мил-¦ ¦ ¦1017А 1099 1101 ¦лионная ул. - Аптекарский пер. - р.¦ ¦ ¦1018 1099А ¦Мойка - Зимняя канавка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 16 ¦ 1102А 1261 ¦Дворцовая наб. - р. Фонтанка - Прачеч-¦ ¦ ¦1019 1102Б 1261А¦ный мост - наб. р. Фонтанки (нечетная¦ ¦ ¦1019А 1102В 1262 ¦сторона) - Итальянская ул. - Итальянс-¦ ¦ ¦1020 1103 1262А¦кий мост - наб. кан. Грибоедова (четная¦ ¦ ¦1020А 1103А 1263 ¦сторона) - Итальянский мост - Чебоксар-¦ ¦ ¦1021 1103Б 1264 ¦ский пер. - М. Конюшенная ул. - Шведс-¦ ¦ ¦1021А 1103В 1264А¦кий пер. - Б. Конюшенная ул. - Конюшен-¦ ¦ ¦1021Б 1185 1264Б¦ный пер. - р. Мойка - Аптекарский¦ ¦ ¦1100А 1185А-Д ¦пер. - Миллионная ул. - Мраморный пер. ¦ ¦ ¦1100Б 1186 1265 ¦ ¦ ¦ ¦1102 1187 1265А¦ ¦ ¦ ¦ 1188 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 17 ¦1104 ¦Гангутская ул. - Соляной пер. - ул. Пе-¦ ¦ ¦ ¦стеля - наб. р. Фонтанки (четная сторо-¦ ¦ ¦ ¦на) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 18 ¦1189 ¦ул. Пестеля - Моховая ул. - ул. Белинс-¦ ¦ ¦ ¦кого - наб. р. Фонтанки (четная сторо-¦ ¦ ¦ ¦на) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 19 ¦1105 1107 1192 ¦ул. Чайковского - Гагаринская ул. - ул.¦ ¦ ¦1106 1190 ¦Пестеля - Соляной пер. - Гангутская ул.¦ ¦ ¦ ¦- наб. р. Фонтанки (четная сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 20 ¦1022 1108 1194 ¦береговая линия р. Невы - Гагаринская¦ ¦ ¦ 1193 1266 ¦ул. - Шпалерная ул. - Литейный пр. -¦ ¦ ¦ ¦ул. Белинского - Моховая ул. - ул. Пес-¦ ¦ ¦ ¦теля - Гагаринская ул. - ул. Чайковско-¦ ¦ ¦ ¦го - наб. р. Фонтанки (четная сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 21 ¦1195 1271 ¦Кирочная ул. - ул. Маяковского - ул.¦ ¦ ¦ 1267-1270 1279 ¦Некрасова - Литейный пр. ¦ ¦ ¦1270А 1280 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 21А ¦1281 1217 ¦ул. Некрасова - ул. Восстания - ул. Жу-¦ ¦ ¦1282 1218 ¦ковского - Литейный пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 22 ¦1109 1196-1199 ¦Шпалерная ул. - пр. Чернышевского - Ки-¦ ¦ ¦ ¦рочная ул. - Литейный пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 23 ¦1023 1024А 1026А¦наб. Кутузова - наб. Робеспьера - По-¦ ¦ ¦1024 1026 1027 ¦темкинская ул. - Шпалерная ул. - Гага-¦ ¦ ¦ ¦ринская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 24 ¦ 1124-1129 1276¦Кирочная ул. - ул. Радищева - ул. Жу-¦ ¦ ¦ 1211-1216 1277¦ковского - ул. Восстания - ул. Некрасо-¦ ¦ ¦ 1272 ¦ва - ул. Маяковского ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 25 ¦ 1038 - 1042 1123¦Виленский пер. - Греческий пр. - ул.¦ ¦ ¦ ¦Некрасова - Лиговский пр. - ул. Жуковс-¦ ¦ ¦ ¦кого - ул. Радищева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 26 ¦1424 1494А 1495А¦ул. Некрасова - Греческий пр. - Орловс-¦ ¦ ¦1477 1495 1496 ¦кий пер. - 1-я Советская ул. - Суво-¦ ¦ ¦ ¦ровский пр. - Невский пр. - пл. Восста-¦ ¦ ¦ ¦ния - Лиговский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 27 ¦ 1421-1427 1478¦9-я Советская ул. - ул. Моисеенко -¦ ¦ ¦ 1461-1468 1479¦Дегтярная ул. - 2-я Советская ул. -¦ ¦ ¦ 1475 1480¦Греческий пр. ¦ ¦ ¦ 1476 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 28-28А ¦ 1483-1488 ¦2-я Советская ул. - Мытнинская ул.- 3-я¦ ¦ ¦1490 1494 1515В¦Советская ул. - Херсонская ул. - Ис-¦ ¦ ¦1492 1497 ¦полкомская ул. - Невский пр. - ул. Ива-¦ ¦ ¦1493 1498 ¦шенцева - Тележная ул. - Кременчугская¦ ¦ ¦1499 1514 ¦ул. - Миргородская ул. - продолжение¦ ¦ ¦ ¦Полтавской ул. - проезд вдоль Московс-¦ ¦ ¦ ¦кого вокзала - ул. Гончарная - пл. Вос-¦ ¦ ¦ ¦стания - Невский пр. - Суворовский пр.-¦ ¦ ¦ ¦1-я Советская ул. - Орловский пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 29 ¦1155А 1472 ¦пр. Бакунина - Исполкомская ул. - Хер-¦ ¦ ¦ ¦сонская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 30 ¦1054 1136 ¦Графский пер. - Владимирский пр. - ул.¦ ¦ ¦1055 1137 ¦Ломоносова - наб. р. Фонтанки (четная¦ ¦ ¦ ¦сторона) ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 31 ¦1623 1624А ¦ул. Ломоносова - Загородный пр. - Бо-¦ ¦ ¦1624 1624Б ¦родинская ул. - наб. р. Фонтанки ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 32 ¦ 1050-1053 1134¦Колокольная ул. - ул. Марата - Разъез-¦ ¦ ¦ 1133 ¦жая ул. - Загородный пр. - Владимирский¦ ¦ ¦ ¦пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 33 ¦1047 1049 ¦Кузнечный пер. - Лиговский пр. - Разъ-¦ ¦ ¦1048 1132 ¦езжая ул. - ул. Марата ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 34 ¦1625 1691-1694 ¦Разъезжая ул. - ул. Марата - Звениго-¦ ¦ ¦1626 ¦родская ул. - Загородный пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 42 ¦1141 1144 1231 ¦внутриквартальный проезд за Казанским¦ ¦ ¦1141А 1230 1231А¦собором - наб. кан. Грибоедова - Бан-¦ ¦ ¦1143 1230А ¦ковский пер. - Садовая ул. - Гороховая¦ ¦ ¦ ¦ул. - Казанская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 43 ¦1057 ¦Апраксин пер. - наб. р. Фонтанки (не-¦ ¦ ¦ ¦четная сторона) - Гороховая ул. - Садо-¦ ¦ ¦ ¦вая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 73 ¦1110 1201 1275 ¦Шпалерная ул. - Потемкинская ул. - Ки-¦ ¦ ¦1200 1273 ¦рочная ул. - пр. Чернышевского ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 74-75 ¦1027А 1028 1030А¦береговая линия р. Невы - ул. Смольно-¦ ¦ ¦1027Б 1030 ¦го - ул. Пролетарской Диктатуры - Тав-¦ ¦ ¦ ¦рический пер. - Шпалерная ул. - Потем-¦ ¦ ¦ ¦кинская ул. - наб. Робеспьера ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 76 ¦1029 1111А ¦Таврический пер. - ул. Пролетарской¦ ¦ ¦1029А 1112А ¦Диктатуры - Шпалерная ул. - Таврическая¦ ¦ ¦ ¦ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 77 ¦1114А 1116А 1205 ¦Шпалерная ул. - ул. Пролетарской Дикта-¦ ¦ ¦1115 1204 ¦туры - Ярославская ул. - Тульская ул. -¦ ¦ ¦ ¦Одесская ул. - Тверская ул. - Тавричес-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 78 ¦1202 ¦Шпалерная ул. - Таврическая ул. - Киро-¦ ¦ ¦ ¦чная ул. - Потемкинская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 79 ¦1036 1122 1210 ¦Кирочная ул. - Таврическая ул. - Суво-¦ ¦ ¦ ¦ровский пр. - 9-я Советская ул. - Гре-¦ ¦ ¦ ¦ческий пр. - Виленский пер. - ул. Ради-¦ ¦ ¦ ¦щева ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 80 ¦1203 1207 1209А¦Тверская ул. - Одесская ул. - Суворовс-¦ ¦ ¦1206 1209 ¦кий пр. - Кирочная ул.- Таврическая ул.¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 81 ¦1031 1031Б ¦ул. Смольного - береговая линия р. Не-¦ ¦ ¦1031А 1032 ¦вы - Смольный пр. - ул. Пролетарской¦ ¦ ¦ ¦Диктатуры ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 82 ¦1119А ¦Суворовский пр. - Тульская ул. - Ярос-¦ ¦ ¦ ¦лавская ул. - проезд между Ярославской¦ ¦ ¦ ¦и Костромской ул. - Костромская ул. -¦ ¦ ¦ ¦внутриквартальный проезд вдоль границы¦ ¦ ¦ ¦территории госпиталя - Новгородская¦ ¦ ¦ ¦ул. - Кирочная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 83 ¦1035 1120 1121 ¦Кирочная ул. - внутриквартальный про-¦ ¦ ¦ ¦езд от Кирочной ул. до Дегтярного пер.-¦ ¦ ¦ ¦Дегтярный пер. - ул. Моисеенко - Суво-¦ ¦ ¦ ¦ровский пр. - Таврическая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 84 ¦1033 1117А 1418 ¦Смольный пр.- Синопская наб. - Херсонс-¦ ¦ ¦1033А 1117Б 1431 ¦кий проезд - Херсонская ул. - Исполком-¦ ¦ ¦1033Б 1119 1455 ¦ская ул. - Старорусская ул. - Кириллов-¦ ¦ ¦1034 1417 1455Б¦ская ул. - ул. Моисеенко - Дегтярный¦ ¦ ¦1034Б 1417А 1457 ¦пер. - Дегтярный проезд - Кирочная ул.-¦ ¦ ¦1117 ¦Новгородская ул. - Сухопутный проезд -¦ ¦ ¦ ¦Ярославская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 85 ¦1420 1459 1474 ¦ул. Моисеенко - Мытнинская ул. - 2-я¦ ¦ ¦1428 1469 1481 ¦Советская ул. - Дегтярная ул. ¦ ¦ ¦1429 1470 1482 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 86 ¦1419 1458 1430 ¦ул. Моисеенко - Кирилловская ул. - Ста-¦ ¦ ¦ ¦рорусская ул. - Мытнинская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 87 ¦1456 ¦Старорусская ул. - Новгородская ул. -¦ ¦ ¦1471 ¦пр. Бакунина - 3-я Советская ул. - Мыт-¦ ¦ ¦ ¦нинская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 88 ¦1513 1519 1519В¦Тележная ул. - Чернорецкий пер. - линия¦ ¦ ¦1516 1519А ¦застройки пл. Александра Невского -¦ ¦ ¦1517 1519Б ¦Лаврский пер. - р. Монастырка - наб.¦ ¦ ¦ ¦Обводного канала (нечетная сторона)¦ ¦ ¦ ¦- Атаманская ул. - Кременчугская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 89 ¦1454 1500 1502 ¦Херсонская ул. - Херсонский проезд -¦ ¦ ¦1454А 1501 1512 ¦Синопская наб. - пл. Александра Невско-¦ ¦ ¦1454Б ¦го - Чернорецкий пер. - Тележная ул. -¦ ¦ ¦ ¦ул. Ивашенцева - Невский пр. - Испол-¦ ¦ ¦ ¦комская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 90 ¦1510 1510В 1518 ¦линия застройки пл. Александра Невско-¦ ¦ ¦1510А 1511 1518Б¦го - береговая линия р. Невы - наб. Об-¦ ¦ ¦1510Б 1511А 1518В¦водного кан. (нечетная сторона) - р.¦ ¦ ¦ ¦Монастырка - Лаврский пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 91-92 ¦1515А 1521 1523 ¦Кременчугская ул. - Атаманская ул. -¦ ¦ ¦1515Б 1522 1524 ¦наб. Обводного кан. (нечетная сторона)-¦ ¦ ¦1520 1522А 1525 ¦Лиговский пр. - пл. Восстания - Гончар-¦ ¦ ¦ ¦ная ул. - проезд вдоль Московского вок-¦ ¦ ¦ ¦зала - продолжение Полтавской ул. -¦ ¦ ¦ ¦продолжение Кременчугской ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 93 ¦ 1695-1708 ¦Разъезжая ул. - Лиговский пр. - наб.¦ ¦ ¦ ¦Обводного кан. (нечетная сторона) - ул.¦ ¦ ¦ ¦Константина Заслонова - Звенигородская¦ ¦ ¦ ¦ул. - ул. Марата ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Курортный административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Зеленогорск ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 318 ¦ 22452-22455 22471 ¦пр. Красных Коммунаров - пр. Ленина -¦ ¦ ¦ 22461-22464 22472 ¦Комсомольская ул. - Аптечная ул. - Пар-¦ ¦ ¦22464А 22473 ¦ковая ул. - Парковый пер. - пр. Ленина¦ ¦ ¦22470 22473А¦- Приморское шоссе ¦ ¦ ¦22470А ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ г. Сестрорецк ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 317 ¦11101 11111 11116А¦Приморское шоссе - ж.д. линия Санкт-Пе-¦ ¦ ¦11103 11111А 11117 ¦тербург-Сестрорецк-Белоостров - Ермо-¦ ¦ ¦11105 11112 11117А¦ловский пр. - ул. Максима Горького -¦ ¦ ¦11105А 11113 11122 ¦Речной пер. - наб. р. Сестры - Лесная¦ ¦ ¦11105Д 11115 11123 ¦ул. - наб. р. Сестры - ул. Пограничная¦ ¦ ¦11110 11115А 11124К¦- ул. Володарского ¦ ¦ ¦11110А 11115Б 11126Б¦ ¦ ¦ ¦11110Б 11116 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Ломоносовский административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Ломоносов ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 283 ¦20546 20547Б ¦Привокзальная ул. - р. Караста - Крас-¦ ¦ ¦20547А 20548 ¦нофлотское шоссе - Первомайская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 284 ¦20520 20549 ¦Кронштадтская ул. - Дворцовый пр. - ул.¦ ¦ ¦20521 20551-20554¦Ломоносова - Еленинская ул. - Манежная¦ ¦ ¦ ¦ул. - р. Караста - Привокзальная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 285 ¦20526Б ¦линия ж.д. Санкт-Петербург - Калище -¦ ¦ ¦20539 ¦Дворцовый пр. - ул. Сафронова - Алек-¦ ¦ ¦ ¦сандровская ул. - 11-й пер. - Еленинс-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. - ул. Ломоносова - Дворцовый¦ ¦ ¦ ¦пр. - Кронштадтская ул. - Привокзальная¦ ¦ ¦ ¦ул. - р. Караста ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 286 ¦20525А 20530А ¦Еленинская ул. - Михайловская ул. - Ин-¦ ¦ ¦20525Б 20530Б ¦женерная ул. - Краснопрудская ул. -¦ ¦ ¦ 20534А-20534Д ¦Иликовский пр. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 287 ¦20523 20526А 20530В¦Еленинская ул. - 11-й пер. - Александ-¦ ¦ ¦20524А 20529А 20531А¦ровская ул. - Владимирская ул. - Швей-¦ ¦ ¦20524Б 20529Б 20531Б¦царская ул. - Михайловская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Колпинский административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Колпино ¦ +--------T----------------------T---------------------------------------+ ¦ 261 ¦17103 17105А 17108А¦пр. Ленина - ул. Братьев Радченко -¦ ¦ ¦17103А-Г 17106 17111А¦граница территории ОАО "Ижорские заво-¦ ¦ ¦17104 17107 17111Б¦ды" - Финляндская ул. - р. Ижора -¦ ¦ ¦17104А-Г 17107А 17111В¦бульв. Победы - ул. Володарского - ул.¦ ¦ ¦17105 17108 ¦Коммуны - Павловская ул. - Фидерная ул.¦ +--------+----------------------+---------------------------------------+ ¦ 262 ¦17203 17210Г 17211Г¦наб. Комсомольского кан. - бульв. Сво-¦ ¦ ¦17203А 17211 17211Д¦боды - бульв. Победы - р. Ижора - линия¦ ¦ ¦17210 17211Б ¦ж.д. - ул. Урицкого - Октябрьская ул. ¦ ¦ ¦17210В 17211В ¦ ¦ +--------+----------------------+---------------------------------------+ ¦ Кронштадтский административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Кронштадт ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 288 ¦10304 10357 ¦северная береговая линия о. Котлин -¦ ¦ ¦10345А 10358 ¦дорога на Ленинградскую пристань - Ле-¦ ¦ ¦ ¦нинградская ул. - ул. Мануильского -¦ ¦ ¦ ¦ул. Восстания - ул. Зосимова - Цита-¦ ¦ ¦ ¦дальное шоссе - Кронверкский кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 289 ¦10301 10315 ¦ул. Восстания - ул. Мануильского - Ле-¦ ¦ ¦10302 10315А ¦нинградская ул. - Петровская ул. - ул.¦ ¦ ¦10303 10316-10321 ¦Комсомола - Советская ул. - ул.¦ ¦ ¦10305 10324 ¦К.Маркса - Макаровская ул. - пр. Лени-¦ ¦ ¦10306 10325 ¦на - ул. Мартынова - ул. Зосимова ¦ ¦ ¦10307 10328А ¦ ¦ ¦ ¦10307А 10329 ¦ ¦ ¦ ¦10308 10330 ¦ ¦ ¦ ¦10308А 10330А ¦ ¦ ¦ ¦10309 10332-10338 ¦ ¦ ¦ ¦10312 10342 ¦ ¦ ¦ ¦10314 10343 ¦ ¦ ¦ ¦ 10345-10349 ¦ ¦ ¦ ¦ 10359-10366 ¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 290 ¦10310 10313 10390¦Советская ул. - ул. Комсомола - Петров-¦ ¦ ¦10310А 10313А ¦ская ул. - Красная ул. - Манежный пер.-¦ ¦ ¦ ¦Коммунистическая ул. - Макаровская ул.-¦ ¦ ¦ ¦ул. К.Маркса ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 291 ¦10327 10327А ¦Макаровская ул. - Коммунистическая ул.-¦ ¦ ¦ ¦Манежный пер. - Красная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 292 ¦10331 ¦ул. Мартынова - пр. Ленина - Обводный¦ ¦ ¦10339 ¦кан. - западная береговая линия Италь-¦ ¦ ¦ ¦янского пруда - береговая линия Купе-¦ ¦ ¦ ¦ческой гавани - береговая линия Кабо-¦ ¦ ¦ ¦тажной гавани - Кронверкский кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 293 ¦10341 ¦Макаровская ул. - Красная ул. - Пет-¦ ¦ ¦10341А ¦ровская ул. - Обводный кан. - береговая¦ ¦ ¦10354 ¦линия Петровской гавани - береговая ли-¦ ¦ ¦ ¦ния Купеческой гавани - западная бере-¦ ¦ ¦ ¦говая линия Итальянского пруда - Обвод-¦ ¦ ¦ ¦ный кан. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 294 ¦10354А ¦Обводный кан. - Петровская ул. - дорога¦ ¦ ¦10355 ¦на Ленинградскую пристань - восточная¦ ¦ ¦10356 ¦береговая линия о. Котлин - береговая¦ ¦ ¦ ¦линия Угольной гавани - береговая линия¦ ¦ ¦ ¦Лесной гавани ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 295 ¦10340 10368Б 10369А¦береговая линия Купеческой гавани - бе-¦ ¦ ¦10368 10367А 10370 ¦реговая линия Петровской гавани - бере-¦ ¦ ¦10368А 10369 ¦говая линия Лесной гавани - внешняя бе-¦ ¦ ¦ ¦реговая линия ограждающего мола ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 296 ¦10216 10216А 10331А¦Кронштадтское шоссе - Кронверкский¦ ¦ ¦ ¦кан. - береговая линия Каботажной гава-¦ ¦ ¦ ¦ни - дорога на форт "Петр I" - Цита-¦ ¦ ¦ ¦дельское шоссе ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 297 ¦10210 10218 10236 ¦Кронверкский кан. - Кронштадтское шос-¦ ¦ ¦10217 10219 ¦се - Цитадельское шоссе - дорога на ¦ ¦ ¦ ¦форт "Петр I" - южная береговая линия¦ ¦ ¦ ¦о. Котлин - форт "Константин" - дорога¦ ¦ ¦ ¦по дамбе - Кронштадтское шоссе - ул.¦ ¦ ¦ ¦Гидростроителей - Цитадельское шоссе -¦ ¦ ¦ ¦ул. Литке - Кронштадтское шоссе - про-¦ ¦ ¦ ¦езд - северная береговая линия о. Кот-¦ ¦ ¦ ¦лин ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 298 ¦10211 10212А 10222 ¦Проезд - Кронштадтское шоссе - ул. Лит-¦ ¦ ¦10212 10221 ¦ке - Цитадельское шоссе - ул. Гидрост-¦ ¦ ¦ ¦роителей - Кронштадтское шоссе - дорога¦ ¦ ¦ ¦по дамбе - дорога к форту "1-й Север-¦ ¦ ¦ ¦ный" - северная береговая линия о. Кот-¦ ¦ ¦ ¦лин ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 299 ¦10226 10230 ¦дорога по дамбе - Кронштадтское шоссе -¦ ¦ ¦10228 10230А ¦Южная Кронштадтская дорога - проезд¦ ¦ ¦10229 ¦вдоль Южной Кронштадтской дороги - до-¦ ¦ ¦ ¦рога по дамбе - западная береговая ли-¦ ¦ ¦ ¦ния о. Котлин - северная береговая ли-¦ ¦ ¦ ¦ния о. Котлин ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 300 ¦10227 10228Б ¦Кронштадтское шоссе - дорога по дам-¦ ¦ ¦10228А 10228В ¦бе - проезд вдоль Южной Кронштадтской¦ ¦ ¦ ¦дороги - Южная Кронштадтская дорога ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 301 ¦10113 ¦береговая линия форта "Петр I" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 302 ¦10105 ¦береговая линия форта "Александр I" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 303 ¦10106 ¦береговая линия форта "Кроншлот" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 304 ¦10104 ¦береговая линия форта "Павел" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 305 ¦10103 ¦береговая линия форта "3-й Южный (Милю-¦ ¦ ¦ ¦тин)" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 306 ¦10102 ¦береговая линия форта "2-й Южный (Дзич-¦ ¦ ¦ ¦канец)" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 307 ¦10101 ¦береговая линия форта "1-й Южный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 308 ¦10125 ¦береговая линия форта "1-й Северный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 309 ¦10110 ¦береговая линия форта "2-й Северный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 310 ¦10114 ¦береговая линия форта "3-й Северный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 311 ¦10109 ¦береговая линия форта "4-й Северный¦ ¦ ¦ ¦(Зверев)" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 312 ¦10107А ¦береговая линия форта "5-й Северный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 313 ¦10107 ¦береговая линия форта "6-й Северный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 314 ¦10108 ¦береговая линия форта "7-й Северный" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 315 ¦10112 ¦береговая линия форта "Обручев" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 316 ¦10111 ¦береговая линия форта "Тотлебен" ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Павловский и Пушкинский административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Павловск ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 271 ¦16204 ¦ж.д. линия - продолжение Парковой ул. -¦ ¦ ¦ ¦Фильтровское шоссе - Привокзальная пл.-¦ ¦ ¦ ¦ул. Революции - ул. Слуцкой - ул. Ком-¦ ¦ ¦ ¦мунаров - ул. Халтурина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 272 ¦16220 16220А ¦ул. Революции - Детскосельская ул.- ул.¦ ¦ ¦ ¦Коммунаров - ул. В. Слуцкой ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 273 ¦16221 ¦ул. Революции - ул. Коммунаров - Детс-¦ ¦ ¦ ¦косельская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 274 ¦16205 16219 16222 ¦ул. Коммунаров - ул. Мичурина - ул.¦ ¦ ¦ ¦Халтурина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 275 ¦16223 - 16232 ¦ул. Коммунаров - ул. Революции - р.¦ ¦ ¦16234 - 16240 ¦Славянка - ул. Софьи Перовской - ул.¦ ¦ ¦ ¦Марата - ул. Красных Зорь - ул. Халту-¦ ¦ ¦ ¦рина - ул. Мичурина ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 276 ¦16212 16215 ¦ул. Марата - ул. Софьи Перовской - р.¦ ¦ ¦16214 16216 ¦Славянка - ул. Правды - ул. Мичурина -¦ ¦ ¦ ¦ул. Халтурина - ул. Красных Зорь ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ г. Пушкин ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 263 ¦18105 18107 ¦Железнодорожная ул.- Привокзальная ул.-¦ ¦ ¦18106А-18106Е ¦Широкая ул. - ул. Жуковского - Конюшен-¦ ¦ ¦18106И ¦ная ул. - Октябрьский бульв. - Школьная¦ ¦ ¦ ¦ул. - Ленинградская ул. - Оранжерейная¦ ¦ ¦ ¦ул. - Ахматовская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 264 ¦18105А 18108А 18110А¦Широкая ул. - Привокзальная пл. - Желе-¦ ¦ ¦18105Б 18109А 18111Б¦знодорожная ул. - Новодеревенская ул. -¦ ¦ ¦18107А 18109И ¦Софийский бульв. - Московский пер. -¦ ¦ ¦18108 18110 ¦Госпитальная ул. - Октябрьский бульв. -¦ ¦ ¦ ¦Конюшенная ул. - ул. Жуковского ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 265 ¦18111 18116А-18116Ж¦Октябрьский бульв. - Госпитальная ул. -¦ ¦ ¦18111А 18116К ¦Набережная ул. - Садовая ул. - Дворцо-¦ ¦ ¦18112 18117 ¦вая ул. - Школьная ул. ¦ ¦ ¦18112А 18117А-18117В¦ ¦ ¦ ¦18113 18118 ¦ ¦ ¦ ¦18113А-18113Д ¦ ¦ ¦ ¦18116 18118А ¦ ¦ ¦ ¦18116А 18120 ¦ ¦ ¦ ¦18116Б 18120А 18121 ¦ ¦ ¦ ¦18116В 18120Б 18121А¦ ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 266 ¦18109Б-18109Ж ¦Новодеревенская ул. - Железнодорожная¦ ¦ ¦18109Е ¦ул. - Московское шоссе - Софийский¦ ¦ ¦ ¦бульв. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 267 ¦18119 19119А ¦Московский пер. - Софийский бульв. -¦ ¦ ¦ ¦Садовая ул. - Набережная ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 268 ¦18205 ¦Софийская ул. - Огородная ул. - Артил-¦ ¦ ¦ ¦лерийская ул. - Гусарская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 269 ¦18201 18205А 18206А¦Парковая ул. - Кадетский бульв. - Са-¦ ¦ ¦18202 18206 ¦перная ул. - Гусарская ул. - Артилле-¦ ¦ ¦ ¦рийская ул. - Огородная ул. - Софийская¦ ¦ ¦ ¦пл. - Гусарская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 270 ¦18203 18207А-18207Е¦Павловское шоссе - Саперная ул. - Ка-¦ ¦ ¦18204 ¦детский бульв. - Парковая ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ Петродворцовый административный район Санкт-Петербурга ¦ ¦ г. Петергоф ¦ +---------T---------------------T---------------------------------------+ ¦ 277 ¦19216-19219 ¦ул. Морского Десанта - Разводная ул. -¦ ¦ ¦19220А 19220В 19222 ¦Санкт-Петербургский пр. - Фабричная ка-¦ ¦ ¦19220Б 19221 19223 ¦навка ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 278 ¦19215 ¦Санкт-Петербургский пр. - Мастеровой¦ ¦ ¦ ¦пер. - бульв. Разведчика (нечетная сто-¦ ¦ ¦ ¦рона) - Блан-Менильская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 279 ¦19214 ¦Санкт-Петербургский пр.- Разводная ул.-¦ ¦ ¦ ¦бульв. Разведчика (нечетная сторона) -¦ ¦ ¦ ¦Мастеровой пер. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 280 ¦19225А 19226-19231 ¦Дворцовая пл. - Александрийское шоссе -¦ ¦ ¦19225Б 19233А ¦Зверинская ул. - Санкт-Петербургский¦ ¦ ¦19225В 19233Б ¦пр. - западный проезд пл. Жертв Револю-¦ ¦ ¦ ¦ции - Лихардовская ул. - Средняя Совет-¦ ¦ ¦ ¦ская ул. - Санкт-Петербургский пр. -¦ ¦ ¦ ¦Правленская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 281 ¦19232 19248Б 19255 ¦Лихардовская ул. - западный проезд пл.¦ ¦ ¦19245 19249 19255А¦Жертв Революции - Санкт-Петербургский¦ ¦ ¦19245А 19251 19256 ¦пр. - Зверинская ул. - продолжение оси¦ ¦ ¦19246 19252 19257 ¦Зверинской ул. - ул. Аврова - Эрлеровс-¦ ¦ ¦19248А 19253 ¦кий бульв. - ул. Бородачева - Царицынс-¦ ¦ ¦ ¦кая ул. - Торговая пл. - Средняя Совет-¦ ¦ ¦ ¦ская ул. ¦ +---------+---------------------+---------------------------------------+ ¦ 282 ¦19261В 19277 19281 ¦ул. Юты Бондаровской - Парковая ул. -¦ ¦ ¦ ¦ул. Луизино - ул. Коноплянниковой ¦ L---------+---------------------+---------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) ------------------------------T----------------T------------------------¬ ¦Источники образования отходов¦ Расчетная ¦ Норма накопления ¦ ¦ ¦ единица ¦ отходов ¦ ¦ ¦ +-----------T------------+ ¦ ¦ ¦куб. м/год ¦ л/сут. ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Благоустроенные жилые дома¦1 проживающий ¦ 1,1 ¦ 3,42 ¦ ¦(без отбора пищевых отходов) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Гостиницы ¦1 место ¦ 0,7 ¦ 1,92 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦ДДУ ¦то же ¦ 0,4 ¦ 1,1 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Учебные заведения ¦1 учащийся ¦ 0,12 ¦ 0,33 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Театры, кинотеатры ¦1 место ¦ 0,2 ¦ 0,55 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Учреждения ¦1 сотрудник ¦ 0,22 ¦ 0,6 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Магазины продовольственные ¦1 кв. м торговой¦ 0,8-1,5 ¦ 2,2-4,1 ¦ ¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Магазины промышленных товаров¦то же ¦ 0,5-1,3 ¦1,37-3,56 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Рынки ¦ " ¦ 0,6-1,3 ¦1,64-3,56 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Предприятия общественного¦1 блюдо ¦ 0,04 ¦ 0,1 ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Вокзалы, автовокзалы ¦1 кв. м площади ¦ 0,5 ¦ 1,37 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Гаражи ¦1 машино-место ¦ 0,2 ¦ 0,55 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Открытые автостоянки ¦то же ¦ 0,1 ¦ 0,27 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦Смет с твердых покрытий ¦1 кв. м площади ¦ 0,02 ¦ 0,06 ¦ +-----------------------------+----------------+-----------+------------+ ¦ Примечания. ¦ ¦ 1. Количество проживающих во вновь строящихся и реконструируемых с¦ ¦расселением зданиях принимается из расчета 24 кв. м на человека, если¦ ¦иное не указано в задании на проектирование. Количество проживающих в¦ ¦существующих домах принимается по фактическому положению. ¦ ¦ 2. Количество расчетных единиц по объектам 2-12 определяется по¦ ¦фактическому положению или по заданию на проектирование. ¦ L------------------------------------------------------------------------ Расчет количества контейнеров для ТБО 1,25 х P х t N = -------------, E где: N - количество контейнеров; P - суммарное (от всех источников) среднесуточное накопление мусора, л; t - периодичность удаления отходов, сут.; 1,25 - коэффициент неравномерности накопления отходов; E - вместимость контейнеров, л. При определении количества контейнеров норма накопления отходов из квартир, обслуживаемых мусоропроводами, принимается с коэффициентом 0,1. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2-08.01 1. Общие указания Санитарно-гигиенические требования К 1.1* При реконструкции существующих зданий допускается устройство санитарных узлов, передних, холлов, кладовых высотой не менее 2,2 м. Объем газифицированных кухонь должен составлять не менее 4 куб. м на каждую конфорку и на каждый газовый проточный водонагреватель. В помещениях с наклонным потолком должны быть зоны, имеющие нормативные высоту и площадь не менее определенных в пункте 2.4*. Примечания. 1. При подсчете объема кухонь с наклонным потолком в площадь включается зона высотой 2,5 м и более. 2. Высота помещений санитарных узлов определяется также требованием об обеспечении нормативного воздухообмена. К 1.6* При реконструкции существующих зданий допускается обеспечивать естественное освещение лестничных клеток через окна в наружных стенах, начиная со 2-го этажа. Рекомендуется в этих случаях установка остекленных фрамуг над входными и тамбурными дверями лестничных клеток. При оборудовании существующих зданий навесными или пристроенными лифтами допускается снижать против норматива площадь открывания окон лестничных клеток. В реконструируемых жилых зданиях дореволюционной постройки допускается по требованию КГИОП сохранять лестничные клетки с естественным освещением через фонари в покрытиях при условии: - обеспечения подпора воздуха при пожаре в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и СНиП 2.04.05; - выполнения фонаря из негорючих материалов с классом пожарной опасности К0 и пределом огнестойкости не менее RE15; - устройства аварийного освещения лестничной клетки. Реконструкцию квартир в заселенных зданиях допускается осуществлять вне зависимости от противопожарных и санитарных характеристик обслуживающих их лестниц. К 1.8 Допускается принимать повышающую поправку 5 Дб к нормативному уровню шума в жилых комнатах квартир новых и реконструируемых расселяемых зданий, расположенных по красным линиям городских магистралей. Этажность и степень огнестойкости К 1.10 Требования к сквозным проездам приведены в разделе 6. К 1.13* В домах высотой до 28 м с перекрытиями по деревянным балкам и по металлическим балкам с деревянным заполнением допускается устройство мансардного этажа при условии устройства под ним перекрытия с пределом огнестойкости REI 45 и классом конструктивной пожарной опасности К 0. Пути эвакуации К 1.16 При реконструкции существующих зданий по требованию КГИОП допускается сохранять заглубленные тамбуры и вестибюли лестничных клеток при условии оборудования их трапами, подключенными к системе канализации. Входные двери таких лестничных клеток могут открываться внутрь. В реконструируемых с расселением жилых зданиях не допускается организация (сохранение) входов в лестничные клетки из сквозных проездов (арок). Отступление от требований СНиП 35-01 при реконструкции с расселением существующих зданий допускается по согласованию с Комитетом по труду и социальной защите населения. К 1.17 В реконструируемых зданиях допускается сохранять существующие лестницы, находящиеся в хорошем техническом состоянии, при любом числе подъемов в марше. Рекомендуется марши с числом подъемов менее трех заменять или дублировать пандусами. К 1.19 Из лестничных клеток допускается предусматривать входы в помещения для охраны (консьержа), электрощитовые, теплоцентры, помещения водомеров. Рекомендуется оборудовать двери лестничных клеток кодовыми замками и доводчиками. В лестничных клетках следует предусматривать места для почтовых ящиков по числу квартир и нежилых учреждений, обслуживаемых лестницей. К 1.20 В реконструируемых зданиях допускается не предусматривать отделение дверями обычных лестничных клеток от общих коридоров или от лифтовых холлов, а также лифтовых холлов от общих коридоров. Допускается установка дверей, отделяющих лестничную клетку от тупикового общего коридора без естественного освещения длиной не более 6 м. К 1.24 Возможность сохранения при реконструкции зданий лестничных маршей, находящихся в хорошем техническом состоянии, но имеющих ненормативную ширину и уклон, допускается по согласованию с УГПС СПб и ЛО. К 1.25* Допускается: - не распространять требования к выходам из двухуровневых квартир на квартиры с перепадом уровней помещений, не превышающим 1,5 м; - при реконструкции существующей одноуровневой квартиры в заселенном здании I-III степеней огнестойкости сохранять один эвакуационный выход из этой квартиры при выполнении требований 3.21. К 1.28 В реконструируемых зданиях выходы наружу из сохраняемых лестниц, а также служебные выходы наружу из встроенных нежилых помещений могут не иметь тамбуров; при этом необходимо предусматривать двойные двери с утепляющими прокладками, оборудованные доводчиками. Дополнительные требования к зданиям высотой более 28 м К 1.29 При надстройке на 1-2 этажа девятиэтажных нерасселяемых зданий I-II степеней огнестойкости допускается сохранять и надстраивать существующие обычные лестницы. Нежилые этажи К 1.35 Существующие помещения подвальных и цокольных этажей высотой менее 2,5 м допускается использовать для размещения встроенных учреждений общественного назначения при условии учета технологических требований и обеспечения в этих помещениях нормативного микроклимата, в том числе за счет увеличения площади. Минимальная высота расположенных в цокольных и подвальных этажах помещений теплоцентров, водомерных узлов, электрощитовых, кладовых для нужд жильцов и для хранения уборочного инвентаря - 2 м. К 1.36* Встроенные нежилые учреждения и предприятия могут размещаться во всех надземных этажах. При этом в третьих и вышележащих этажах по согласованию с Госстроем России допускается размещать только встроенные учреждения конторского и офисного типа и творческие мастерские художников и архитекторов. В цокольных и подвальных этажах могут размещаться встроенные учреждения, перечисленные в приложении 4* СНиП 2.08.02. Не допускается размещение встроенных магазинов и складов с наличием в них взрыво-пожароопасных веществ и материалов, бань, саун, прачечных и химчисток производительностью свыше 75 кг белья в смену, АТС площадью более 100 кв. м. Достаточность мер по защите жилых квартир и смежных помещений общественного назначения от вредных физических воздействий (шум, запахи, вибрации и т.д.) встроенных нежилых учреждений и предприятий должна быть подтверждена расчетами, включенными в проектную документацию. К 1.37* Встроенные гаражи-стоянки для легковых автомашин должны соответствовать требованиям СНиП 21-02 и ВСН 01-89. К 1.38* Из встроенных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф3, Ф4.3, при высоте расположения не более 9 м и численности людей в этих помещениях в пределах этажа не более 20 допускается предусматривать один эвакуационный выход. Допускается организация эвакуационных выходов из встроенных учреждений разного назначения, кроме ДДУ, на общие лестничные клетки, при условии, что эти лестничные клетки не обслуживают жилую часть дома. Входы в учреждения обслуживания должны оборудоваться с учетом СНиП 35-01. Рекомендуется устраивать эти входы в уровне тротуара с последующим, при необходимости, подъемом или спуском внутри здания. Отступление от требований СНиП 35-01 при реконструкции с расселением существующих зданий допускается по согласованию с Комитетом по труду и социальной защите населения. При реконструкции зданий по согласованию с УГИБДД допускается организация загрузки товаров в загрузочные проемы уличных фасадов. Загрузку со стороны дворов в зонах ИЦ и ДЗПР допускается осуществлять с доставкой товаров к месту загрузки без заезда грузовых автомашин на территории двора. Загрузочные проемы не должны размещаться под окнами жилых комнат. Створки загрузочных проемов (окон и дверей) должны быть оборудованы доводчиком. Над загрузочными проемами рекомендуется устройство козырьков или навесов. К 1.41 В реконструируемых зданиях допускается использовать в качестве технического подполья, предназначенного только для прокладки инженерных коммуникаций, помещения высотой не менее 1,6 м. К 1.43 Квартиры должны иметь превышение пола над уровнем земли: - со стороны улицы - не менее 0,8 м; - со стороны внутриквартального пространства - не менее 0,5 м. Жилые комнаты квартир не должны размещаться в первых этажах лицевых пролетов строений, выходящих непосредственно на магистрали городского и районного значения. Допускается сохранять жилую функцию реконструируемых квартир в заселенных домах при условии, что пол квартиры поднят над уровнем земли не менее чем на 0,15 м. К 1.45* В реконструируемых зданиях I-III степеней огнестойкости допускается как исключение сохранять существующие входы из лестничных клеток жилой части здания в подвалы и технические подполья, служащие только для прокладки инженерных коммуникаций, а также в помещения существующих сооружений гражданской обороны. Все перечисленные помещения должны быть отделены от лестничных клеток противопожарными дверями типа 2. В реконструируемых зданиях допускается сохранять лестничные клетки, не имеющие выхода на чердак, при условии, что: - объемные решения и (или) отделка лестничной клетки сохраняются по требованию КГИОП; - в каждый отсек (секцию) чердака обеспечен доступ из лестничной клетки. К 1.46* По согласованию с УГПС СПб и ЛО допускается сохранять перекрытия по деревянным балкам и по металлическим балкам с деревянным заполнением над и под встроенными помещениями общественного назначения при условии их конструктивной огнезащиты, обеспечивающей соответствие требованиям к противопожарным преградам не ниже типа 2 класса К1. К 1.49* На крышах с уклоном свыше 18° должны предусматриваться устройства для крепления страховочных поясов эксплуатационных рабочих. В домах с наружным организованным водостоком рекомендуется предусматривать выполнение нижних звеньев водосточных труб из ударостойких материалов. По согласованию с инженерными службами города может предусматриваться подключение наружных водостоков к ливневой канализации. Лифты К 1.50* Реконструкция квартиры в заселенном здании при любом высотном расположении этой квартиры допускается вне зависимости от наличия лифта. К 1.51 В реконструируемых зданиях допускается устройство или сохранение площадок шириной 1,2 м перед лифтами любой грузоподъемности. При реконструкции зданий входы в помещения машинных отделений лифтов допускается предусматривать из чердачных помещений при условии, что двери машинных отделений - противопожарные типа 1, а ограждающие конструкции имеют предел огнестойкости не менее REI 60. Мусороудаление К 1.52* Необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах ИСР определяется заданием на проектирование, согласованным с эксплуатирующей организацией. Лестницы, обслуживающие квартиры и встроенные нежилые помещения в зданиях, не оборудованных мусоропроводами, должны иметь выход на внутриквартальную территорию, к местам сбора отходов. Выход из лестницы только на улицу допускается, если он расположен на расстоянии не более 5 м от прохода на внутриквартальную территорию. К 1.54* Пол мусоросборных камер мусоропроводов должен быть поднят над уровнем земли на 0,05-0,1 м. К двери должен вести пандус. Ширина дверного проема камеры должна быть не менее 1,2 м. Камеры должны быть обеспечены электроосвещением с установкой пыленепроницаемых светильников, вытяжной вентиляцией, горячим и холодным водоснабжением и канализацией. Ограждающие конструкции мусоросборных камер должны обеспечивать защиту от грызунов. 2. Требования к основным элементам жилых зданий Квартиры К 2.2* В квартирах жилищного фонда социального назначения рекомендуется предусматривать шкафы (кладовые) площадью не менее 0,4 кв. м из расчета на одного проживающего, но не менее 0,6 кв. м на квартиру. Состав помещений квартир частного жилищного фонда определяется заданием заказчика. Обязательным минимумом для каждой квартиры является наличие передней (прихожей), комнаты, кухни, санитарного узла, оборудованного ванной или душем, умывальником и унитазом. Не допускается размещать в жилых квартирах помещения с производственной или иной функцией, оказывающей неблагоприятное влияние на проживающих в доме. К 2.3* Типы квартир по числу комнат и их площади во всех домах, кроме домов социального назначения, определяются заданием на проектирование. К 2.4* Рекомендуется общие комнаты в квартирах из двух и более комнат и комнаты в однокомнатных квартирах предусматривать шириной не менее 3 м, одну из спален - шириной не менее 2,7 м; остальные комнаты - шириной не менее 2,2 м. Не допускается организация жилых комнат шириной менее 2 м. Отношение ширины комнаты к ее глубине (без учета альковов, ниш, эркеров) не должно, как правило, быть меньше 1:2,2. Габариты и пропорции жилых комнат в квартирах с сохраняемой или восстанавливаемой по требованию КГИОП отделкой интерьеров определяются архитектурно-реставрационным заданием. В квартирах жилищного фонда социального назначения организация проходных комнат допускается как исключение. Устройство кухонь-ниш, а также кухонь площадью 5 кв. м допускается в однокомнатных квартирах любой площади всех форм собственности, а также в двухкомнатных квартирах частного жилищного фонда, если это предусмотрено заданием. Минимальная площадь кухонь-ниш определяется возможностью разместить необходимый набор оборудования и обеспечить свободную рабочую зону перед оборудованием не менее 0,5 м, а в квартирах для инвалидов, пользующихся колясками - не менее 0,9 м. В реконструируемых квартирах из двух и более комнат заселенных зданий допускается сохранять существующие кухни площадью не менее 6 кв. м. К 2.5 Совмещенные санитарные узлы допускаются: - в квартирах частного жилищного фонда любой площади, если это указано в задании на проектирование; - в реконструируемых квартирах заселенных зданий, если устройство раздельного санитарного узла технически неосуществимо; - во всех квартирах при наличии не менее двух санитарных узлов с унитазом. Рекомендуется в квартирах жилищного фонда социального назначения предусматривать устройство душевых или установку душа с поддоном в совмещенных санитарных узлах. К 2.6 Размещение жилых комнат над кухнями других квартир, оборудованными двумя газовыми приборами, допускается только при наличии принудительной вытяжной вентиляции из этих кухонь. Часть площади кухни может быть расположена непосредственно над жилой комнатой другой квартиры при условии, что техническое оборудование (раковина, плита, водонагреватель) не размещено над жилыми комнатами нижележащей квартиры. При реконструкции квартир в заселенных зданиях допускается при обеспечении надежной гидроизоляции перекрытия сохранять существующее расположение кухонь, в том числе над жилыми комнатами нижележащих квартир. Перекрытия под кухнями, кухнями-нишами и рабочими зонами кухонь-столовых и перекрытия под санитарными узлами должны быть надежно гидроизолированы. Перекрытия между кухнями и жилыми комнатами должны быть парогазонепроницаемыми. Межквартирные стены и межквартирные перегородки, отделяющие санитарные узлы одной квартиры от жилых комнат другой квартиры, должны иметь повышенную звукоизоляцию. Навеска санитарных приборов и трубопроводов допускается на продолжении межквартирных стен и межквартирных перегородок, ограждающих жилые комнаты, на расстоянии не менее 3 м от комнат. В квартирах частного жилищного фонда допускается предусматривать: - вход в жилые комнаты и другие помещения квартиры из газифицированных кухонь-столовых; жилые комнаты при этом должны иметь второй выход в негазифицированное помещение; - вход в совмещенные санитарные узлы и уборные из любых помещений квартиры кроме кухонь. К 2.7 Допускаются коридоры шириной не менее 0,9 м между входной дверью в квартиру и передней при условии, что из этого коридора не организованы единственные входы в жилые комнаты и кухни. Внутриквартирные коридоры с поворотом рекомендуется предусматривать шириной не менее 1 м. В реконструируемых квартирах заселенных зданий допускаются кухни шириной не менее 1,6 м; передние шириной не менее 1,2 м; уборные глубиной не менее 1,1 м, коридоры (при длине не более 2 м) шириной не менее 0,8 м. 3. Инженерное оборудование Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха К 3.2* В квартирах верхнего этажа бесчердачных жилых домов и домов с холодными чердаками рекомендуется предусматривать вентиляцию с принудительным побуждением. При расчете воздухообмена следует учитывать все помещения квартиры, включая холлы, гардеробные и т.п. Кратность воздухообмена в кухне-столовой площадью до 12 кв. м следует обеспечивать, как для кухни; при большей площади кухни-столовой ее часть, превышающую 12 кв. м, следует учитывать как жилую комнату. Кратность воздухообменов в кухнях-нишах должна быть не менее 2. Конструкции окон жилых комнат и кухонь проектируются в соответствии с положениями справочного пособия к СНиП 2.08.01. Устройство горизонтальных участков воздуховодов и отводящих труб от газовых водонагревателей допускается как исключение в реконструируемых зданиях. Техническое решение должно быть подтверждено расчетом и согласовано с ЦГСЭН СПб. К 3.3 Расчет теплоизолирующей способности ограждающих конструкций и заполнений световых проемов следует проводить в соответствии со СНиП II-3. При реконструкции квартир в заселенных зданиях допускается сохранять ограждающие конструкции и заполнения светопроемов с существующей теплоизолирующей способностью. К 3.4 Из жилых комнат глубиной более 6 м рекомендуется устраивать вытяжную вентиляцию с естественным побуждением через вентиляционные каналы, размещаемые в зоне, наиболее удаленной от окон. К 3.6* Следует обеспечивать естественную вентиляцию технических и цокольных этажей, подполий и подвалов, в том числе используемых для прокладки инженерных коммуникаций. К 3.10 При строительстве новых и реконструкции существующих жилых зданий в зонах застройки, не обеспеченных централизованным горячим водоснабжением, допускается в квартирах, расположенных не выше 7-го этажа, предусматривать установку проточных водонагревателей на газовом топливе. При проведении реконструкции заселенных зданий допускается сохранение (или замена) водонагревателей на газовом топливе в квартирах всех этажей, а также сохранение размещения водонагревателей на газовом топливе в санитарных узлах квартир при наличии самостоятельного вытяжного канала (газохода). К 3.13* Допускается как исключение установка газового оборудования во встроенных в жилые дома предприятиях общественного питания при условии согласования с Управлением городского газового хозяйства "Ленгаз", ЦГСЭН СПб, УГПС СПб и ЛО, региональным органом Госгортехнадзора России. 4. Дополнительные требования к инженерному оборудованию 4.1. При реконструкции домов, не имеющих подвалов и подполий, допускается прокладка инженерных коммуникаций в подпольных каналах, проходящих в помещениях встроенных нежилых учреждений, расположенных в первых этажах. 4.2. При надстройке заселенных домов с верхней разводкой трубопроводов отопления, в том числе при переоборудовании чердаков таких домов, допускается по согласованию с заказчиком реконструкции и с владельцем здания предусматривать прокладку разводящих трубопроводов через вновь создаваемые помещения (квартиры или встроенные нежилые учреждения). При этом должен быть обеспечен доступ к транзитным трубопроводам, а запорная арматура, позволяющая отключить участок трубопровода, должна быть размещена вне квартир и встроенных нежилых помещений. Допускается наличие участков трубопроводов отопления длиной не более 2 м, к которым не обеспечен свободный доступ, при условии выполнения этих участков из высоконадежных материалов. 4.3. При всех видах надстройки заселенных домов, осуществляемой с присоединением новых коммуникаций к существующим внутридомовым инженерным системам, необходимо проводить поверочный расчет этих систем. 4.4. При реконструкции заселенных зданий допускается сохранять прокладку газопровода по лестничным клеткам при условии установки газоанализаторов со звуковым сигналом. 4.5. В каждом новом или реконструируемом с расселением здании следует предусматривать помещения для электрощитовых, общедомовых водомеров и теплоцентров. Допускается устройство общего теплоцентра для нескольких смежных зданий, расположенных в границах одного земельного участка. Помещения электрощитовых, водомеров и теплоцентров могут размещаться в подвальных, цокольных и первых этажах зданий при высоте помещений не менее 2 м. Заглубленные помещения электрощитовых, водомеров и теплоцентров должны иметь надежную гидроизоляцию. Помещения теплоцентров должны вентилироваться через вытяжные каналы и оборудоваться раковиной и трапом. Минимальные размеры помещений водомеров в плане - 2 х 3 м. Помещения теплоцентров должны иметь ширину не менее 2,7 м и одну из стен без проемов длиной не менее 6 м. Непосредственно над помещениями теплоцентров и электрощитовых не должны находиться жилые комнаты квартир. Как исключение их размещение допускается при условии устройства второго перекрытия, в том числе для теплоцентров - с теплоизоляцией и вентилируемой воздушной прослойкой. Водомерные узлы и теплоцентры должны быть оборудованы счетчиками расходов ресурсов, пробоотборниками и системой канализации, а теплоцентры дополнительно - приборами регулирования расходов тепла. При реконструкции заселенных зданий или отдельных помещений в этих зданиях могут сохраняться без переоборудования существующие водомерные узлы, электрощитовые и теплоцентры, если другое не предусмотрено техническими условиями инженерных служб. Допускается сохранять существующее размещение модернизируемых или заменяемых электрических щитов. 4.6. В квартирах жилищного фонда всех форм собственности должна предусматриваться установка счетчиков расхода воды, газа, электроэнергии. 4.7. Участки внутридомовых канализационных трубопроводов с уклоном менее 20% не должны иметь поворотов. Расстояние между ревизиями на этих участках не должно превышать 6 м. ПРИЛОЖЕНИЕ И (рекомендуемое) РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИСР 1. Реконструктивные меры в ИСР должны способствовать созданию единой системы озеленения, формирующей эколого-планировочный каркас ИСР как часть эколого-планировочного каркаса Санкт-Петербурга. Создание единого эколого-планировочного каркаса города обеспечивается объединением всех исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сложившихся микроландшафтов в единую непрерывную сеть. Средством объединения могут служить существующие зеленые насаждения, не имеющие историко-культурной и высокой художественной ценности, а также вновь создаваемые самостоятельные объекты ландшафтной архитектуры, включая газоны, рядовые посадки, вертикальное озеленение, озеленение покрытий, защитные зеленые зоны и т.п. 2. Историческими объектами ландшафтной архитектуры являются памятники садово-паркового искусства (самостоятельные или входящие в состав архитектурных комплексов), состоящие на учете в КГИОП, а также отдельные особо ценные природные объекты (дерево, источник и т.п.). Исторические объекты ландшафтной архитектуры имеют тот же статус, что и архитектурные памятники истории и культуры, и подлежат безусловной охране на всех этапах инвестиционного процесса (планирование, финансирование, проектирование, реставрация) и в ходе эксплуатации. 3. Исторически сложившиеся микроландшафты включают: - особо ценные территории городского ландшафта, являющегося основой образа исторического Санкт-Петербурга; - особо ценные в природном отношении территории. Исторически сложившиеся микроландшафты имеют фиксированные границы и являются объектами охраны. Не допускаются снос, перемещение и изменение их основных композиционных элементов, а также строительство на их территории новых зданий и сооружений (за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации исторического образа ландшафта), влияющее на экологическую жизнеспособность объекта. 4. Изменение планировочной структуры исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сложившихся микроландшафтов допускается только в исключительных случаях при всестороннем градостроительном обосновании и по согласованию с КГИОП. 5. Охранные зоны исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сложившихся микроландшафтов должны устанавливаться с учетом обеспечения: - гидрогеологических и инженерно-геологических условий, необходимых для сохранности памятников; - защиты от динамических воздействий; - пожарной безопасности. 6. Охранные зоны исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сложившихся микроландшафтов могут включать: - собственно территории памятника; - территории неотъемлемого окружения; - территории, требующие реконструкции, для которых устанавливаются предельная этажность застройки, экологическая устойчивость, охраняемые ценные ландшафтные виды. ПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное) ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ (ДЛЯ УЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ) 1. Детские дошкольные учреждения общего типа, оздоровительные и объединенные с начальной школой. 2. Общеобразовательные и специализированные школы. 3. Здания и помещения для кредитования, страхования и коммерческого назначения. 4. Амбулаторно-поликлинические здания, аптеки, молочные кухни. 5. Открытые спортивно-физкультурные сооружения и физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы местного значения. 6. Библиотеки. 7. Предприятия розничной торговли. 8. Предприятия общественного питания и предприятия бытового обслуживания, предназначенные для непосредственного обслуживания населения. 9. Общественные уборные. ПРИЛОЖЕНИЕ Л (рекомендуемое) МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАСХОДА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ СЕТЕЙ ОБЩЕСПЛАВНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ За расчетный расход смеси сточных вод для сетей общесплавной и комбинированной систем канализации рекомендуется принимать сумму расходов сточных вод по следующей формуле: qgen = qcit + СУММА qlim + qcal, где: qgen - суммарный расход сточных вод в рассчитываемом сечении трубопровода; qcit - сумма расходов бытовых и производственных сточных вод; СУММА qlim - сумма зарегулированных расходов дождевых вод от разделительных камер (ливнеспусков) и регулирующих резервуаров; qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей общесплавной и комбинированной систем канализации: qcal = бета x q2; q2 - расход дождевых вод, определяемый по методу предельных интенсивностей в соответствии 2.11-2.18 СНиП 2.04.03-85; бета1 - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости общесплавной сети в момент возникновения напорного режима: -------------------T-------------------¬ ¦ h/d ¦ бета1 ¦ +------------------+-------------------+ ¦ < = 0,7 ¦ 0,7 ¦ +------------------+-------------------+ ¦ 0,3-0,4 ¦ 0,75 ¦ +------------------+-------------------+ ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦ +------------------+-------------------+ ¦ 0,6-0,7 ¦ 0,85 ¦ +------------------+-------------------+ ¦ > 0,7 ¦ 1,0 ¦ L------------------+-------------------- h/d - относительная величина заполнения трубопровода; h - заполнение трубопровода, м; d - диаметр трубопровода, м. ПРИЛОЖЕНИЕ М (справочное) НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ --------------------------T-------------------------------------------¬ ¦ Природоохранные ¦ Мероприятия ¦ ¦ требования ¦ ¦ +-------------------------+-------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-------------------------+-------------------------------------------+ ¦По охране и рациональному¦Достижение нормативов ПДС и ПДК на основе:¦ ¦использованию водных ре-¦- обеспечения полного прекращения сброса¦ ¦сурсов: ¦неочищенных бытовых и промышленных сточных¦ ¦установление для всех ис-¦вод в водные объекты и городскую канализа-¦ ¦точников загрязнения вод-¦цию; ¦ ¦ных ресурсов нормативов¦- обеспечения всех объектов застройки цент-¦ ¦ПДС, которые не приведут¦рализованными системами канализации с био-¦ ¦к превышению нормативов¦логической очисткой сточных вод, их доочис-¦ ¦ПДК ¦ткой и обеззараживанием; ¦ ¦ ¦- ликвидации всех выпусков загрязненных¦ ¦ ¦сточных вод в водные объекты с переключени-¦ ¦ ¦ем в канализационные коллекторы; ¦ ¦ ¦- сокращения загрязнения производственных¦ ¦ ¦сточных вод за счет строительства и усовер-¦ ¦ ¦шенствования очистки сточных вод на локаль-¦ ¦ ¦ных очистных сооружениях с утилизацией цен-¦ ¦ ¦ных веществ; ¦ ¦ ¦- прекращения сброса неочищенных поверхно-¦ ¦ ¦стных вод (дождевых, талых, поливомоечных и¦ ¦ ¦др.) в водоемы за счет реконструкции кана-¦ ¦ ¦лизационных сетей и переключения ливневых¦ ¦ ¦выпусков в городские коллекторы; ¦ ¦ ¦- очистки всех акваторий от нефти, мусора,¦ ¦ ¦жидких и твердых отходов; ¦ ¦ ¦- сокращения водопотребления свежей воды из¦ ¦ ¦источников за счет дальнейшего внедрения¦ ¦ ¦системы водоснабжения и повторного исполь-¦ ¦ ¦зования воды с доведением их доли до 95% от¦ ¦ ¦объема промышленного потребления воды; ¦ ¦ ¦- внедрения маловодных технологий в произ-¦ ¦ ¦водственные процессы; ¦ ¦ ¦- организации водоохранных зон водных объ-¦ ¦ ¦ектов, а также зон санитарной охраны всех¦ ¦ ¦источников водоснабжения и водопроводных¦ ¦ ¦сооружений. ¦ +-------------------------+-------------------------------------------+ ¦По охране атмосферного¦1. Достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по ох-¦ ¦воздуха: ¦ране атмосферного воздуха на стационарных¦ ¦установление для всех¦источниках на основе: ¦ ¦стационарных источников и¦- совершенствования на предприятиях техно-¦ ¦автотранспорта нормативов¦логических процессов производства с целью¦ ¦ПДВ, которые не приведут¦полной ликвидации или сокращения до норма-¦ ¦к превышению нормативов¦тива вредных выбросов в атмосферный воздух¦ ¦ПДВ, которые не приведут¦- главное направление в решении проблемы¦ ¦к превышению нормативов¦оздоровления воздушного бассейна; ¦ ¦ПДК, установленных в ин-¦- полного оснащения всех источников выбро-¦ ¦тересах охраны здоровья¦сов вредных веществ газоочистными и пыле-¦ ¦человека и окружающей¦улавливающими установками; ¦ ¦природной среды ¦- закрытия вредных производств, вывода и¦ ¦ ¦перебазирования цехов, участков и отдельных¦ ¦ ¦предприятий из ИСР; ¦ ¦ ¦- дальнейшего формирования производственных¦ ¦ ¦зон, в которые перебазируются предприятия¦ ¦ ¦из ИСР; ¦ ¦ ¦- совершенствования системы теплоснабжения;¦ ¦ ¦- вывода из санитарно-защитных зон (СЗЗ)¦ ¦ ¦жилых зданий, учебных заведений, ДДУ, учре-¦ ¦ ¦ждений здравоохранения и т.п.; ¦ ¦ ¦- совершенствования и развития системы озе-¦ ¦ ¦ленения. ¦ ¦ ¦2. Достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по ох-¦ ¦ ¦ране атмосферного воздуха от вредного воз-¦ ¦ ¦действия автотранспорта на основе: ¦ ¦ ¦- проведения планировочных (градостроитель-¦ ¦ ¦ных) мероприятий, включающих строительство¦ ¦ ¦обходной автомобильной дороги вокруг горо-¦ ¦ ¦да; путепроводных развязок в разных уров-¦ ¦ ¦нях; ¦ ¦ ¦- рационального размещения грузообразующих¦ ¦ ¦объектов и транспортных хозяйств. ¦ ¦ ¦3. Достижение нормативов предельно допусти-¦ ¦ ¦мых уровней (ПДУ) физических воздействий¦ ¦ ¦на атмосферный воздух (шума, излучений) на¦ ¦ ¦основе: ¦ ¦ ¦- полного использования технических средств¦ ¦ ¦шумозащиты, проектирования жилых и общест-¦ ¦ ¦венных объектов с обеспечением нормативного¦ ¦ ¦акустического режима; ¦ ¦ ¦- развития и совершенствования улично-до-¦ ¦ ¦рожной сети и инженерно-транспортных соору-¦ ¦ ¦жений; ¦ ¦ ¦- создания СЗЗ около источников электромаг-¦ ¦ ¦нитных излучений. ¦ +-------------------------+-------------------------------------------+ ¦По рациональному исполь-¦1. Функциональное зонирование территории¦ ¦зованию и охране земель-¦ИСР в соответствии с Генеральным планом¦ ¦ных ресурсов, предупреж-¦Санкт-Петербурга. ¦ ¦дению загрязнения бытовы-¦2. Достижение нормативных показателей сани-¦ ¦ми и производственными¦тарной охраны почв, рационального использо-¦ ¦отходами и их использо-¦вания земель всеми землепользователями. ¦ ¦ванию ¦3. Предупреждение загрязнения окружающей¦ ¦ ¦среды бытовыми и промышленными (производст-¦ ¦ ¦венными) отходами и их использование на ос-¦ ¦ ¦нове: ¦ ¦ ¦- совершенствования системы сбора и транс-¦ ¦ ¦портировки бытовых отходов; ¦ ¦ ¦- внедрения на всех предприятиях при рекон-¦ ¦ ¦струкции безотходных и малоотходных техно-¦ ¦ ¦логий. ¦ +-------------------------+-------------------------------------------+ ¦По охране зеленых насаж-¦1. Формирование зеленых зон ИСР; развитие¦ ¦дений и их использованию¦единой системы озеленения, повышение уровня¦ ¦для оздоровления окружа-¦обеспеченности населения зелеными насажде-¦ ¦ющей среды ¦ниями общего пользования. ¦ ¦ ¦2. Рациональное использование и охрана зе-¦ ¦ ¦леных насаждений с сохранением и формирова-¦ ¦ ¦нием устойчивых и декоративных насаждений,¦ ¦ ¦пригодных для организации мест отдыха насе-¦ ¦ ¦ления и выполнения оздоровительных и средо-¦ ¦ ¦защитных функций; выделение охраняемых тер-¦ ¦ ¦риторий, обеспечивающих сохранность эколо-¦ ¦ ¦гического равновесия природных комплексов. ¦ ¦ ¦3. Осуществление комплекса мероприятий по¦ ¦ ¦охране и рациональному использованию зеле-¦ ¦ ¦ных насаждений: ¦ ¦ ¦- создание в санитарно-защитных зонах пред-¦ ¦ ¦приятий и в технических зонах зеленых на-¦ ¦ ¦саждений из древесно-кустарниковых пород с¦ ¦ ¦учетом их газоустойчивости и пылеулавливаю-¦ ¦ ¦щих свойств; ¦ ¦ ¦- озеленение прибрежных водоохранных полос¦ ¦ ¦водотоков и водоемов.